Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 16-2009 Заказчик: Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ CУРХАХИ

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том I. Книга 2. Природные условия и экологическое положение.

Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»			           Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2010г.

Содержание

1.	Природные условия.	6

1.1.	Климат.	6

1.2.	Геоморфология и гидрография.	7

1.3.	Геологическое строение и полезные ископаемые.	10

1.4.	Гидрогеологические условия и защищенность подземных вод.	13

1.5.	Экзогенные геологические процессы.	18

1.6.	Инженерно-геологические условия.	19

1.7.	Почвенный покров.	19

1.8.	Растительный покров.	20

1.9.	Животный мир.	21

1.10.	Экологический каркас сельского поселения.	21

1.11.	Элементарные ландшафты.	22

1.12.	Рекреационные ресурсы.	24

1.13.	Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала.	24

2.	Экологическая обстановка.	26

2.1.	Основные источники загрязнения окружающей среды.	26

2.2.	Методика проведения исследований.	27

2.3.	Уровень загрязнения воздушного бассейна.	31

2.4.	Качество питьевой воды.	33

2.5.	Загрязнение почвенного покрова.	34

2.6.	Обращение с отходами.	43

2.7.	Интегральная оценка экологической ситуации территории.	43

3.	Чрезвычайные ситуации природного характера	45

3.1.	Опасные геологические явления и процессы.	45

3.2.	Опасные гидрологические явления и процессы.	47

3.3.	Опасные метеорологические явления.	48

3.4.	Природные пожары.	50

4.	Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера.	52

5.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	53

5.1.	Пожаровзрывоопасные объекты.	55

5.2.	Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения.			57

5.3.	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.	59

5.4.	Радиационно-опасные объекты.	59

5.5.	Химически опасные объекты.	59

5.6.	Чрезвычайные ситуации на транспорте.	60

6.	Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.	63

7.	Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера.	65

8.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	67

Введение

При подготовке данного раздела были использованы материалы, предоставленные Министерством строительства по Республике Ингушетия, Комитетом Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам, Управлением по недропользованию по Республике Ингушетия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия, Комитетом лесного хозяйства по Республике Ингушетия, Ингушским республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой государственной статистики по Республике Ингушетия, Отделом водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления по Республике Ингушетия.

Сельское поселение Сурхахи расположено в центральной части Республики Ингушетии юго-восточнее г.Назрани в бассейне рек Сурхахи и Конч. Площадь поселения составляет 7856,29 га. По данным на начало 2009 г. численность населения Сурхахи достигала 15772 человека.

С восточной и южной стороны СП Сурхахи соседствует с сельскими поселениями Сунженского района, с западной – с землями СП «Али-Юрт», с северной – с землями СП Гази-Юрт и Яндаре. Через Сурхахи проходит автомагистраль Назрань – Галашки. Общая протяженность дорог в сельском поселении – 30 км, из них 10 км покрыты асфальтом. В планировочной структуре сельского поселения главную градообразующую функцию несут реки Конч и Сурхахи, а также «Черные горы» (отроги Лесистого хребта).

Основные цели проекта - стабилизация экономики и обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса, рациональное использование трудовых ресурсов за счет создания новых рабочих мест.

## Природные условия.

### Климат.

Сельское поселение Сурхахи располагается на территории с умеренно жарким засушливым летом, прохладной зимой, частыми оттепелями и значительными морозами в отдельные годы. Продолжительность солнечного сияния около 2000 часов в год с максимумом в июле, минимумом в январе.

Средняя годовая температура воздуха 9,6ºС. Самый холодный месяц - январь со средней месячной температурой - 3,9ºС; самый теплый - июль со средней месячной температурой +23,1ºС. Комфортный период с температурой воздуха от 15ºС до 20ºС составляет около 2,5 месяцев и приходится на переходные сезоны.

Абсолютный минимум отмечается в январе -35ºС, абсолютный максимум - в июле (+41ºС). Безморозный период составляет в среднем 180 дней. Период активной вегетации растений продолжается 210 дней. Сумма температур выше 10º за этот период составляет 2900º.

Территория СП Сурхахи относится к зоне достаточного увлажнения, но с неравномерным внутригодовым распределением. Годовая сумма осадков составляет 604 мм, из них за зиму (ноябрь-март) выпадает 184 мм, за теплый период года (апрель-октябрь) - 486 мм. Самые «сухие» месяцы зимние - с декабря по март, самые влажные - летние с максимумом в июне (112 мм). Снежный покров неустойчивый, средняя высота его не превышает 5 см, средняя из наибольших декадных высот за зиму 12-17 см. Число дней со снежным покровом колеблется в пределах 30-50 дней.

Глубина промерзания почвы может достигать 80 см.

Относительная влажность воздуха – около 80%. Наибольшие ее значения отмечаются зимой 86-87% (декабрь-февраль), наименьшие весной - 71-74%.

Ветровой режим характеризуется преобладанием сравнительно невысоких скоростей - 2,5 м/сек. Господствующие ветра - по направлению долин рек Конч и Сурхахи, т.е. направление север-юг.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, относятся:

1. Метеорологические и агрометеорологические:

      - шквальные ветры со скоростью 30 м/с и более;

      - сильный дождь – 50 мм и более за 12 часов;

      - сильный снегопад – 150 мм и более за 12 часов;

      - сильная метель – при скорости ветра 15 м/с и более;

      - грозы, град, туманы, гололедные явления; среднегодовое число дней с грозами - 28, с метелями – 4 дня, град бывает ежегодно;

      - сильная продолжительная жара – с температурой воздуха +40ºС и выше;

      - продолжительный сильный мороз, с температурой воздуха -30ºС и ниже;

      - воздушные и почвенные засухи;

      - весенние заморозки, при которых могут погибнуть всходы сельскохозяйственных культур и цветки плодовых деревьев.

2. Гидрологические:

      - затопление пойменных земель в период половодья на реке Сурхахи и Конч;

      - подтопление во время паводков сельскохозяйственных угодий;

      - деформационные русловые процессы, способствующие подмыву и обрушению берегов рек (боковая эрозия, оползни).

Основные архитектурно-планировочные требования к жилым зданиям должны исходить из дискомфортных условий жаркого лета и холодной зимы.

Согласно СНиП 23-01-99, территорию сельского поселения Сурхахи можно отнести к III климатическому району, к строительно-климатическому району III-Б.

### Геоморфология и гидрография.

В геоморфологическом отношении селение Сурхахи расположено на предгорной равнине у подножия Черных гор – отрогов Лесистого хребта (рис. 1.1). Поверхность равнины пологая, прорезанная поймами рек Конч, Сурхахи и безымянными ручьями, с абсолютными отметками поверхности 500-700 м н.у.м., с общим уклоном к северо-западу.

«Черные горы» представляют собой цепь изолированных высоких холмов, и имеют значительно более мягкие очертания, чем среднегорные и высокогорные хребты Ингушетии. Крутизна их склонов не превышает 20-30°, вершины притуплённые. Склоны изрезаны глубокими оврагами, балками и эрозионными ложбинами.

Река Сурхахи протекает западнее одноименного селения, река Конч огибает село с восточной стороны. Кроме того, по территории СП Сурхахи прокают два безымянных ручья, притока реки Конч: один по улице Партизанской, другой вдоль улицы Южной. Реки Конч и Сурхахи, сливаясь северо-западнее селения Сурхахи, впадают в р.Сунжу.

Рис. 1.2.1.

Схематическая карта рельефа городского округа Назрань и окрестных селений.

Реки имеют смешанный характер питания с преобладанием дождевого и подземного. В соответствии с питанием в водном режиме рек выделяется весеннее половодье, летне-осенняя межень, нарушаемая дождевыми паводками, формирующимися в период с июня по август, и устойчивая зимняя межень. Максимальный подъем уровня воды в реке в паводки редкой повторяемости составляет около 1,5 м. Территория СП Сурхахи паводковыми водами не затапливается.

Зимний режим реки характеризуется появлением первых ледовых образований в конце ноября, начале декабря и исчезновением льда в марте. Ледостав наблюдается не ежегодно, средняя продолжительность его около 15 суток. Ледовые явления неустойчивы, слабо выражены и, в основном, наблюдаются в виде заберегов, шуги и донного льда. В отдельные холодные зимы ледниковые явления оформляются в частичный ледостав, который сопровождается резкими подъемами воды в русле реки в результате подпора.

По химическому составу речные воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу в течение всего года. Минерализация речной воды колеблется от 300 до 500 мг/л. Минимальные значения минерализации падают на летние месяцы, т.е. на период максимального выпадения атмосферных осадков. Максимальных величин минерализация речной воды достигает зимой, в период минимального выпадения осадков.

В питании р. Сурхахи и Конч доминирующую роль играет поверхностный сток, но устойчивые меженные расходы рек в значительной степени обеспечиваются подземными водами. Годовой режим стока рек может быть выражен следующей схемой:

- талые воды создают ежегодно одну волну летнего половодья, начинающегося обычно в конце марта, достигающего наибольшего развития в июле-августе, и заканчивающегося в сентябре;

- осадки теплого периода (обложные дожди, ливни) вызывают резкие кратковременные изменения величин стока, создавая на волне половодья кратковременные паводки;

- период наименьшего и достаточно устойчивого стока совпадает с периодом отрицательных температур воздуха и наблюдается с ноября по март.

Недостаточная изученность метеорологических явлений, и недостаток гидрометрических данных по рекам республики не позволяют в полной мере осветить закономерности гидрологического режима рек в бассейне Сунжи.

### Геологическое строение и полезные ископаемые.

На территории сельского поселения Сурхахи в глубоких горизонтах на породах юры залегают отложения мела (валанжин, готтерив, баррем, аптский и альбский ярусы, сеноман, турон-датский ярус), представленные известняками, мергелями, песчаниками и аргиллитами (рис. 1.3.1). Выше залегают породы палеогена, представленные переслаивающимися известняками, мергелями, глинами, мощностью 300-400 м. Отложения неогена представлены глинами и песчано-глинистыми породами с пачками известняков-ракушечников. Породы неогенового возраста залегают на глубине до 300 м. К отложениям неогена приурочены месторождения силикатных песков и строительного камня (рис. 1.3.2).

Надпойменные террасы сложены четвертичными отложениями, представленными:

      - аллювиальными гравийно-галечниковыми грунтами, песками, суглинками, глинами мощностью до 20 и более метров, слагающими поймы рек;

      - делювиально-элювиальными суглинками, глинами, песками с включением грубообломочного материала, мощностью от 0,5 м до 20 м, залегающими с поверхности и широко распространенными на склонах хребтов;

      - покровными лессовидными суглинками мощностью от 0,5 м до 40-50 м, распространенными на равнинах и на высоких надпойменных террасах.

Рис.1.3.1.

Схематическая геологическая карта.

К четвертичным отложениям приурочены месторождения керамзитовых и кирпичных глин, к аллювиальным отложениям - месторождения песчано-гравийной смеси, строительных песков (рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.2.

Схематическая карта месторождений полезных ископаемых.

### Гидрогеологические условия и защищенность подземных вод.

В гидрогеологическом отношении описываемая территория расположена в пределах Сунженской впадины, которая представляет собой глубокий прогиб, заполненный терригенными отложениями палеоцена и миоцена, перекрытыми с поверхности мощной толщей валунно-песчано-галечниковых отложений верхнего плиоцена, нижнего, среднего и верхнего плейстоцена. Наиболее изученными являются воды четвертичных и верхнеплиоценовых отложений. Воды отложений миоцена и других древних пород остаются менее изученными. Более глубокие водоносные горизонты, получающие питание в горной части территории, в районе Сунженской впадины погружаются на большие глубины, и лишь в районе Передовых хребтов они поднимаются ближе к поверхности. На этих участках погружения воды глубоких горизонтов должны иметь очень замедленное движение, и, следовательно, весьма высокую минерализацию.

В современных аллювиальных отложениях и в отложениях верхнего и среднего отделов четвертичной системы водоносными породами являются валунно-гравийно-галечниковые и гравийно-галечниковые отложения, неравномерно заполненные глинисто-песчаным материалом, с прослоями песчанистых глин. Некоторые прослои глин сравнительно выдержаны, поэтому отдельные водоносные слои приобретают местный напор. Воды этих отложений залегают на глубинах 30-60 м. Хотя режим вод является довольно постоянный, а галечники относятся к очень водообильным (удельные дебиты скважин колеблются в пределах 2-6 л/сек.), в настоящее время эти горизонты не эксплуатируются из-за слабой изученности и защищенности. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, минерализация воды составляет 0,5-1,0 г/дм3, реже – 1,5-2,0 г/дм3. Питание происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, поглощения поверхностного стока, поступления воды из нижележащих напорных горизонтов. Направления потока грунтовых вод совпадает с направлением поверхностного стока. Подземные воды первых надпойменных террас эксплуатируются колодцами для нужд населения.

Воды нижнечетвертичных отложений, вскрытые скважинами, являются пресными, перспективными для водоснабжения населенных пунктов, т. к. имеют хорошие питьевые качества и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли (60-80 м). Они приурочены к валунно-гравийно-галечниковым отложениям, мощность которых колеблется в очень широких пределах. Питание происходит за счет атмосферных осадков в местах выхода отложений на поверхность, а также за счет подпитки водами вышележащих верхне- и среднечетвертичных отложений. Общее движение подземных вод четвертичного комплекса направлено на восток, юго-восток. Водоносный горизонт нижнечетвертичных отложений повсеместно развит в пределах Сунженского артезианского бассейна и представлен, главным образом, гравийно-галечниковыми отложениями с песчанистым заполнителем. Мощность нижнечетвертичных отложений изменяется от первых метров до 150-190 метров. На большей площади своего развития описываемый комплекс безнапорный, и лишь там, где в разрезе появляются прослои песчанистых глин, подземные воды приобретают напор, а уровни устанавливаются на уровне от +62 м до +4,5 м от поверхности земли.

В области, примыкающей к Назрано-Яндырскому поднятию нижнечетвертичные и верхне-среднечетвертичные отложения образуют единый комплекс четвертичных отложений. Питание происходит за счёт атмосферных осадков и поверхностных водотоков и перетоков из выше и нижележащих горизонтов. Общее движение подземного потока направлено на восток, северо-восток. Дебиты скважин - 2,2-12,4 л/с, удельные дебиты не превышают 2,3-5,7 л/с. Коэффициент фильтрации 8,5-17,6 м/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные натриевые с минерализацией 0,4-0,7 г/дм3.

Водоносный горизонт неогеновых отложений подразделяется на подгоризонты:

      - широко распространенный водоносный горизонт акчагыльских песков, галечников, конгломератов, залегающий на глубине 125-380 м. Минерализация воды – 0,4-0,3 г/л. Используется редко из-за относительно большой глубины залегания;

      - водоносный горизонт апшеронских галечников, песчаников, конгломератов, распространенный почти повсеместно на глубине 14-300 м. Мощность горизонта – 10-25м. Воды напорные, величина напора составляет 100-140 метров. Минерализация воды – 0,3-1,0 г/л, реже – 2,2 г/л. Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения.

Водоносный комплекс апшерон-акчагыльских отложений развит повсеместно, на дневную поверхность отложения комплекса выходят на северном склоне Черногорской моноклинали, в пределах Назрано-Яндырского выступа. На погружении эти отложения вскрываются скважинами на глубинах 200-300 м. Водовмещающие отложения представлены галечниками, конгломератами, песчаниками и песками, а разделяющие слои - глинами, реже песчанистыми глинами. Водовмещающие отложения составляют 35-45% от общей мощности комплекса, а в пределах Назрано-Яндырского поднятия количество их уменьшается до 20%. Характерной особенностью является невыдержанность и частота выклинивания отдельных горизонтов. Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются выше поверхности земли, поток подземных вод имеет общий северо-восточный региональный уклон, незначительно деформируясь в пределах отдельных тектонических структур. Уклоны потока изменяются в широких пределах - от 0,018 до 0,09. Удельные дебиты скважин составляют 0,1-0,3 л/с м. Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока в области выхода водопроницаемых пород на дневную поверхность, разгрузка - в виде родников. Дебиты родников изменяются от 0,05 л/с до 2,5-3,0 л/с, достигая 10 л/с. Дебиты скважин - 1,06 - 3,57 л/с, при понижениях 2,55-10,6 метров. К апшерон-акчагыльскому водоносному комплексу приурочены, главным образом, пресные воды с минерализацией 0,3-0,7 г/л, и лишь в западной части Сунженской антиклинали на ее погружении отмечается увеличение минерализации подземных вод до 1,0-2,0 г/л. По химическому составу пресные воды - гидрокарбонатные, сульфатно- гидрокарбонатные кальциево-натриевые, слабо минерализованные - сульфатные кальциевые и хлоридные магниево-натриево-кальциевые. Апшерон-акчагыльский водоносный комплекс широко используется для водоснабжения сельского поселения Сурхахи и других населенных пунктов Назрановского района (рис. 1.4.1-1.4.2).

Рис. 1.4.1.

Схематическая гидрогеологическая карта.

Рис. 1.4.2.

Схема водоснабжения СП Сурхахи (по данным МЧС по РИ).

Защищенность подземных вод от проникновения загрязнений с поверхности минимальная на площадях распространения современных аллювиальных водоносных горизонтов, где отсутствует или имеет незначительную (до 5 м) мощность выдержанный по площади водонепроницаемый или слабо водопроницаемый экран (глины, суглинки). Проникновению загрязнений в водоносные горизонты способствуют вышедшие из строя и неликвидированные водозаборные скважины, некоторые из них находятся в заброшенном состоянии более 10 лет. Часть водозаборов, колодцев и родников не имеют зон санитарной охраны первого пояса, в непосредственной близости от водозаборных скважин осуществляется водопой скота, мойка автотранспорта и сельхозмашин. На санитарную обстановку неблагоприятно влияет также сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в понижения рельефа безо всякой очистки, отсутствие ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, свалки в водоохраной зоне и прибрежно-защитной полосе, стихийное применение удобрений и ядохимикатов на огородах местных жителей.

### Экзогенные геологические процессы.

На территории сельского поселения Сурхахи наблюдаются опасные геологические процессы, оказывающие существенное влияние на инженерно-геологические условия и освоение новых территорий. Важнейшими из них являются землетрясения, просадки, боковая эрозия берегов рек Конч и Сурхахи, оползневые процессы на склонах Черных гор, подтопление паводковыми водами. Согласно «Схеме сейсмического районирования Северного Кавказа», на предгорной части Республики Ингушетии, где располагается Сурхахи, сейсмичность может быть оценена в 8-8,5 баллов.

Из современных природных процессов и явлений, оказывающих влияние на условия строительства, следует отметить просадочность грунтов. Минимальные просадки характерны для первых надпойменных террас рек, а максимальные наблюдаются в пределах высоких II-III надпойменных террас бассейна реки Сунжи.

На территории сельского поселения отмечается водная (донная, боковая, плоскостная) эрозия, которая, в свою очередь, является причиной проявления ряда других опасных экзогенных процессов (оползней, обвалов, осыпей). Интенсивность процессов делювиального смыва в связи со значительными уклонами рельефа в долине р.Конч оказывает существенное влияние на условия строительства и эксплуатации зданий.

В результате возможных непрекращающихся ливневых дождей уровень воды в реках Конч и Сурхахи может повыситься выше предельно-допустимого и создать предпосылки подтопления и затопления сельскохозяйственных угодий в поймах рек.

### Инженерно-геологические условия.

В строении верхней части геологического разреза на территории поселения Сурхахи принимает участие толща верхнечетвертичных эолово-делювиальных отложений - суглинки, супеси, реже глины. Подстилаются они нижнечетвертичными отложениями, представленными галечниками и неогеновыми отложениями акчагыльского яруса - конгломератами, глинами и песчаниками. Зачастую кровля галечниковых отложений сцементирована глинистым цементом, и эта кровля в целом представляет собой слабо сцементированный конгломерат. Суглинки, контактирующие с кровлей галечника, как правило, имеют повышенную влажность, размягченную консистенцию, и отличаются более тёмным цветом. Мощность покровных отложений колеблется в пределах 1,0-6,0 м.

В районе предгорных аллювиально-пролювиальных и аллювиальных равнин, с абсолютными отметками 300-700 м, рассеченных долинами рек с комплексом террас, из современных геодинамических процессов важнейшее место занимают просадочные явления и высокая сейсмичность. Согласно прил. Б СП 11-105-97, категория сложности инженерно-геологических условий на территории СП Сурхахи - III (сложная): наличие специфических (просадочных) грунтов I типа и сложное геолого-литологическое строение. Освоение этой территории строительством должно осуществляться с учетом просадочности и высокой сейсмичности, после соответствующей защиты от опасных геологических процессов.

### Почвенный покров.

В пределах сельского поселения Сурхахи распространены типичные и выщелоченные черноземы, в основном, среднегумусные, часто встречаются каменистые, глинистые и тяжелосуглинистые разновидности.

Выщелоченные черноземы предгорной наклонной равнины на склонах Черных гор постепенно сменяются серыми лесными почвами, которые формируются на горных склонах, преимущественно под лесо-луговой растительностью. Лесные почвы бывают, как правило, маломощные, часто скелетные, в отличие от развивающихся на делювиальных глинах — мощных, тяжелосуглинистых, среднегумусных. Серые лесные почвы, которые формируются на стыке перехода склонов Черных гор в предгорную равнину, часто носят признаки оподзоленности.

Лугово-черноземные почвы встречаются среди выщелоченных черноземов, где занимают пониженные элементы рельефа в междуречьях рек и ручьев. Эти почвы имеют много общего по строению профиля и химическим свойствам с выщелоченными черноземами, среди которых они формируются, особенно в засушливые годы. Они, как и типичные черноземы — тяжелосуглинистые, среднегумусные, в основном среднемощные, часто — каменистые. Отличительной особенностью их, по сравнению с черноземами, является наличие в профиле слабых признаков переувлажнения — сизых пятен (проявление восстановительной геохимической обстановки).

Аллювиальные луговые почвы развиваются под постоянным или временным влиянием аллювиального режима рек в условиях низкой и высокой поймы. По классическим канонам строения поймы луговые почвы составляют основной почвенный покров центральной поймы. Участие в генезисе этих почв грунтовых вод обязательно, они залегают на глубине до 2 м. Постоянный хорошо выраженный травянистый луговой покров обеспечивает хорошую задернованность и гумусообразование, грунтовые воды - гидроморфизм нижней части гумусового горизонта и материнской породы, а аллювиальный кольматаж - слоистость и наличие погребенных почв.

В cелитебной зоне, занятой многоэтажными зданиями, наиболее распространены такие почвенные типы, как урбанозем и экранозем, а также реплантозем (поверхностно-преобразованные естественные почвы). На территории с преобладанием частных домовладений наблюдаются культуроземы, а также экраноземы на поверхностно-преобразованных естественных почвах.

### Растительный покров.

Растительный покров сельского поселения Сурхахи представлен фрагментами нераспаханных дерновинно-злаковых степей и остепненных лугов, залежными и рудеральными группировками техногенных экотопов, не имеющих природных аналогов (промышленные и строительные площадки, транспортные магистрали). Растительность нарушенных экотопов (выгоны, обочины дорог, пустыри, свалки) представлена высокостебельным сорным разнотравьем: дурнишником, татарником, лопухом, щирицей, лебедой, полынями, гулявником. Широкое распространение имеют адвентивные виды - амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниковая, мелколепестник канадский. В сложении залежных группировок участвуют толерантные виды степного разнотравья: шалфей, льнянка, тысячелистник, подорожник.

Естественный покров лугово-степных, кустарниковых и лесных сообществ сохранился, в основном, на склонах Черных гор. В предгорной и равнинной частях он почти полностью уничтожен, и уцелел лишь на участках, неудобных для распашки. В подзоне достаточного и повышенного увлажнения на выщелоченных черноземах в прошлом были распространены пырейно-разнотравные луговые степи и влажные луга. В настоящее время на склонах Черных гор получили развитие разнотравно-дерновиннозлаковые степные сообщества с ковылями, типчаком, тонконогом, бобовыми (вика, чина, мышиный горошек), сложноцветными (васильки, девясил, цикорий, ястребинка и др.), преставителями других семейств (гвоздика, тимьян, душица, зверобой, шалфей, и т.д.).

Нижние части склонов Черных гор покрыты невысоким лесом из разнообразных пород, основу которого составляют различные дикорастущие фруктовые растения: яблони, груши, кизил, алыча, мушмула. Здесь же распространены дубравы с примесью ясеня, клена, черешни. На влажных местах, по берегам рек и ручьев, растут ильмы, тополя, ольха. Подлесок составляют густые заросли шиповника, лещины (орешника), боярышника, бирючины, крушины, бузины, переплетенные лесным виноградом, ежевикой и хмелем. Травяной покров этих лесов составляют фиалка, ясменник, костер Бенекини, аронник белокрылый, ландыш закавказский, пролеска сибирская, подснежник, птицемлечник, ветреница лютиковая, первоцвет Воронова и другие.

Защитные лесополосы, расположенные вдоль автомобильных дорог, формируются из тополей, ясеней, вязов со скумпией, терном, смородиной.

В «Красную книгу РФ» занесены следующие виды растений, которые могут быть встречены в пределах сельского поселения Сурхахи: подснежник узколистный, касатик карликовый, пыльнеголовник, ковыль красивейший.

### Животный мир.

Состояние животного мира зависит от сложного комплекса климатических, биотических, антропогенных и иных факторов, действующих совокупно. Снижение биоразнообразия и сокращение популяций животных происходит из-за прямого преследования и уничтожения животных – объектов охоты, а также вследствие антропогенного разрушения среды обитания животных (сокращения пригодных для их жизнедеятельности угодий, снижение кормовых запасов, нарушение миграционных путей, вытеснение оставшихся животных в угодья с пессимальными условиями), из-за погодно-климатических условий, из-за действия иных биотических факторов, в том числе, уничтожения хищниками.

Достоверная оценка видового богатства и состояния животного мира на территории сельского поселения Сурхахи в настоящее время затруднена в связи с чрезвычайно слабой его изученностью, отсутствием полных сведений о животном мире Ингушетии. Так как специальные исследования на территории сельского поселения Сурхахи не проводились, сегодня трудно сказать, какие виды «краснокнижных» беспозвоночных и позвоночных животных могут быть встречены на описываемой территории.

### Экологический каркас сельского поселения.

Экологический каркас сельского поселения Сурхахи формируется из площадных, линейных и точечных элементов.

- Площадные элементы экологического каркаса:

  - Водоемы (пруды и озера);

  - Парки и скверы;

  - Кустарниковые и лесные сообщества на склонах Черных гор;

  - Лугово-степные биоценозы.

- Линейные элементы:

  - Реки Конч и Сурхахи, безымянные ручьи по ул. Партизанской и Южной с водоохранными зонами;

  - Защитные лесополосы вдоль автомобильных дорог;

- Точечные элементы (памятники природы).

В Федеральном Законе №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды» закреплена приоритетность сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов. Охрана природы рассматривается как система мероприятий и разумных ограничений, направленных не на сохранение природы вообще в ее нетронутом первозданном состоянии, а на ее сохранение и преобразование в пределах и направлении, отвечающих наиболее благоприятным условиям окружающей среды для человека.

Наиболее эффективным приемом сохранения отдельных видов, всего биоразнообразия признана охрана местобитаний и сохранение в них сложившихся биоценотических отношений. Важнейшими постоянными резерватами всего комплекса флоры и фауны являются не используемые территории с естественной растительностью, откуда растения и животные (сапрофаги, опылители, энтомофаги, промысловые животные и рыбы) заселяют соседние территории, повышая тем самым здесь численность и роль «полезной» биоты.

В пределах сельского поселения Сурхахи памятники природы - уникальные, невосполнимые, бесценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и воспитательное значение – пока не выявлены и не получили должной охраны (законодательно не оформлены).

### Элементарные ландшафты.

По А.И.Перельману (1975), элементарный ландшафт - это сложная неравновесная динамическая система земной поверхности, в которой происходит взаимопроникновение и взаимодействие элементов атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и ноосферы (под ноосферой, по В.И.Вернадскому, понимается сфера деятельности человека).

Схематическое ландшафтное районирование территории Ингушетии выполнено Южным градостроительным центром в 2009 году. Ниже приводится схема выделения элементарных ландшафтов в пределах сельского поселения Сурхахи.

Чтобы произвести ландшафтное картографирование исследуемой территории, необходимо определить критерии, которые будут положены в основу схемы выделения элементарных ландшафтов. В схеме выделения должны учитываться следующие факторы:

1. Преобладание природных или антропогенных (техногенных) процессов.

2. Тип растительного покрова.

3. Макро - и мезорельеф местности.

4. Состав и мощность материнских и подстилающих пород до первого водоносного горизонта.

5. Особенности почвенного покрова.

На первом этапе ландшафты разделяются на природные (биогенные), антропогенные (техногенные) и биогенно-техногенные.

В биогенных ландшафтах закономерности их существования и развития определяются, главным образом, природными факторами (климат, рельеф, глубина залегания подземных вод, состав подстилающих пород, почв и т.д.).

Техногенные ландшафты - это ландшафты, происхождение и развитие которых обусловлено деятельностью человека.

К биогенно-техногенным следует отнести ландшафты, происхождение и само существование которых непосредственно связано с деятельностью человека, но природные факторы также играют важную роль в их формировании и развитии.

1. Природные ландшафты:

1.1. Аквальные ландшафты – реки Сурхахи и Конч, и их притоки;

1.2. Супераквальные настоящие луга и луговые степи в поймах рек на аллювиально-луговых и лугово-дерновых почвах;

1.3. Низменно-равнинные аккумулятивные ландшафты разнотравно-злаковых степей на лугово-дерновых и лугово-черноземных почвах;

1.4. Равнинно-холмистые аккумулятивно-денудационные ландшафты разнотравно-дерновиннозлаковых обедненных степей на типичных и выщелоченных черноземах;

1.5. Лиственный лес на серых лесных почвах на склонах Черных гор;

2. Биогенно-техногенные ландшафты:

2.1. Богарные пашни на типичных и выщелоченных черноземах;

2.2. Сады и виноградники на типичных и выщелоченных черноземах;

2.3. Парки и скверы на реплантоземах;

2.4. Лесополосы на типичных и выщелоченных черноземах.

3. Техногенные ландшафты:

3.1. Селитебные ландшафты;

3.2. Промзоны и отдельные предприятия;

3.3. Свалки;

3.4. Кладбища;

3.5. Автомобильные дороги.

### Рекреационные ресурсы.

Сельское поселение Сурхахи обладает значительным природно-рекреационным потенциалом, особенно в районе Черных гор. Принимая во внимание ландшафтные особенности поселения, его насыщенность памятниками истории и культуры, традиционный жизненный уклад, особое распространение должны получить такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, пешеходный, а также различные формы авто- и мототуризма. Но в процессе развития этих форм туризма негативное воздействие на окружающую среду в местах наиболее частого рекреационного использования (окрестности памятников природы и культурного наследия, пансионатов и баз отдыха) может быть весьма ощутимо. Лесные и степные пожары, возникающие по вине неорганизованных туристов, засорение и захламление природных ландшафтов, истребление редких растений, разрушение естественной структуры почвенного покрова, массовый сбор лекарственных трав ведут к чрезмерному росту рекреационной нагрузки. Для полной экологической и экономической оценки освоения природно-рекреационных ресурсов необходимо обеспечение их рационального использования и возобновления. В этих условиях особая ответственность по сохранению уникальных природных богатств Ингушетии ложится на природопользователей, сельскую администрацию и природоохранные органы.

### Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала.

К негативным характеристикам описываемой территории можно отнести:

- Морозы и метели в зимний период, создающие дискомфортные условия среды обитания;

- Развитие в верхней части геологического разреза просадочных грунтов, осложняющее проведение строительных работ;

- Высокая сейсмичность (до 9 баллов) и проявление негативных экзогенных геологических процессов (береговая эрозия в долинах рек Конч и Сурхахи, оползни на склонах Черных гор, процессы делювиального смыва), нарушающих геологическую среду и затрудняющих строительство зданий и сооружений;

- Предрасположенность к загрязнению первых от поверхности водоносных горизонтов, обусловленную преобладанием в кровле фильтрующих грунтов (песков, супесей, гравийно-галечниковых пород).

Тем не менее, выгодное географическое положение, благоприятный климат, обилие солнечного света и тепла, благоприятствующее выращиванию сельскохозяйственных культур, наличие обширных территорий, пригодных для градостроительного освоения, предопределяют высокий ресурсный потенциал сельского поселения Сурхахи:

По экспертным оценкам по 5-бальной системе выполнено ранжирование природно-ресурсного потенциала отдельных городских округов и сельских поселений Назранского района Республики Ингушетия (табл. 1.13.1).

Критериями стали:

- Выгодность экономико-географического положения;

- Наличие месторождений полезных ископаемых;

- Агроклиматические ресурсы (возможности развития сельского хозяйства);

- Водные ресурсы;

- Земельные ресурсы (в том числе, пригодные для градостроительного освоения);

- Растительные ресурсы;

- Рекреационные ресурсы.

Из таблицы 1.13.1 следует, что сельское поселение Сурхахи имеет хорошие перспективы для экономического и культурно-рекреационного развития.

Табл. 1.13.1.

Ранжирование районов и городских округов Республики Ингушетии

по природно-ресурсному потенциалу, баллы.

| Город, район | Выгодность ЭГП | Минеральные ресурсы | Агроклиматические ресурсы | Водные ресурсы | Земельные ресурсы | Растительные ресурсы | Рекреационные ресурсы | Ресурсы животного мира | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назрановский район | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Сурхахи | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 |
| г. Назрань | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| г. Магас | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| Плиево | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Яндаре | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Барсуки | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Экажево | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Али-Юрт | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| Гази-Юрт | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| Кантышево | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| Долаково | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| Сунженский район | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| г. Карабулак | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| Джейрахский район | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| Малгобекский район | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| г. Малгобек | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 |

## Экологическая обстановка.

### Основные источники загрязнения окружающей среды.

Суммарная атмохимическая нагрузка складывается из выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями, из дорожной пыли, выбросов печей в частных домовладениях. На территории Сурхахи на 01.01.2009 г. зарегистрировано 2403 автомобиля, в том числе: 554 грузовых автомашин, 150 автобусов, 1699 легковых автомобилей. Суммарный выброс от автотранспорта республики составляет 96,4% от общего объема техногенных выбросов в атмосферу. Кроме того, в загрязнении атмосферного воздуха принимает участие дефляционная пыль, особенно в тот период, когда подсохшая почва сельскохозяйственных угодий не закрыта снежным покровом или растительностью. Интенсивное строительство способствует вовлечению в атмосферный перенос строительных пылей, которые в общем объеме выбросов загрязняющих веществ достигают 3-5%.

Проблема санитарной очистки территории сельского поселения от твердых бытовых отходов, промышленных отходов и отходов агропромышленного комплекса затрагивает все области жизнедеятельности населения. Твердые бытовые отходы большей частью нетоксичны, но они являются источниками инфекционных и инвазионных заболеваний, местом размножения мух, тараканов, рассадником для крыс, сорной орнитофауны и других переносчиков болезней. Свалка в западной части СП Сурхахи в долине одноименной реки не оборудована согласно санитарно-эпидемиологическим и природоохранным требованиям, сваленные на ней отходы лишь периодически присыпаются суглинками.

### Методика проведения исследований.

Экологический мониторинг представляет собой проводимые по определенной программе наблюдения за компонентами природной среды, природными ресурсами и природными объектами, источниками антропогенного воздействия на окружающую природную среду, оценку состояния объектов наблюдения и прогноз их изменений. К сожалению, комплексный экологический мониторинг на территории Республики Ингушетии еще не налажен, поэтому Южным градостроительным центром в 2009 году были организованы инициативные эколого-геохимические наблюдения в водных и наземных ландшафтах.

Следует подчеркнуть, что это были исследования, не закрепленные хозяйственными или иными договорами, и выполнили их ученые Научно-производственного предприятия «Экологическая лаборатория» (структурного подразделения Южного градостроительного центра) по собственной инициативе, чтобы получить рекогносцировочные данные об экологической ситуации в городских округах и сельких поселениях республики.

Маршрутное обследование равнинной части республики (в том числе, сельского поселения Сурхахи) включало:

- уточнение геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и ландшафтных условий, определяющих масштабы негативного воздействия техногенеза на окружающую среду;

- выявление возможных источников загрязнения почвы, подстилающих пород, поверхностных и подземных вод, исходя из анализа современной ситуации и использования территории в прошлые годы;

- установление возможных путей миграции и участков концентрации загрязняющих веществ.

При проведении маршрутных исследований уточнялись схемы расположения промышленных предприятий, свалок, отстойников жидких отходов, и других потенциальных источников загрязнения. Специалистами полевых отрядов Научно-производственного предприятия «Экологическая лаборатория» (Ростов-на-Дону) проводился опрос местных жителей о ретроспективном использовании территории, о происходивших в прошлые годы авариях, случаях массовой гибели растений, животных и птиц. По данным маршрутных исследований составлены схематические карты природно-ресурсного потенциала и экологической обстановки на территории Республики Ингушетии.

При опробовании основных компонентов окружающей среды на этапе геохимического картирования, объектом исследований, в первую очередь, выступают депонирующие среды - снежный покров, почвы и донные отложения, растительность.

При гидрохимических исследованиях на территории Республики Ингушетия опробовались река Сунжа и ее притоки (рис. 2.2.1). Отобранные гидрохимические пробы - по 6 бутылок в одной пробе - консервировались по стандартным методикам (проба на микроэлементы – соляной кислотой, на фенолы – щелочью, на нефтепродукты – хлороформом) и отправлялись в Региональный лабораторный Центр ОАО «Южгеология».

При литохимических исследованиях опробованию подвергается самый верхний почвенный горизонт (0,0 – 0,2м), где наблюдается максимальная интенсивность геохимических процессов. Почвенные пробы отбирались на площадках комплексных наблюдений методом «конверта»: на каждой точке с площади около 10 м2 исследователи брали по 5 проб почвы (четыре по углам, одну в центре) весом 200 г, тщательно перемешивали сборную пробу, квартовали ее и четвертую часть сборной пробы отправляли на спектральный анализ и другие виды лабораторных исследований. В равнинной части республики литохимические пробы были отобраны сотрудниками «Экологической лаборатории» под руководством доктора биологических наук В.В.Приваленко (рис. 2.2.1). Отобранные пробы высушивались, растирались до «пудры» и отправлялись на спектральный анализ.

Разнородный по фактуре материал геохимических проб требует постановки сложной системы предварительной обработки и лабораторных анализов. Основные требования к результатам аналитических исследований определяются необходимостью экспрессного получения данных по максимально широкому комплексу химических элементов - потенциальных загрязнителей окружающей среды, и оценки количественных отношений между элементами с целью выявления приоритетных загрязняющих веществ. В наибольшей степени на стадии геохимического картирования этим требованиям соответствует экспрессный приближенно-количественный и количественный спектральный анализ.

Все аналитические работы были произведены в Региональном лабораторном центре ОАО «Южгеология», аккредитованном Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 17 февраля 2006 года на проведение химических и спектральных анализов природных сред и промышленных стоков и выбросов. В 2008 году Региональный лабораторный центр ОАО «Южгеология» получил новый Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.511374, действительный до 22 октября 2013 года.

Обработка результатов, полученных из аналитической лаборатории, производилась по методикам ИМГРЭ (1982,1986,1990). Одна из главных характеристик геохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном. Уровень аномальности в этом случае определяется коэффициентом концентрации: Kc = Ci/Cф, где Ci - содержание элемента в исследуемом объекте; Cф - фоновое его содержание.

Геоэкологические карты распределения загрязняющих веществ в различных компонентах ландшафтов строились с помощью геоинформационной системы Arc GIS 9.3 и модуля Spatial Analist.

Рис. 2.2.1.

Схема геохимического опробования на территории СП Сурхахи и в соседних ландшафтах

### Уровень загрязнения воздушного бассейна.

К сожалению, постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в республике пока нет, отсутствуют средства измерения и контроля выбросов загрязняющих веществ, поэтому адекватно оценить масштабы загрязнения воздушного бассейна на территории Назрановского района Ингушетии не представляется возможным («Обзор…», Ростехнадзор по РИ, 2009).

Для выявления масштабов загрязнения воздушного бассейна на территории были использованы материалы инициативной снеговой съемки, выполненной сотрудниками ООО «НПО «Южный градостроительный центр» в феврале 2010 года. При этом косвенными показателями техногенного пресса являются пылевая нагрузка (кг/км2 в сутки) и концентрация тяжелых металлов в твердофазных атмосферных выпадениях (мг/кг нерастворимой неорганической пыли). Пылевая нагрузка рассчитывается отдельно для осенне-зимнего периода, когда процессы дефляции почвы минимизированы, и для весенне-летнего сухого периода, когда к промышленным и автотранспортным выбросам добавляются строительные и дорожные пыли, а также продукты ветровой эрозии почвенного покрова.

Полученные результаты атмохимических исследований позволили оценить уровень загрязнения атмосферы на территории городских округов Карабулак и Назрань и соседних сельских поселений по загрязнению твердофазных и жидких атмосферных выпадений.

В ходе исследований твердофазные атмосферные выпадения разделяются на нерастворимую неорганическую пыль и нерастворимые органические соединения, растворимые соли определяются в снеговой воде. Рассматривая компонентный состав пыли, отметим явное доминирование нерастворимой неорганической пыли над органическими соединениями. Зимой масса выпадающих из атмосферы растворимых солей сопоставима с массой нерастворимых соединений.

В последние годы Всемирная организация здравоохранения относит мелкодисперсную нерастворимую неорганическую пыль к наиболее опасным веществам, загрязняющим атмосферный воздух. Эта пыль, получившая название «наночастицы», адсорбирует на огромной поверхности своих микроскопических частиц ионы тяжелых металлов, кислотные радикалы, металлоорганические соединения. Наночастицы являются опасным аллергеном, обладают канцерогенными свойствами. Именно поэтому уровню загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью (так называемой «пылевой нагрузке») специалисты «Экологической лаборатории» уделяют особое внимание.

Среднесуточная концентрация пыли в атмосфере в районе СП Экажево в зимний период не превышает санитарно-гигиенические нормативы. В селении Сурхахи, удаленном от промышленных городов Ингушетии Назрань и Карабулак на 15-20 км, пылевая нагрузка еще меньше, чем в Экажево. Летом к промышленным и автотранспортным выбросам добавляются строительные пыли и дефляционный материал, поднимаемый в воздух сильными ветрами, поэтому концентрация пыли в воздухе летом значительно выше, чем зимой (Приваленко, 1994, 2003, 2009). Следует ожидать, что в теплый период года на оживленных улицах Сурхахи концентрация пыли в воздухе может приближаться к номативам среднесуточной ПДК пыли в воздухе, принятой на территории Российской Федерации.

Своеобразными индикаторами уровня загрязнения атмосферы являются соединения тяжелых металлов. При интерпретации результатов атмохимических исследований использовались ориентировочные материалы по концентрации химических элементов в пылевых выпадениях из атмосферы, приведенные в «Методических рекомендациях» (1986). Обработка результатов, полученных из аналитической лаборатории, производилась по методике ИМГРЭ (1986, 1990). Одна из главных характеристик геохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном.

В пробах пыли, выпавшей на поверхность снега в городах и селах Ингушетии, зафиксированы в повышенные содержания некоторых тяжелых металлов, но эти атмохимические аномалии сходны с аномалиями в городских ландшафтах с низким уровнем загрязнения атмосферы (Приваленко, 1993, 2003, 2009).

На территориях, прилежащих к автомагистралям, как правило, концентрация тяжелых металлов в пыли значительно выше, чем в дефляционной пыли природных ландшафтов. Это связано с выбросами автотранспорта и участием в формировании общей пылевой массы продуктов истирания шин и автодорожного полотна. Усилением дефляционных процессов в теплый период объясняется уменьшение доли техногенной составляющей, поэтому концентрация большей части тяжелых металлов в атмосферной пыли летом будет несколько ниже, чем зимой. Напротив, концентрация стронция и бария – спутников строительной индустрии – в этот период может возрастать (Приваленко, 2003).

Кислотно-щелочная реакция атмосферных осадков на территории республики близка к нейтральной, такие осадки не угрожают закислением жизнеобеспечивающих сред. В теплый период аэрозоли с рН=5,8-6,5 нейтрализуются карбонатной мелкодисперсной почвенной пылью, и кислотно-щелочная реакция атмосферных выпадений смещается в щелочную сторону.

Таким образом, результаты химического и спектрального анализа зимних выпадений из атмосферы свидетельствуют о сравнительно невысоком уровне загрязнения атмосферы тяжелыми металлами и другими вредными примесями даже на территории промышленного города Назрани. На территории сельского поселения Сурхахи, где нет крупных промышленных предприятий (значительных источников загрязнения окружающей среды), уровень загрязнения воздушного бассейна не выше, чем в Назрани, и его можно оценить как невысокий (удовлетворительный). Коэффициенты концентрации тяжелых металлов в пыли не превышают значений 2-4, что значительно ниже, чем в крупных промышленных центрах.

### Качество питьевой воды.

Санитарно-экологическое состояние водных объектов на территории СП Сурхахи вызывает серьезную озабоченность. Так, в нарушение требований СанПиН  2.1.5. 980-00 « Гигиенические требования к охране поверхностных вод», сброс сточных вод без обеззараживания и очистки ведется в реку Конч и безымянные ручьи – притоки р.Сурхахи. Прибрежно-защитная полоса рек в пределах СП Сурхахи замусорена, здесь можно увидеть стихийные свалки бытовых и сельскохозяйственных отходов.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РИ» выполняет оценку состояния водных объектов в местах водопользования населения на 7 створах в городах и селах республики. В 2008 году из отобранных 33 проб речных вод по санитарно-химическим показателям 9 проб воды (около 30%) не соответствовали действующим нормативам, по микробиологическим показателям все 182 пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам. По паразитологическим показателям оценивались 167 проб воды из поверхностных водоемов и водотоков, и лишь 3 пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам.

Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения остается одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории РИ используются только подземные воды, централизованным водоснабжением охвачено около 80% населения.

Водоснабжение СП Сурхахи осуществляется от 10 скважин суммарным дебитом 5500 м3/сут., каптирующих подземные воды, и 8 запасных резервуаров хозяйственно-питьевых вод. Зоны санитарной охраны водоисточников сохранены частично. Техническое состояние водозаборных сооружений неудовлетворительное, качество питьевой воды не соответствует ГОСТу. Установок обезжелезивания подземных вод нет. Общая протяженность сетей водоснабжения Ø100, 150 мм составляет 62 км. Износ сетей составляет 70%, необходима замена сетей водопровода протяженностью 42,0 км. Дефицит воды составляет 30%, реальные цифры водопотребления составляют 100-120 л/сутки на 1 человека («Государственный доклад…», 2008).

### Загрязнение почвенного покрова.

Литохимическое опробование почвенных горизонтов выполняется для определения степени современного загрязнения важнейшего компонента природной среды, способного аккумулировать разнообразные токсичные элементы до концентраций, опасных для биоты и человека, а также для получения информации о фоновых содержаниях элементов-загрязнителей в почвенном покрове. В таблицах 2.5-2.6 приведены ПДК для валового содержания тяжелых металлов в почве. Если почва содержит загрязняющие вещества в количествах, в несколько раз превышающих ПДК, имеет низкую биологическую продуктивность и сильно измененные физико-механические, химические и биологические характеристики, в результате чего содержание химических веществ в выращиваемых культурах превышает установленные нормативы, почву относят к сильнозагрязненной. Если концентрация токсикантов в почве выше ПДК, но не вызывает видимых изменений ее свойств, почву относят к среднезагрязненной. Если содержание загрязняющих веществ не превышает ПДК, но выше естественного фона, почву считают слабозагрязненной.

Табл. 2.5.1.

Предельно-допустимые концентрации валовых форм микроэлементов в почве, мг/кг.

| Элемент | ПДК (мг/кг сухой массы) |
| --- | --- |
|  | А. Кабата-Пендиас (1989) | ГН 2.1.7.2041-06 | ИМГРЭ-1986 превышение над фоном | Ю.Е. Сает и др. (1990) |
| Цинк | 300 |  | +50 | 150 |
| Медь | 100 |  | +10 | 23 |
| Свинец | 100 | 32 | +20 | 35 |
| Никель | 100 |  | +20 | 35 |
| Кадмий | 5 |  | +0,5 |  |
| Молибден | 10 |  | +2 |  |
| Хром | 100 |  | +0,05 | 200-300 |
| Марганец | 1500 | 1500 | +100 | 1500 |
| Ванадий | 100 | 150 |  | 100 |
| Кобальт | 50 |  |  | 50 |

Табл. 2.5.2.

Предельно-допустимые концентрации микроэлементов в почве

(«Методические указания по степени опасности загрязнения почвы…» М., 1987)

| Вещество | ПДК почвы с учетом фона (кларк), мг/кг | Показатели вредности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Транслока-ционный | Миграционный | Общесанитарный |
|  |  |  | Водный | Воздушный |  |
| Подвижная форма |
| Медь | 3,0 | 3,5 | 72,0 | - | 3,0 |
| Никель | 4,0 | 6,7 | 14,0 | - | 4,0 |
| Цинк | 23,0 | 23,0 | 200,0 | - | 37,0 |
| Кобальт | 5,0 | 25,0 | Более 1000 | - | 5,0 |
| Фтор | 2,8 | 2,8 | - | - | - |
| Валовое содержание |
| Сурьма | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | 50,0 |
| Марганец | 1500,0 | 3500,0 | 1500,0 | - | 1500,0 |
| Ванадий | 150,0 | 170,0 | 350,0 | - | 150,0 |
| Марганец+ванадий | 1000,0+100,0 | 1500,0+150,0 | 2000,0+200,0 | - | 1000,0+100,0 |
| Свинец | 30,0 | 35,0 | 200,0 | - | 30,0 |
| Мышьяк | 2,0 | 2,0 | 15,0 | - | 10,0 |
| Ртуть | 2,1 | 2,1 | 33,3 | 2,5 | 5,0 |
| Свинец+ртуть | 20,0+1,0 | 20,0+1,0 | 30,0+2,0 | - | 30,0+2,0 |
| Хлорид калия | 560,0 | 1000,0 | 560,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Нитраты | 130,0 | 180,0 | 130,0 | - | 225,0 |
| Бенз(а)пирен | 0,02 | 0,2 | 0,5 | - | 0,02 |
| Бензол | 0,3 | 3,0 | 10,0 | 0,3 | 50,0 |
| Толуол | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 50,0 |
| Стирол | 0,1 | 0,3 | 100,0 | 0,1 | 1,0 |

Применяемые в настоящее время в РФ санитарно-гигиенические ПДК вредных веществ были разработаны для сельскохозяйственных почв и агроэкосистем, и не всегда подходят для оценки состояния селитебных и промышленных зон. Это положение нашло свое отражение в величинах критических уровней содержания микроэлементов, установленных в странах ЕС, США, Канады и многих развитых азиатских странах, которые в 10-200 раз превосходят соответствующие величины ПДК для городских почв России. Например, ПДК для содержания валового свинца в России равно 32 мг/кг почвы, а в Англии - 300 и 2000 мг/кг для городских почв различного использования.

В 2009 году специалистами «Экологической лаборатории» выполнено инициативное литохимическое опробование верхнего почвенного горизонта на территории РИ (рис. 2.2.1). Результаты спектрального анализа литохимических проб, отобранных на территории СП Сурхахи и в прилежащих ландшафтах, представлены в табл. 2.5.2 и на рис. 2.5.1-2.5.6.

На моноэлементных картах (рис. 2.5.1-2.5.5) показано распределение марганца и никеля (представителей химических элементов группы железа), свинца и цинка (представителей «цветных металлов»), и стронция (непременного спутника строительной индустрии) в верхнем почвенном горизонте. На рис. 2.5.6 приведена карта суммарного загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами.

Одна из главных характеристик литохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном. Уровень аномальности в этом случае определяется коэффициентом концентрации: Kc = Ci/Cф, где Ci - содержание элемента в исследуемом объекте; Cф - фоновое его содержание.

В 2009 году контрастные литохимические аномалии тяжелых металлов в пределах сельского поселения Сурхахи не выявлены, а это означает, что на опробованной территории нет опасного загрязнения тяжелыми металлами верхнего почвенного горизонта.

Табл. 2.5.3.

Концентрация микроэлементов в верхнем почвенном горизонте СП Сурхахи, мг/кг.

| № про-бы | Mn | Ni | Co | V | Cr | Mo | Cu | Pb | Zn | Sn | Li | Sr | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 1000 | 150 | 10 | 100 | 500 | 5 | 80 | 80 | 500 | 4 | 40 | 300 | 400 |
| 93 | 500 | 60 | 8 | 80 | 400 | 3 | 60 | 30 | 300 | 6 | 40 | 150 | 400 |
| 94 | 500 | 50 | 10 | 60 | 300 | 4 | 80 | 60 | 150 | 4 | 40 | 100 | 500 |
| 95 | 600 | 60 | 5 | 100 | 200 | 5 | 60 | 50 | 200 | 5 | 30 | 150 | 300 |
| 96 | 500 | 40 | 10 | 80 | 300 | 8 | 80 | 80 | 100 | 5 | 20 | 150 | 400 |

По суммарному уровню загрязнения почвы тяжелыми металлами большую часть сельского поселения Сурхахи можно отнести в зону с незагрязненным или слабо загрязненым почвенным покровом (рис. 2.5.6). Данные, полученные при рекогносцировочном литохимическом обследовании территории РИ, могут служить репером для оценки степени загрязнения почвенного покрова сельского поселения, где нет мощных источников загрязнения окружающей среды, и небольшие по площади зоны загрязненных почв локализованы, как правило, вокруг полигонов ТОПП и стихийных свалок, вдоль оживленных автомагистралей, в районе нефтебаз и автозаправочных станций.

По данным Роспотребнадзора по РИ, в 2008 году было отобрано 146 проб почвы: в местах производства сельхозпродукции - 18 проб, в зоне влияния промышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах применения пестицидов и минеральных удобрений – 15 проб, на территории животноводческих комплексов и ферм - 3 пробы, на территории детских учреждений и детских площадок - 110 проб. Проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам, не оказалось.

Рис. 2.5.1.

Концентрация марганца в верхнем почвенном горизонте.

Рис. 2.5.2.

Концентрация никеля в верхнем почвенном горизонте.

Рис. 2.5.3.

Концентрация свинца в верхнем почвенном горизонте.

Рис. 2.5.4.

Концентрация цинка в верхнем почвенном горизонте.

Рис. 2.5.5.

Концентрация стронция в верхнем почвенном горизонте.

Рис. 2.5.6.

Суммарный уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами.

### Обращение с отходами.

В настоящее время твердые отходы потребления и производства сельского поселения Сурхахи вывозятся на санкционированную свалку в западной части сельского поселения в долине реки Сурхахи. Сортировка, первичная обработка отходов не производится. Так как свалка не оборудована в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к засыпке суглинками, свалка представляет собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова, особенно, когда отходы горят.

Данные по обращению с отходами на территории СП Сурхахи, представленные разработчикам генплана, весьма противоречивы. По представленной справке ЖКХ, на санкционированной свалке с.Сурхахи (ул. Овражная) площадью 2,5 га накоплено 2 тыс тонн бытовых отходов. Учитывая, что норма накопления отходов на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3 твердых отходов потребления и производства (для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц), при общей численности населения сельского поселения Сурхахи около 15000 человек от жизнедеятельности населения за месяц образуется 2,5 тыс. м3 твердых бытовых отходов и около 4 тыс. м3 жидких отходов. За год на свалку должно поступить 2,5*12=30 тыс.м3 твердых бытовых отходов.

Выявить уровень загрязнения основных жизнеобеспечивающих сред в районе существующей свалки можно по результатам эколого-геохимического мониторинга, проведение которого предписывается природоохранным законодательством России, но экологический мониторинг здесь не ведется.

Складирование отходов на полигонах сопряжено с отчуждением больших площадей земель, с высокими транспортными расходами, с потерей ценных компонентов, с экологической опасностью, возникающей в результате загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха, а также с распространением инфекций и возможностью возникновения пожаров. Весьма опасен другой аспект существования свалок – постоянное гниение их содержимого и выделение в больших количествах метана, сероводорода, аммиака, метилмеркаптана и других горючих или крайне вредных газов (например, в процессе сжигания ТОПП образуются такие токсичные соединения, как диоксины). Из-за отсутствия оборудованных скотомогильников на свалку нередко вывозятся трупы животных, что может привести к вспышкам опаснейших заболеваний животных и человека.

### Интегральная оценка экологической ситуации территории.

Экологическая комфортность проживания на данной территории определяется комплексом природных факторов и мощностью «техногенного пресса» (химическое загрязнение, электромагнитное и шумовое воздействие, недостаток и плохое качество питьевой воды, захламление территории отходами, активизация ЭГП, и т.д.).

К основным градоэкологическим проблемам СП Сурхахи относятся:

  - нехватка хозяйственно-питьевой воды;

  - неудовлетворительное функционирование системы обращения с твердыми и жидкими отходами потребления и производства;

  - отсутствие хозяйственно-бытовой и ливневой канализации;

  - недостаточное озеленение села (ослабление «экологического каркаса»).

Напряженность экологических проблем может быть выражена в баллах:

  - удовлетворительная обстановка – 1 балл;

  - напряженная – 2 балла;

  - критическая – 3 балла;

  - кризисная (зона чрезвычайной экологической ситуации) – 4 балла;

  - катастрофическая (зона экологического бедствия) – 5 баллов.

Результаты экспертной оценки, выполненной специалистами «Экологической лаборатории» после анализа экологической ситуации в сельском поселении Сурхахи и некоторых городах и селах РИ, представлены в таблице 2.7.1.

В пределах Назрановского района Республики Ингушетии не выявлены зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического бедствия. Но на территории СП Сурхахи экологическая ситуация оценивается как напряженная, требующая пристального внимания к решению существующих экологических проблем.

Табл. 2.7.1.

Ранжирование городов и сельских поселений Республики Ингушетии

по напряженности экологических проблем.

| Город, район | Техногенная атмохи-мическая нагрузка | Сбросы в водные объекты | Накопле-ние отходов | Деградация природной среды | Активные проявле-ния ЭГП | Средняя оценка | Экологи-ческая обста-новка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сурхахи | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,4 | Напряженная |
| Назрань | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3,0 | Критическая |
| Карабулак | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | Предкрити-ческая |
| Магас | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | Напряженная |
| Малгобек | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,2 | Критическая |
| Экажево | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | Напряженная |
| Яндаре | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,4 | Напряженная |
| Гази-Юрт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | Напряженная |
| Плиево | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,4 | Напряженная |
| Барсуки | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | Критическая |
| Али-Юрт | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | Напряженная |
| Кантышево | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,2 | Критическая |
| Далаково | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,2 | Критическая |

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории СП Сурхахи. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с сильными бурями, градом, туманом, подтоплением территории, боковой эрозии; к явлениям редкой повторяемости необходимо отнести землетрясения, в результате которых могут развиться катастрофические сценарии чрезвычайных ситуаций.

### Опасные геологические явления и процессы.

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории с. Сурхахи к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

- землетрясения.

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Природные явления и процессы создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории СП. К ним относятся землетрясения, в результате которых могут развиться катастрофические сценарии чрезвычайных ситуаций.

СП Сурхахи находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 9 баллов.

Согласно заключению Федеральной службы сейсмических наблюдений и прогноза землетрясений вероятность сильного землетрясения до 9 баллов на территории Республики сохранится и на период до 2010г.

Рис. 3.1.1.

Риски возникновения землетрясения на территории с.Сурхахи

Режим активизации опасных геологических процессов на территории села находится в прямой зависимости как от природных, так и от техногенных факторов.

Возможные последствия землетрясения по с. Сурхахи могут быть как ниже, так и выше расчетной, поскольку между интенсивностью землетрясения и кинематическими параметрами грунта существует стохастическая зависимость, при которой с определенными вероятностями можно ожидать при зафиксированном инструментально-максимальном ускорением грунта все возможные интенсивности землетрясения. Стохастичность данной зависимости обусловлена тем, что интенсивность землетрясения определяется по степеням разрушения зданий, которые при заданном ускорении грунта являются случайными величинами, подчиняющиеся нормальному закону. Поэтому в качестве расчетной величины принимается среднее значение (математическое ожидание), равное 7,5 баллов.

Однако статистическое обобщение данных о состоянии после землетрясения свидетельствует о том, что они, даже обладая одинаковой расчетной сейсмостойкостью, тем не менее, получат различные степени повреждения при землетрясении определенной интенсивности. Это объясняется множеством переходящих факторов и, в частности, неоднородностью зданий в составе одного класса по такому признаку, как степень их физического износа к моменту возникновения землетрясения.

### Опасные гидрологические явления и процессы.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории с. Сурхахи к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- половодье, паводок;

- подтопление;

- береговая эрозия.

Паводки.

В отличие от половодья паводки характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным увеличением расходов и уровней воды. Естественными причинами возникновения их являются: выпадение затяжных дождей и ливней. Значительное количество дождей, ливней, неравномерность их распределения по территории, различная интенсивность и продолжительность, неоднородность речных бассейнов, их рельефа, почвенного и растительного покрова способствуют формированию различных по объему, форме и продолжительности дождевых паводков, наибольшее количество которых приходится на июнь-июль, а самые значительные отмечаются в июне-августе.

Причинами роста ущерба от наводнений являются бесконтрольная застройка паводкоопасных территорий без проведения защитных мероприятий, ухудшения качества и достоверности прогнозов наводнений из-за сокращения сети наблюдательных постов, недостаточное финансирование противопаводковых мероприятий, ухудшение технического состояния гидротехнических сооружений, особенно берегоукрепительных дамб.

На территории СП Сурхахи происходит размыв берега р. Сурхахи.

Необходимы мероприятия по берегоукреплению, путем сооружения дамб обвалования, расчистки и профилирования русла с приданием устойчивых откосов, укрепление откосов одерновкой, посевом трав, посадкой деревьев и кустарников, строительство новой системы ливневой канализации в пределах населенного пункта.

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

### Опасные метеорологические явления.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории СП Сурхахи к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

  - сильный ветер;

  - бури;

  - сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед);

  - туман;

  - заморозок;

  - гроза.

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Рис. 3.3.1.

Риски возникновения сильных ветров на территории с. Сурхахи

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Территория сельского поселения подвержена бурям. Это природное явление характерно для межсезонных периодов, особенно часто это происходит весной.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

### Природные пожары.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Рис. 3.4.1.

Риски возникновения природных пожаров на территории с. Сурхахи

Ежегодно на территории СП Сурхахи с наступлением жаркой засушливой погоды появляется вероятность возникновения лесных пожаров, которые вызывают пожарную угрозу объектам экономики и поселению в целом. Лесной фонд СП Сурхахи в основном состоит из лиственных пород деревьев.

На территории села, в зоне ответственности Назрановского лесничества площадь лесных массивов составляет свыше 9440 га. Площадь возможных пожаров составит 15-20 га.

## Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера.

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории села следует, что  вероятность возникновения ККГЛ (Конго-Крымской геморрагической лихорадки) маловероятна.

Рис. 4.1.

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей на территории с. Сурхахи

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемые, реконструируемые и существующие объекты в зависимости от места строительства могут располагаться:

- в зонах возможных опасностей категорированных населённых пунктов и объектов;

- в зоне возможных поражающих факторов автомобильных дорог, по которым перевозятся в т.ч. аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров;

- в зоне возможных поражающих факторов потенциально опасных объектов, в производственном процессе которых используются АХОВ, и взрывопожароопасные вещества;

- в зоне отклонения климатических условий от ординарных.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории с. Сурхахи:

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- чрезвычайные ситуации  на газопроводах.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в таблице 5.1.

Табл. 5.1.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

| Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
|  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
|  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака) | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть разливы нефтепродуктов, возможны порывы (разгерметизация) газопровода.

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.

Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жидкость), способная к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.

Классификация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 11, 12 приказа МЧС РФ от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 20 марта 2003 года № 4291).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов  возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс – объектов, аварии на котором могут являться  источниками  возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций;

2 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Объектов 1, 2, 3, 4 классов опасности на территории сельского поселения нет.

5 класса –1 опасный объект (АЗС Частная / ИнгОил, Кацторг), который может являться источником возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

### Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории СП Сурхахи относятся пожары и взрывы на АЗС, емкостном оборудовании.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым объектам относятся:

- Межпоселковый газопровод, ГРП;

- АЗС;

- Линии высоковольтных электропередач, электроподстанция.

Аварийные разливы нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Рис. 5.1.1.

Риски возникновения техногенных пожаров на территории с. Сурхахи

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива нефтепродуктов. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС являются потенциально опасным объектом, на котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Наиболее вероятными авариями на АЗС являются выбросы опасных веществ бензина, дизельного топлива в результате разгерметизации оборудования, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и горячие продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне с. Сурхахи.

В случае аварий на АЗС возможное количество пострадавших может составить от 1 до 4 чел.

### Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения.

Общая протяженность линий электросетей на территории составляет: среднего класса напряжения – 18 км. Время восстановления электроснабжения составляет 8 часов.

Подстанция «Сурхахи» введена в эксплуатацию 20.05.93 г. 
Тип трансформатора – ТР600/220; Пиковая нагрузка – 1000 кВт; Рабочая нагрузка – 700 кВт. При возникновении аварии останутся без электроэнергии  до 14400 тыс. чел.

Риск возникновения ЧС возможен от перегрузок, износа оборудования связанных с погодными условиями.

Рис. 5.2.1.

Риски возникновения ЧС на электросетях на территории с. Сурхахи

### Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Рис. 5.3.1.

Риски возникновения аварий на системах ЖКХ на территории с. Сурхахи

При чрезвычайных ситуациях на коммунальных системах жизнеобеспечения размеры зон действия поражающих факторов составляют 3 км. Возможны аварии из-за степени износа коммуникаций, природные условия, терракта.

### Радиационно-опасные объекты.

В соответствии с паспортом безопасности территории с. Сурхахи  Республики Ингушетия радиационно-опасных объектов на территории СП нет.

### Химически опасные объекты.

В соответствии с паспортом безопасности территории с. Сурхахи Республики Ингушетия химически опасных объектов на территории сельского поселения нет.

### Чрезвычайные ситуации на транспорте.

##### Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

Ежедневно по территории СП Сурхахи осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным транспортом.

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок.

Рис. 5.6.1.

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта на территории с. Сурхахи

Возможен рост ДТП из-за грубых нарушений ПДД.

##### Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта.

Существует риск возникновения ЧС на воздушном транспорте. Возможны  маршруты полетов вертолетов над всей территорией села и риски, связанные с падением воздушных судов.

Риски возникновения ЧС, связанных с крушением воздушного судна обусловлены:

- отказ двигателя (техническая неполадка);

- ошибка пилота (человеческий фактор);

- с неблагоприятными метеоусловиями;

- терракт (воздействие третьих лиц).

При  авиа происшествиях пострадавшие доставляются в мед. учреждения г. Назрани.

Рис. 5.6.2.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории с. Сурхахи

##### Риски возникновения аварий на газопроводе.

Трубопроводный транспорт представлен наличием межпоселкового газопровода высокого давления и ГГРП на территории СП Сурхахи. В целом, система газоснабжения с. Сурхахи запитана от Моздокской ГРС, через систему магистрального газопровода Моздок-Тбилиси, и газопровода-отвода, подходящего к АГРС “Назрань-2” г. Назрань. От него по межпоселковому газопроводу высокого давления к головному ГРП. Далее от ГГРП газопровод подходит к газораспределительным пунктам, расположенным на территории с. Сурхахи.

Согласно паспорту безопасности территории с. Сурхахи существует вероятность возникновения терракта.

Рис. 5.6.3.

Риски возникновения аварий на газопроводе на территории с. Сурхахи

## Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории СП Сурхахи Республики Ингушетия имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться силы и средства: ГУ МЧС России по Республике Ингушетия, ГИБДД, Регионгаз, РЭС, водоканал, ПЧ-1, БСМП.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС сельского поселения и г. Назрань, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с МЧС России по Республике Ингушетия определяются объемы аварийно–спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно–спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно–спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

Табл. 6.1.

Сведения о пожарных депо и прочих объектах пожарной охраны

| Наименование объекта (№п/п) | Местораспо-ложение, адрес | Тип по НПБ 101-95 | Количество автомобилей, шт. | Площадь земельного участка, кв.м | Обслуживаемая территория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЧ-1 | г. Назрань, пр-т Базоркина 57 | 2 | АЦ-40-4 ед. АЛ-30-1 ед. | - | г. Назрань, Центральный, Альтиевский, Гамурзиевский, Насыр-Кортский округа: с. Плиево, с. Барсуки, с. Экажево, с. Сурхахи, с.Долаково, Кантышево, Гази-Юрт |

К организациям, продолжающим свою деятельность в “особый период”, относятся:

- ПЧ МЧС,

- ОВД,

- ГИБДД.

- отделения связи;

- больницы;

- водоканал;

- бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;

- склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольственные, материально–технические и прочие резервы, специализированные торговые комплексы);

- сельскохозяйственные производства.

Перечисленные объекты жизнеобеспечения СП Сурхахи разрабатывают планы по устойчивому функционированию в военное время.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в СП Сурхахи.

В настоящее время прикрытие СП Сурхахи осуществляется пожарной частью ПЧ-1, дислоцирующейся на территории г. Назрань. При скорости 60 км/ч зона обслуживания составляет 20 км. Расстояние от с. Сурхахи до ПЧ-1 г. Назрани – 15 км, следовательно, в любую точку СП Сурхахи обеспечивается своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы г. Назрань, в соответствии с “Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности”, утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ;

## Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера.

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС природного характера на территории с. Сурхахи планируется:

    - ограничение высоты жилой застройки, обусловленное высокой сейсмической активностью (до 9 баллов), а также применение мероприятий по усилению конструкций зданий и сооружений;

    - проектирование системы ливневой канализации;

    - защита территории от подтопления и затопления путем расчистки русла р. Сурхахи в границах населенного пункта, берегоукрепление;

    - защита от боковой эрозии р. Сурхахи.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС техногенного характера на территории с. Сурхахи планируется:

    - в целом структура факторов риска возникновения ЧС в сельском поселении в перспективе не изменится. Строительство химически опасных и радиационно-опасных объектов не планируется, возможно строительство новых АЗС и промышленных объектов. Необходим постоянный мониторинг за пожаро- взрывоопасными объектами;

- реконструкция и мониторинг за сетями электроснабжения и ЖКХ;

    - мониторинг за состоянием газопроводов.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС природного и техногенного характера создаст благоприятные условия для роста численности населения с. Сурхахи, развития социальной инфраструктуры и всей инфраструктуры СП в целом.

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера, в качестве места сбора, эвакуации и временного размещения населения СП, использовать объекты социальной инфраструктуры, количество и номенклатура которых существенно увеличивается.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- землетрясения интенсивностью 9 баллов по шкале Рихтера;

- подтопление территории, береговая эрозия;

- бури со скоростью ветра 15-31 м/с, сильные осадки.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах: АЗС, складах ГСМ;

- риск возникновения ЧС на объектах газоснабжения (участке межпоселкового газопровода высокого давления, газопроводах среднего и низкого давления).

- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (электроподстанция);

- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- риск возникновения ЧС на транспорте (автомобильном, воздушном).

Приложения

Перечень использованных нормативных документов:

- Данные, предоставленные Главным Управлением МЧС России по Республике Ингушетия.

- Паспорт безопасности территории СП Сурхахи.

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

- СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

# Footnotes

Раздел подготовлен на основании данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи и материалов Схемы территориального планирования Республики Ингушетия.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

Раздел подготовлен на основании данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи и материалов Схемы территориального планирования Республики Ингушетия.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Сурхахи.