Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 16-2009 Заказчик: Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭКАЖЕВО

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том I. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

МО сельского поселения Экажево

Книга 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития.

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»				           Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2010г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭКАЖЕВО

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб, формат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию |  |  |  |
| 3 | Приложения к разделу IV |  |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 4 | Раздел III. Схема границ территорий, земель и ограничений. | н/с | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 5 | Раздел IV. Схема границ существующих и планируемых земельных участков для размещения объектов федерального регионального и местного значения | н/с | М 1:10 000 | на 1 листе |
| 6 | Схема границ функциональных зон | н/с | М 1:10 000 | на 1 листе |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |
| 7 | Том I. Книга 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития. | ДСП №254 | Сшив формата А4 |  |
| 8 | Том I. Книга 2. Природные условия и экологическое положение. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 9 | Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации. | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |
| 10 | Положение МО сельское поселение Экажево в составе Республики Ингушетия | н/с | М 1:100 000 | на 1 листе |
| 11 | Схема современного использования территории (опорный план) | ДСП №255 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 12 | Схема ограничений использования территорий | ДСП №256 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 13 | Схема анализа комплексного развития территории | ДСП №257 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 14 | Схема перспективного развития территории (проектный план) | ДСП №258 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 15 | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП №259 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 16 | Схема сетей водоснабжения, водоотведения и инженерной подготовки | ДСП №260 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 17 | Схема сетей газоснабжения | ДСП №261 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 18 | Схема сетей электроснабжения и связи | ДСП №262 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 19 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | н/с | М 1:10 000 | на 1 листе |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	директор, руководитель проекта, заслуженный архитектор России, Вице-президент Союза архитекторов России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук

Прохоров А.Ю.	главный архитектор проекта

Рыков Д.В.	архитектор II категории

Приваленко В.В.	главный специалист по экологии, доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, профессор

Кизицкий М.И.	кандидат географических наук, доцент ЮФУ, эксперт-экономист градостроительства ООО «НПО «ЮРГЦ»

Богачев И.В.	экономист

при участии: 	архитектора I категории Чеботарёва Д.В., инженеров Мерзликиной Ю.А., Хохлачева Р.В., техников-проектировщиков I категории Кривошлыкова В.А., Даньшиной Т.А.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Проект генерального плана подготовлен с использованием топографических материалов М 1:5 000, выполненных ООО НПАГП «Меридиан +» в 2009г., М 1:25 000 - ФГУП «СевкавАГП» в 2009г., предоставленных Комитетом Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству.

Содержание

Историко-градостроительная справка	7

Положение сельского поселения Экажево в системе расселения  Республики Ингушетия	8

1.	Демография и трудовые ресурсы	10

1.1.	Динамика численности	10

1.2.	Воспроизводство населения	12

1.3.	Половозрастная структура населения	16

1.4.	Миграция населения	17

1.5.	Трудовые ресурсы	19

1.6.	Демографическая безопасность территории	20

2.	Социально-экономическое положение	22

2.1.	Уровень и качество жизни	22

2.2.	Социальная сфера	25

Образование	25

Здравоохранение	27

Культура и спорт	28

2.3.	Экономика	29

Промышленность	30

Сельское хозяйство	31

Растениеводство	33

Животноводство	35

Непроизводственная сфера	36

3.	Архитектурно-планировочная организация территории	38

3.1.	Границы муниципального образования	38

3.2.	Планировочная структура территории	39

3.3.	Планировочное районирование	40

3.4.	Функциональное зонирование	41

3.5.	Земельный фонд	46

3.6.	Жилищный фонд	47

3.7.	Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения	48

3.8.	Баланс территорий (современный)	53

4.	Планировочные ограничения	54

5.	Система обслуживания населения	59

5.1.	Размещение учреждений социальной сферы	59

5.2.	Размещение объектов торговли	61

5.3.	Культовые здания.	61

5.4.	Коммунальные объекты.	62

6.	Транспортный комплекс	63

6.1.	Внешний транспорт	63

6.2.	Улично-дорожная сеть	64

6.3.	Сельский транспорт	66

7.	Инженерная инфраструктура	68

7.1.	Водоснабжение	68

7.2.	Водоотведение	70

7.3.	Энергоснабжение	70

7.4.	Газоснабжение	71

7.5.	Теплоснабжение	74

7.6.	Связь	75

8.	Инженерная подготовка территории	78

9.	Благоустройство	80

9.1.	Искусственные покрытия и малые формы	80

9.2.	Озеленение территории	81

9.3.	Освещение	82

9.4.	Мусороудаление и мусоропереработка	82

### Историко-градостроительная справка

Сельское поселение Экажево включает в себя территорию в 43,5 км2, на которой расположена застройка села Экажево, земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда. Заселение современной территории села постоянными жителями и первое упоминание о селе датировано 1780 годом. Село ранее имело название Новоардонское. В 1919 году село было сожжено Деникиным за отказ пропустить его войска в тыл красноармейцам. Село награждается грамотой ЦИК «за стойкость и мужество, проявленные жителями с. Экажево в борьбе с войсками белой гвардии».

Население села составляет 24,9 тыс. чел., в основном ингуши. Экажево - второй по численности населения сельский населенный пункт Республики Ингушетия, 13-й в России.

Сведения о ранее разработанной градостроительной документации на территорию села отсутствуют. В 1983г. проектным институтом Севкавгипрозем выполняется проект внутреннего землеустройства совхоза «Экажевский».

На части бывших земель совхоза «Экажевский» в 90-х годах передается для строительства города Магас. С начала 90-х годов на территории села наблюдается резкое увеличение численности населения и массовое освоение новых территорий, в основном, в целях жилищного строительства.

### Положение сельского поселения Экажево в системе расселения  Республики Ингушетия

Сельское поселение – село Экажево - включает в себя территорию в 4,35 тыс. га, на которой расположен один населенный пункт – село Экажево, земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Численность населения 24,9 тыс. человек.

По территории сельского поселения (СП) Экажево проходит участок автомобильной автодороги федерального значения автодорога М-29 «Кавказ» - подъезд к г. Магас, региональные автодороги связывают село с рядом населенных пунктов РИ.

Муниципальное образование сельского поселения Экажево находится в центральной части Республики Ингушетия на главной планировочной оси Республики и занимает центральную часть Назрановского района. Земли СП расположены частично в долине р. Сунжа и на западных склонах лесистого хребта.

Земли СП граничат с запада с территорией  городского округа Назрань и СП Барсуки, с севера с землями СП Гази-Юрт, востока с территорией сельских поселения Сурхахи и Али-Юрт Назрановского района, с юга с городским округом Магас и с землями РСО-Алания.

Село Экажево находится на расстоянии 3 км от республиканского центра г.Магас, в 1 км от г.Назрань, в 16 км от г.Карабулак и в 28 км от ст.Орджоникидзевская.

Таблица 1.

Общие показатели сельских поселений Назрановского района РИ.

| Наименование | Численность населения (чел.) | Общая площадь (тыс. га) | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Плиево | 14851 | 6,9 | 1 |
| сельское поселение Барсуки | 10818 | 6,2 | 2 |
| сельское поселение Далаково* | 9703 | 6,1 | 1 |
| сельское поселение Гейрбек-Юрт* | 1473 | - | 1 |
| сельское поселение Кантышево | 17415 | 8,7 | 2 |
| сельское поселение Экажево | 24896 | 4,3 | 1 |
| сельское поселение Али-Юрт | 7384 | 5,5 | 1 |
| сельское поселение Гази-Юрт | 2946 | 1,1 | 1 |
| сельское поселение Сурхахи | 15722 | 7,9 | 1 |
| сельское поселение Яндаре | 11392 | 6,0 | 1 |
| Всего по району: | 116 600 | 52,7 | 12 |

*- В соответствии  с республиканским законом от 13.02.10г. № 5-РЗ СП Далаково и Гейрбек-Юрт объединены в единое СП.

По сравнению с другими сельскими поселениями Назрановского района РИ СП Экажево имеет наименьшую территорию и наибольшую численность населения.

Расселение в СП имеет ярко выраженный моноцентричный характер, основная застройка сосредоточена на правом и левом берегу р. Сунжа при впадении в неё р. Кенч и является составной частью как республиканской зоны активного градостроительного освоения, пересекающей всю территорию РИ от г. Назрань до ст. Орджоникидзевская, так и Магасско-Назрановской агломерации. В силу сложившихся современных особенностей освоения территорий и компактности РИ население села имеет прочные сложившиеся трудовые, бытовые и социально-культурные связи с  городами и селами центра Республики.

Учитывая преимущества территориального расположения СП в РИ и одну из лучших транспортных и инженерных инфраструктур, территория муниципального образования СП Экажево имеет значительные возможности стать одной из главных точек роста на территории Назрановского района.

## Демография и трудовые ресурсы

### Динамика численности

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния сельского поселения Экажево. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал территории.

При анализе современной демографической ситуации в сельском поселении Экажево были использованы данные статистического сборника «Ингушетия в цифрах», территориального органа государственной статистики по Республике Ингушетии и заполненные анкеты для разработки генерального плана сельского поселения Экажево Назрановского района Республики Ингушетия, подготовленные администрацией села Экажево.

В Назрановском районе Республики Ингушетия на территории 50,5 тыс. га (14,6% от площади Республики) 1 января 2009 года проживали 116,0 тыс. человек. По данным территориального органа государственной статистики по Республике Ингушетия численность населения сельского поселения Экажево на 1.01.2009 составила 11,4 тыс. чел. – 9,8% от населения района (рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1.

Соотношение численности населения сельских поселений

Назрановского района

Современные тенденции в динамике численности населения формировались на протяжении десятилетий. По темпам роста населения в последнее десятилетие Республика Ингушетия не имела себе равных среди субъектов Российской Федерации. За период с 1990 по 2008 годы численность её населения возросла в 2,6 раза (192 тыс. и 499 тыс. человек соответственно). Для сравнения, в целом по ЮФО численность населения за указанный период увеличилась лишь на 8,6%, а по РФ уменьшилась на 4,2%. Как видно из таблицы 1.1.1, составленной по данным сборника «Ингушетия в цифрах», численность населения Назрановского района также растет в течение последних лет. Рост численности за период 2003-2008 год составил 5,2%.

Таблица 1.1.1.

Численность населения Назрановского района Республики Ингушетия,

тыс. чел.

| Наименование сельского поселения | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барсуки | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| Плиево | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,8 |
| Кантышево | 15,8 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,6 | 16,7 |
| Сурхахи | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 |
| Гази-Юрт | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Али-Юрт | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 |
| Экажево | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,6 | 24,8 |
| Экажево | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,3 |
| Далаково | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
| Гейрбек-Юрт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Назрановский район | 108,9 | 110,1 | 111,0 | 111,8 | 112,7 | 114,5 | 116,0 |

* - расчетно

Подобная демографическая ситуация наблюдается и в селе Экажево. За период с 2003 по 2008 годы численность населения, проживающего в сельском поселении, возросла на 5,4% (10,7 тыс. и 11,3 тыс. человек соответственно) (рис. 1.1.2). При этом наблюдается постоянный рост численности населения.

Рис. 1.1.2.

Динамика численности населения с. Экажево, чел.

На динамику численности населения важное влияние оказали внешние миграционные процессы. Бурный рост населения в 1990-е годы был вызван в основном массовым наплывом вынужденных переселенцев из соседних регионов в связи с известными военно-политическими событиями на Северном Кавказе.

Как видно из таблицы 1.1.1, после 2003 года во всех муниципальных образованиях Назрановского района наблюдается рост численности населения. При этом наибольшее увеличение численности населения на современном этапе демонстрирует сельское поселение Экажево.

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения того или иного населенного пункта.

Значительный вклад в высокие темпы роста численности населения муниципальных образований Назрановского района вносит естественный прирост. Лишь в конце 1990-х и начале 2000-х годов в результате крупномасштабного наплыва вынужденных переселенцев из районов военно-политических конфликтов на территории Северного Кавказа миграционный прирост намного превышал естественную его составляющую. Это явление создало серьезные социальные, экономические, политические, экологические и другие проблемы для небольшой по территории и густозаселенной Ингушетии.

В 2007 г. миграционная убыль населения в с. Экажево составила 29 человек. Уже в 2008 году тот же показатель увеличился до 49 человек.

Таблица 1.1.2.

Динамика естественного, механического и общего прироста (убыли) населения сельских поселений Назрановского района

Республики Ингушетия, чел.

| Наименование сельских поселений | Естественный прирост | Миграционный прирост | Общий прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Барсуки | 68 | 84 | 98 | - | - | - | 68 | 84 | 98 |
| Плиево | -10 | 4 | 15 | -6 | -1 | -5 | -16 | 3 | 10 |
| Кантышево | 246 | 314 | 362 | - | - | - | 246 | 314 | 362 |
| Сурхахи | 166 | 166 | 306 | - | - | - | 166 | 166 | 306 |
| Гази-Юрт | 14 | 26 | 41 | - | - | - | 14 | 26 | 41 |
| Али-Юрт | 50 | 40 | 45 | 3 | 5 | 5 | 53 | 45 | 50 |
| Экажево | - | 475 | 414 | - | 1251 | 1394 | 0 | 1726 | 1808 |
| Экажево | 96 | 144 | 102 | -27 | -29 | -49 | 69 | 115 | 53 |
| Далаково | - | - | 159 | - | - | 25 | - | - | 184 |
| Назрановский район | 630 | 1253 | 1542 | -30 | 1226 | 1370 | 600 | 2479 | 2912 |

При увеличивающемся естественном приросте населения в последние годы в с. Экажево отмечается постепенное снижение общего прироста населения за счет резкого увеличения миграционной убыли.

### Воспроизводство населения

Одним из определяющих факторов динамики численности населения является естественное движение населения. Как для села Экажево, так и всех остальных сельских поселений Назрановского района Республики Ингушетия за весь период рыночных преобразований характерен сильно выраженный естественный прирост населения.

Уровень рождаемости в селе Экажево является одним из самых высоких в Республике. Если в 2004 году на 1000 жителей было зафиксировано порядка 15,8 рождений, то к 2008 году этот показатель увеличился до 22,1‰ (таблица 1.2.1). Уровень рождаемости в поселении в 2008 году превосходил на 45,6% среднереспубликанский и в 2,5 раза среднероссийский показатели.

Таблица 1.2.1.

Динамика рождаемости сельского поселения Экажево Назрановского района Республики Ингушетия

| Годы | Число родившихся, чел. | В т.ч. на 1000 официально зарегистрированных жителей |
| --- | --- | --- |
| 1997 | 135 | 20,6 |
| 1998 | 120 | 17,9 |
| 1999 | 115 | 17,0 |
| 2000 | 121 | 17,8 |
| 2001 | 123 | 17,5 |
| 2002 | 135 | 19,0 |
| 2003 | 146 | 20,2 |
| 2004 | 117 | 15,8 |
| 2005 | 124 | 16,8 |
| 2006 | 139 | 18,9 |
| 2007 | 178 | 24,3 |
| 2008 | 157 | 22,1 |

Если подсчитать показатель рождаемости, ориентируясь на численность фактически проживающего населения в сельском поселении Экажево, то можно сделать следующие выводы:

1) Уровень рождаемости, рассчитанный на 1000 человек фактически проживаемых жителей (по данным ИнгушСтат), составил в 2008 году 14,0‰. Это соответствует среднереспубликанскому показателю в том же году.

2) Динамика уровня рождаемости приведена на рис. 1.2.1. Как видно по данным рисунка изменение уровня рождаемости имеет синусоидальную форму. Наибольший уровень рождаемости за период 2003-2008 годы отмечался в 2007 году и составил 16,1‰, наименьший показатель (10,8‰) зафиксирован в 2004 году, что характерно для Республики Ингушетии в целом.

Некоторый рост в последние годы уровня рождаемости, наблюдаемый практически во всех субъектах страны, включая и Ингушетию, в основном связан с вступлением в детородный возраст расширенного контингента женщин, рожденных в период относительного бума рождаемости в 1980-е годы и, скорее всего, носит временный характер.

Крайне негативной тенденцией, сложившейся в последние годы, является увеличение смертности среди лиц молодого и среднего возраста. Особую тревогу при этом вызывает опережающий рост смертности мужского населения. Число умерших в трудоспособном возрасте мужчин превышает соответствующий показатель женщин (правда, с учетом того, что трудоспособный возраст последних на 5 лет короче, чем у мужчин).

Рис. 1.2.1.

Динамика показателя рождаемости фактически проживающего населения в сельском поселении Экажево Назрановского района Республики Ингушетия в 2003-2008 году

Молодость возрастной структуры населения Республики в сочетании с относительно высоким уровнем медицинского обслуживания и в целом здоровым образом жизни (без алкогольной зависимости) обеспечивает Ингушетии наименьший среди регионов страны уровень смертности населения. По данным за 2007 г. в селе Экажево он составлял всего лишь 3,1‰, что в 4,1 раза меньше, чем в среднем по ЮФО и в 4,9 раза – чем по стране в целом (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.2.

Динамика смертности сельских поселений Назрановского района

Республики Ингушетия

| Наименование сельских поселений | число умерших, чел. | в т.ч. на 1000 жителей* |
| --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Барсуки | 20 | 21 | 22 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Плиево | 70 | 74 | 81 | 4,9 | 5,1 | 5,5 |
| Кантышево | 63 | 52 | 68 | 3,9 | 3,2 | 4,1 |
| Сурхахи | 86 | 76 | 56 | 5,7 | 5,0 | 3,6 |
| Гази-Юрт | 17 | 10 | 6 | 6,0 | 3,5 | 2,1 |
| Али-Юрт | 40 | 36 | 28 | 5,6 | 5,0 | 3,8 |
| Экажево | 110 | 113 | 128 | 4,6 | 4,7 | 5,2 |
| Экажево | 43 | 34 | 49 | 3,9 | 3,1 | 4,4 |
| Далаково | 57 | 57 | 58 | 6,1 | 6,0 | 6,1 |
| Назрановский район | 506 | 473 | 496 | 4,5 | 4,2 | 4,3 |

За период с 1995 по 2007 годы общий коэффициент смертности в Республике уменьшился почти в 2 раза (с 6,8 до 3,3‰ соответственно). За этот же промежуток времени в среднем по стране и Российской Федерации этот показатель претерпел лишь незначительное изменение в сторону уменьшения. В настоящее время Республика Ингушетия находится в низшей точке кривой, отражающей динамику уровня смертности, но по мере неизбежного в дальнейшем уменьшения рождаемости и старения населения он будет иметь тенденцию к росту.

В отличие от общей смертности, весьма неблагоприятной в Ингушетии является детская смертность. За период с 1995 г. по 2006 гг. этот показатель в Республике, как правило, превышал 24‰, а в 2000 году достигал недопустимо большой величины - 33‰.

Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и ЮФО, в Республике Ингушетия в последнее десятилетие пока не наблюдается. В то же время, в какой-то мере обнадеживает показатель 2007 года, когда коэффициент детской смертности в Республике снизился до 19‰. Правда, и эта величина примерно в 1,6 раза выше соответствующего значения в среднем в ЮФО и в 2 раза – по Российской Федерации.

Основной причиной смертности детей в возрасте до 1 года являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (около 2/3 от всех случаев смертности детей данной возрастной группы). Более 12% приходится на врожденные аномалии, смертность от которых в 2000-е годы резко возросла (5 случаев в 2002 г. и 19 в 2007г.). В качестве положительного момента следует отметить резкое уменьшение случаев смертности от инфекционных и паразитарных болезней.

В структуре причин смертности населения Республики ведущие позиции занимают болезни системы кровообращения – около 45% в 2008 г., новообразования – 17,2% и несчастные случаи – 10,2%. В составе последних выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы и убийства. Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.

Рис. 1.2.1.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

сельского поселения Экажево

В результате, в сельском поселении Экажево за последние годы рыночных преобразований сложился большой  естественный прирост населения (рис. 1.2.2). Наивысший естественный прирост населения зафиксирован в 2007 году – 144 чел.

При этом ситуация в селе Экажево по данному показателю несколько ниже, чем по Назрановскому району в среднем (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3.

Динамика естественного прироста населения сельских поселений

Назрановского района Республики Ингушетия

| Наименование сельских поселений | Естественный прирост | в т.ч. на 1000 фактически проживающих жителей* |
| --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Барсуки | 68 | 84 | 98 | 6,5 | 7,9 | 9,1 |
| Плиево | -10 | 4 | 15 | -0,7 | 0,3 | 1,0 |
| Кантышево | 246 | 314 | 362 | 15,2 | 19,3 | 21,9 |
| Сурхахи | 166 | 166 | 306 | 11,0 | 10,9 | 19,7 |
| Гази-Юрт | 14 | 26 | 41 | 4,9 | 9,1 | 14,1 |
| Али-Юрт | 50 | 40 | 45 | 7,0 | 5,6 | 6,2 |
| Экажево | 475 | 414 | 414 | 19,8 | 17,1 | 16,8 |
| Экажево | 96 | 144 | 102 | 8,7 | 13,0 | 9,1 |
| Далаково | 100 | 120 | 159 | 10,7 | 12,7 | 16,6 |
| Назрановский район | 630 | 1253 | 1542 | 5,6 | 11,1 | 13,5 |

Так, если в Назрановском районе естественный прирост в расчете на 1000 жителей в 2008 году составил 13,5 человек, то в исследуемом селе этот показатель равен  9,1‰.

Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в Республике Ингушетия и по таким показателям воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным на 2007 года на 1000 браков в Республике приходилось в 5 раз меньше разводов, чем в среднем по Российской Федерации (108 и 543 соответственно). С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в Республике характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.

### Половозрастная структура населения

В отличие от Дагестана и Чеченской Республики, значительно выделяющихся в масштабе страны относительно сбалансированным соотношением между мужчинами и женщинами, для Республики Ингушетия характерна сравнительно резко выраженная половая диспропорция. Так, по данным, представленным в статистических анкетах, на конец 2008 г. на долю мужчин в сельском поселении Экажево приходилось 47,3% от всего населения села, что лишь немногим больше среднего по республике показателя.

На половой структуре населения Республики все еще сказываются повышенные потери мужского населения в годы Второй Мировой войны и депортации ингушского этноса. Послевоенный процесс диспропорции к середине 1990-х годов практически прекратился, и в последующие годы наметилась слабо выраженная тенденция её нарастания со стабилизацией в последнее пятилетие.

При том, что в целом в поселении проживает больше женщин, чем мужчин, для сельского поселения Экажево преобладание мужчин над женщинами характерно для большинства возрастных групп населения. Это возрастные группы разной категории: 5-24, 30-39, 60-69. Максимальный перевес мужского населения наблюдается для возрастной группы 60-64 лет – 89,9%. Наиболее низким удельным весом мужчин выделялись возрастная группа 0-4 (29,5%).

От подавляющего большинства субъектов Российской Федерации Республика Ингушетия в целом, как и Назрановский район в частности, резко отличается возрастной структурой населения. Высокий уровень рождаемости обеспечил сельскому поселению Экажево весьма высокий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста – 21,5% на начало 2008 года, что практически соответствует среднереспубликанскому показателю (рис. 1.3.1).

Рис. 1.3.1.

Возрастная структура населения с. Экажево

Согласно классификации ООН старым считается то государство, где доля пожилых людей (65 лет и старше) составляет 7%. В селе Экажево данный показатель несколько выше – 9,8%. Специфика Республики Ингушетии, включая поселения Назрановского района, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается также и ростом продолжительности жизни. Тем не менее, с 2003 года просматривается четко выраженная тенденция роста удельного веса пожилых в структуре населения села, хотя проблема старения на данном этапе пока не актуальна.

Старение населения и большое количество детей находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В 2008 году демографическая нагрузка в селе Экажево составила 457 человек.

### Миграция населения

За последние два столетия на территории Ингушетии было несколько волн массовых миграций. В XVIII–XX вв. это заселение казаками Сунженской оборонительной линии, переселение ингушей из горных районов, активное привлечение русского населения, затем высылка всех ингушей в Казахстан и Сибирь в 1944 г. и возвращение в конце 1950-х годов. Миграции переходного периода были связаны с осетино-ингушским конфликтом 1992 г., в ходе которого 60–70 тыс. ингушей переселилось в Ингушетию. Одновременно ее активно покидали русские, сведя к минимуму русскую диаспору. Две чеченские войны 1994 и 1999–2000 гг. дали республике около 100–110 тыс. вынужденных переселенцев, которые к середине 2000-х годов либо растворились в городах и селах республики, построив или купив жилье, либо вернулись в Чечню.

По официальным данным сейчас в республике около 40 тыс. вынужденных переселенцев — 27 тыс. человек из Чечни и 13 тыс. человек из Северной Осетии. Если будет найдено решение по осетино-ингушскому конфликту, то возможен миграционный отток из республики в Пригородный район Северной Осетии. Пока же ситуация стабилизировалась, и миграционное движение населения в последние годы минимально (4–5 тыс. человек в год), почти половина этого потока приходится на внутрирегиональную миграцию.

Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Значительное число ингушей занято в секторах экономики Москвы, нефтегазодобывающих округов Тюменской области, Сибири и Дальнего Востока, равнинных регионов Северного Кавказа. Сами ингушские власти оценивают число соотечественников, занятых за пределами республики, в несколько десятков тысяч человек.

По данным переписи 2002 г., Ингушетия — самый моноэтничный регион России, если рассматривать ингушей и чеченцев как единую группу вайнахов (97,7%). Из них 77,3% отнесли себя к ингушам, а 20,4% к чеченцам. В селе Экажево практически 99% от всего населения – ингуши. Ингушетия имеет наименьшую в РФ долю русского населения (1,2%), основная его часть покинула республику в постсоветский период, но исход начался еще в 1970–1980-е годы. Другие этнические группы насчитывают всего несколько десятков человек и не имеют четких ареалов проживания.

Этническая однородность Ингушетии дополняется религиозной, причем активное распространение веры растет: в республике зарегистрировано 15 мусульманских общин, действуют 45 мечетей и 26 медресе под началом Духовного управления мусульман Ингушетии. Во всех школах республики введено с 5-го класса преподавание основ традиционного ислама (два урока в неделю).

Для миграционных процессов села Экажево в последние годы характерны следующие основные особенности:

- большие масштабы и интенсивность внешних миграций (табл. 1.4.1);

- на протяжении последних трех лет село имеет сальдо внешних миграций практически в 2 раза превышающий среднереспубликанский показатель.

Таблица 1.4.1.

Миграция населения некоторых сельских поселений Назрановского района Республики Ингушетия

|  | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост | в т.ч. на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2007г. | 2007г. | 2007г. | 2008г. | 2007г. | 2008г. |
| Плиево | 173 | 193 | 174 | 198 | -1 | -5 | -0,1 | -0,3 |
| Гази-Юрт | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3,5 | 3,4 |
| Али-Юрт | 32 | 35 | 29 | 30 | 3 | 5 | 0,4 | 0,7 |
| Экажево | 3927 | 2875 | 2170 | 1979 | 1757 | 896 | 72,7 | 36,4 |
| Яндаре | 46 | 19 | 75 | 68 | -29 | -49 | -2,6 | -4,4 |
| Назрановский район | 4190 | 3134 | 2450 | 2277 | 1740 | 857 | 15,4 | 7,5 |

### Трудовые ресурсы

Сельское поселение Экажево хорошо в количественном смысле обеспечено трудовыми ресурсами. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте по данным на начало 2008 г. составлял всего 68,6% от всего населения села, что несколько выше среднереспубликанского показателя. Село, выделяющееся молодостью возрастной структуры населения и повышенной рождаемостью, располагает весьма благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.

По данным на начало 2008 года численность населения в трудоспособном возрасте в селе Экажево составляла 16,8 тыс. человек. Однако, не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду.

Республика Ингушетия выделяется относительно высокими темпами роста трудовых ресурсов. Так, за период с 2002 по начало 2008 г. они выросли на 8,4% (273,8 тыс. и 296,8 тыс. человек соответственно).

Сложнее ситуация в Республике с качественными показателями трудовых ресурсов. Ингушский этнос выделяется относительно высоким уровнем состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, что в значительной мере определяется здоровым образом жизни. Для него характерны исторически сложившиеся навыки и умения ухода за сельскохозяйственными животными, квалифицированного выполнения строительных работ и др. В то же время, сказывается отставание Республики в подготовке специалистов средними специальными учебными заведениями и вузами. В 2007/08 учебном году в расчете на 10 тыс. человек населения здесь насчитывалось лишь 48 студентов среднего звена образования, в то время как в среднем по ЮФО этот показатель составлял 146, а по Российской Федерации – 161 студент. Сходная ситуация и с подготовкой специалистов в вузах, где данные показатели составляют соответственно 202, 432 и 525 студентов на 10 тыс. населения.

В сельском поселении использование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в Республике:

- численность экономически активного населения составила 3529 человек в 2008;

- по уровню экономической активности населения (20,8% в 2008 г.) село не достигает даже среднереспубликанского значения, при этом в среднем по ЮФО этот показатель составлял 64,2%, а по Российской Федерации – 67,1%;

- беспрецедентно высокий уровень безработицы в селе (74,1% в 2008 г.). В среднем по ЮФО он составлял 11,7% и в стране 6,1%. Зарегистрированная безработица составила в Экажево в 2008 г. 7,5%.

Сведя баланс трудовых ресурсов в сельском поселении, можно проследить значительное преобладание в их структуре лиц, отнесенных к категории «прочие» – это порядка 4,5 тыс. человек, которое остается неучтенным в статистических данных государственной статистики – рис.1.5.1.

Рис. 1.5.1.

Структура трудовых ресурсов сельского поселения Экажево

Назрановского района в 2008 году, %

Большую часть этого населения составляют незарегистрированные безработные. Весомый удельный вес их составляют также неработающие женщины, занимающиеся домохозяйством, и население, работающее за пределами поселения. Также в эту категорию входят лица, занятые в теневом секторе экономики.

### Демографическая безопасность территории

Проведенный анализ демографической ситуации в сельском поселении Экажево показывает, что территория находится в стадии устойчивого развития населения, который обусловлен изменением параметров воспроизводства населения. Все индикаторы демографической безопасности муниципального образования находятся в пределах устойчивого уровня (табл. 1.6.1).

Таблица 1.6.1.

Индикаторы демографической безопасности села Экажево в сравнении с критериальными количественными значениями МЧС России, 2008 год

| Показатели | Критерии МЧС России | Показатель поселения |
| --- | --- | --- |
|  | Критическая ситуация | Приемлемая ситуация | Устойчивая ситуация |  |
| Условный коэффициент естественного прироста (отношение числа родившихся к числу умерших) | <0,9 | 0,9 – 1,1 | >1,1 | 4,6 |
| Естественный прирост | < -2,0 | -2,0 - 2,0 | > 2,0, | 18,9 |
| Соотношение младших и старших возрастных групп в возрастной структуре населения | < 0.9 | 0.9 – 1.1 | > 1,1 | 2 |
| Миграционный прирост населения (на 1000 населения) | < -0.5 | -0.5-0.0 | > 0.0 | 36,4 |

В результате проведенного анализа были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на перспективное демографическое развитие сельского поселения Экажево. Итоги анализа представлены в виде табл. 1.6.2.

Таблица 1.6.2.

Итоговые данные демографического анализа поселения Экажево, 2008 год

| Неблагоприятные факторы | Благоприятные факторы |
| --- | --- |
| Большая безработица (74,1%) | Высокий коэффициент рождаемости (24,1‰) |
| Низкая экономическая активность населения | Низкий коэффициент смертности (5,2‰) |
|  | Низкий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста (9,9%) |
|  | Высокая миграция (36,4‰) |

Как видно из таблицы 1.6.2, сельское поселение Экажево, как и Назрановский район в целом, имеет большой демографический потенциал для обеспечения простого воспроизводства населения на перспективу. Учитывая низкий удельный вес лиц пожилых возрастов и крайне высокий детей и молодежи, на перспективу сохранится резкое доминирование высокого уровня рождаемости населения над смертностью.

Хорошим инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры остается миграция. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность населения муниципального образования, привлечение и сохранение на территории поселения молодых поколений сможет способствовать сохранению трудовых ресурсов поселения.

## Социально-экономическое положение

### Уровень и качество жизни

Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей.

Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой — возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.

Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой село Экажево заметно уступает показателю в среднем по Республике Ингушетия.

По удельному весу населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (44,0% в 2007 г.) Республика Ингушетия занимает первое место в стране (без учета Чеченской Республики). В целом по стране на данную категорию населения приходилось лишь 13,4%. В муниципальном образовании Экажево проживают 1680 человек с доходами ниже прожиточного уровня, что составляет 99% от всего экономически активного населения.

Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для Республики Ингушетия в целом, так и для села Экажево в частности характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания (66,2% в 2007 г.). Повышенное место в сравнении с большинством регионов страны занимают в расходах населения Республики предметы домашнего обихода и уход за домом (9,7% вместо 7,3% по стране в среднем). В то же время, в Ингушетии крайне низка доля образования (0,1%), здравоохранения (0,8%), культурных и рекреационных мероприятий (0,8%).

К неблагоприятным показателям уровня и качества жизни населения села Экажево также можно отнести обеспеченность жилищной площадью. По данным на 2008 г. общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального образования Экажево, составляла 13,1 м2, что несколько больше, чем среднерайонный и среднереспубликанский показатели (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1.

Общая площадь жилых помещений в поселениях Назрановского района

| Наименование сельских поселений | общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | обеспеченность жильем м2/чел |
| --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Барсуки | 83,9 | 88,8 | 89,5 | 8,0 | 8,3 | 8,3 |
| Плиево | 129,9 | 136,5 | 137,7 | 9,1 | 9,5 | 9,4 |
| Кантышево | 225,3 | 234,3 | 236,4 | 13,9 | 14,4 | 14,3 |
| Сурхахи | 214 | 222,2 | 223 | 14,1 | 14,6 | 14,4 |
| Гази-Юрт | 26,7 | 28 | 28,3 | 9,4 | 9,8 | 9,7 |
| Али-Юрт | 88,7 | 90,1 | 92 | 12,5 | 12,6 | 12,6 |
| Экажево | 301,7 | 318,3 | 321,6 | 12,6 | 13,2 | 13,1 |
| Яндаре | 124,3 | 127,1 | 130 | 11,3 | 11,5 | 11,6 |
| Далаково | 72,4 | 74,3 | 77,1 | 7,7 | 7,9 | 8,0 |
| Назрановский район | 1266,9 | 1319,6 | 1335,6 | 11,3 | 11,7 | 11,7 |

Обеспеченность жильем населения в муниципальном образовании в последние годы практически не меняется. В 2006 году обеспеченность жильем составила 12,6 м2 , в 2007 – 13,6, а 2008 – 13,1 м2. При этом наблюдается небольшой рост общей жилой площади (3,2% в год), но постепенный рост численности жителей села не позволяет увеличиться показателю обеспеченности жильем. Намного благоприятнее в селе ситуация с благоустройством жилищного фонда (таблица 2.1.2).

Таблица 2.1.2.

Благоустройство жилого фонда некоторых поселений Назрановского района

| Наименование сельских поселений | жилой фонд, тыс. м2 | оборудовано, м2 | обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопровод | газ | водопровод | газ |
| Барсуки | 89,5 | 88,7 | 88,7 | 99,1 | 99,1 |
| Кантышево | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 100 | 100 |
| Гази-Юрт | 28,3 | 15 | 14,4 | 53 | 50,9 |
| Али-Юрт | 92 | 48,8 | 90,2 | 53 | 98 |
| Экажево | 321,6 | 225,3 | 225,5 | 70,1 | 70,1 |
| Яндаре | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 100 | 100 |
| Далаково | 77,1 | 51 | 51 | 66,1 | 66,1 |

По практически всем индикаторам уровня и качества жизни населения село Экажево уступает принятым в Российской Федерации пороговым значениям (таблица 2.1.3).

Из приведенных в таблице показателей лишь по естественному приросту и условному коэффициенту депопуляции село Экажево, как, впрочем, и другие сельские поселения Назрановского района, не превысило пороговое значение, а зафиксированное количество совершенных преступлений в расчете на 1000 человек населения было намного меньше допустимого показателя.

В рамках республиканских целевых программ по обеспеченности населения доступным жильем и развитию жилищного строительства на 2010-2016 гг. предусмотрено выполнение ряда подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения поселения (повышения показателя обеспеченности жильем до 18 м2/чел).

Таблица 2.1.3.

Некоторые показатели уровня и качества жизни населения с. Экажево, 2008г.

|  | Пороговые значения | Фактический уровень |
| --- | --- | --- |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 10 | 99,8 |
| Средняя зарплата к прожиточному минимуму | 2,1 | 1,04 |
| Естественный прирост, ‰ | 3-8 | 24,1 |
| Младенческая смертность, ‰ | 10 | 18,3* |
| Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) | 1,0-1,3 | 0,21 |
| Обеспеченность жильем, м2/чел. | 20 | 13,1 |
| Количество преступлений на 1000 человек населения | 24 | 4,4* |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 5 | 7,5 |

* - среднереспубликанский показатель

Для выполнения целевых программ необходимо администрации села разработать жилищную политику и гибкие организационные механизмы предоставления и перераспределения жилой площади исходя из специфики состояния жилого фонда и социально-демографического состава населения, новые принципы регулирования инвестиционного процесса по жилищному строительству, строительству объектов социальной инфраструктуры и развитию инженерно-транспортной сети.

Например, необходимо предусмотреть:

- повышение среднего уровня жилищной обеспеченности до 18 кв. м общей площади на человека, достижение сбалансированного спроса и предложения, соотношения частного и муниципального жилья;

- ускорение жилищного обеспечения очередников на основе комбинированной системы мер по финансированию строительства;

- организация кредитно-банковской системы предоставления ссуд, займов, кредитов для малоимущих слоев населения;

- создание ассоциаций, объединений, товариществ для совместного строительства и эксплуатации жилья;

- повысить качество услуг ЖКХ за счет развития конкуренции в сфере предоставления услуг и контроля со стороны жильцов за условиями соблюдения договора при оплате услуг (оценка качества и количества);

- меры, направленные на обеспечение высокого транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- повышение качества обслуживания населения транспортом (оптимизация маршрутной сети).

В связи с этим необходимо формирование на территории 100-80 га, примыкающей подъезду к г. Магас 2-х среднеэтажных жилых микрорайонов с расчетной численностью 10 – 12 тыс. чел.

### Социальная сфера

Социальная сфера жизнедеятельности людей выступает одной из всеобщих сфер общества при анализе его с системных позиций.

Принято считать, что социальную сферу образуют устойчиво существующие большие группы людей (социальные общности) и отношения между ними, поскольку каждая из таких групп преследует свои цели и защищает свои интересы. Социальная сфера - это сфера производства и воспроизводства человека, это здравоохранение и образование, от детского сада до высшей школы, это общение с культурой, от посещения театра до научных клубов, это продолжение человеческого рода, от появления детей до ухода из жизни старшего поколения.

В современной экономике социальная сфера стала важнейшим фактором и источником экономического роста. Определяющее влияние на качество рабочей силы оказывает образование, ее профессиональная подготовка, важную роль в ее формировании выполняет здравоохранение, культурное обслуживание, все те сферы деятельности, которые формируют человеческий капитал. Складывается взаимное воздействие сферы материального производства и сферы услуг. Повышение эффективности производства способствует более интенсивному развитию сферы услуг, расширение же последней, качественное развитие и совершенствование этой сферы оказывает обратное позитивное воздействие на сферу материального производства.

#### Образование

Одним из ведущих подразделений социальной сферы села Экажево является образование, представленное начальными и общеобразовательными школами.

В 2008 г. на долю образования в сельском поселении приходилось 16,6% от общего числа занятых в экономике поселения.

В 2008 году в селе Экажево насчитывалось около 3 тыс. детей возраста 2-6 лет, нуждающихся в дошкольных учреждениях. Но в поселении нет функционирующих детских дошкольных учреждений. Система общеобразовательных учреждений в с. Экажево представлена тремя средними общеобразовательными школами, начальной школой и Нальгиевской школой (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1.

Основные показатели функционирования системы общеобразовательных учреждений с. Экажево, 2008 год

| Наименование | Количество классных комнат | Фактическая численность на 2008-2009 уч. год | Проектная численность | Сменность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ №1 | 20 | 699 | 320 | 2 |
| СОШ №2 | 38 | 700 | 320 | 2 |
| СОШ №3 | 23 | 329 | 540 | 1 |
| НШ №1 | 6 | 600 | 300 | 3 |
| НШ №2 | 13 | 247 | 250 | 2 |

Исследуя основные показатели функционирования системы общеобразовательных учреждений в Назрановском районе, можно сделать вывод о том, что отношение фактической загруженности школ к проектной в селе Экажево примерно равно среднереспубликанскому показателю – 1,5 (таблица 2.2.2).

Таблица 2.2.2.

Основные показатели функционирования системы общеобразовательных учреждений по поселениям Назрановского района

|  | Число ОУ | Количество ОУ по типам | Численность учащихся | Отношение фактич. к проектной численности в 2007/2008 уч.г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | СОШ | ООШ | НШ | по проекту | 2007/2008 уч.год |  |
| Кантышево | 4 | 3 | 1 | - | 1040 | 2187 | 2,1 |
| Сурхахи | 1 | 1 | - | - | 370 | 463 | 1,3 |
| Гази-Юрт | 1 | 1 | - | - | 190 | 260 | 1,4 |
| Али-Юрт | 2 | 1 | 1 | - | 350 | 762 | 2,2 |
| Экажево | 5 | 3 | - | 2 | 1530 | 2348 | 1,5 |
| Яндаре | 3 | 3 | - | - | 915 | 1352 | 1,5 |
| Далаково | 2 | 1 | 1 | - | 570 | 936 | 1,6 |
| Гейберк-Юрт | 1 | - | 1 | - | 40 | 63 | 1,6 |

При этом СОШ №3 в с.п. Экажево является единственной из школ Назрановского района, в которой есть свободные места.

Серьезной проблемой государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений является высокий удельный вес учащихся, занимающихся во вторую смену ввиду острого дефицита ученических мест в функционирующих общеобразовательных учреждениях.

Большинство из проблем, характерных для системы общеобразовательных учреждений сельского поселения в основном те же, что стоят и перед системой образования страны в целом:

- не соответствующая нормативам материально-техническая база;

- отсутствие в достаточном количестве общеобразовательных учреждений, имеющих возможность осуществлять процесс обучения в одну смену – удельный вес обучающихся в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, на начало 2007/08 учебного года составлял 94%;

- слабая обеспеченность государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений персональными компьютерами – 1,2 рабочих мест с ПК на 100 учащихся (в среднем по ЮФО – 2,6, Российской Федерации – 3,4).

В муниципальном образовании предпринимаются меры по улучшению функционирования системы среднего общего образования, по укреплению материально-технической базы школ путем комплектования их предметными кабинетами, учебным оборудованием и наглядными пособиями, спортивным инвентарем, учебно-методической и художественной литературой и т.д. Позитивную роль сыграет реализация принятой в Республике целевой программы «Развитие системы образования Республики Ингушетия на 2008-2012 гг.».

#### Здравоохранение

Система здравоохранения села Экажево представлена только сельской врачебной амбулаторией с проектной посещаемостью 150 чел. в смену. Фактическая мощность врачебного амбулаторно-поликлинического учреждения составила 110 посещений в смену в 2008 году. Также в муниципальном образовании работают три аптеки.

Число работников здравоохранения, проживающих в с. Экажево, растет с каждым годом. Это связано с увеличением  численности населения поселения.

Число больничных коек в Ингушетии в 2007 году в 2,3 раза в расчете на 10 тыс. жителей уступало соответствующему показателю в среднем по ЮФО и Российской Федерации. Примерно такой же масштаб отставания и по обеспеченности мощности амбулаторно-поликлинических учреждений. К тому же наблюдается характерный систематический рост посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений в последнее десятилетие.

При 100% укомплектованности медперсоналом учреждения наблюдается недостаток работников здравоохранения при расчете на 10 тыс. человек.

В соответствии с решениями Национального проекта «Здоровье» в поселении необходимо осуществить следующие мероприятия, которые будут финансироваться из средств федерального бюджета:

1.Укрепление первичного звена медицинской помощи;

2. Укрепление профилактической направленности здравоохранения и диспансеризации населения;

3.Улучшение доступности дорогостоящих и высокотехнологичных видов помощи.

Для учреждений здравоохранения района основными направлениями развития являются следующие:

- капитальный ремонт и благоустройство современных учреждений; оснащение учреждений современным медицинским оборудованием; повышение квалификации врачебного персонала, совершенствование первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов;

- внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации и лечения (например, развитие системы врачей общей (семейной) практики), проведение периодических медицинских осмотров населения с использованием передвижных амбулаторий, смонтированных на шасси высокопроходимых автомашин, оснащенных рентгеновскими, флюорографическими и другими диагностическими установками; возможная организация в составе сельских амбулаторий пунктов скорой и неотложной медицинской помощи, для чего они должны быть обеспечены медицинским транспортом и дневных стационаров.

#### Культура и спорт

При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии.

На территории села Экажево работает библиотека «Экажевский с/ф» с 4970 ед. хранения и «Центральная библиотека» с 3998 ед. хранения.

Также в муниципальном образовании функционирует Назрановский районный дом культуры со зрительным залом вместимостью 200 мест (около 4 тыс. зрителей в 2008 году), репетиционным и банкетным залами. С 2006 года работает школа «Интеллект».

Однако статистические показатели развития культуры не дают всестороннего представления о её состоянии и особенностях в Республике и селе Экажево в частности. Отдельные элементы культуры находят свое проявление в повседневной жизни ингушского этноса, в котором глубоко заложены основы высокой нравственности, благородства, строгого следования традициям, уважительного отношения к родителям и старшим, широко развитого чувства собственного достоинства и т.д. Все это играет важную роль в обеспечении преемственности поколений, в воспроизводстве культурных и духовных ценностей народа, в гармоничном развитии общества и личности.

В селе Экажево отсутствуют практически все культурные заведений, которые должны быть расположены в сельском поселении с численностью населения более 10 тыс. человек. В то же время, изменения образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств, другие факторы привели к заметному сокращению посещений объектов культуры по Республике в целом.

Основу сети физкультурно-спортивной системы села Экажево образуют сооружения общего пользования, представленные спортивными залами и др., в том числе:

- спортивные залы 4 шт. (оценка существующей площади спортивных залов школ СШ№1, СШ№2 и СШ№3, ФОК), площадь около 2024 м2, единовременная пропускная способность  220 чел;

- физкультурно-оздоровительный комплекс, оснащенный спортивным залом (единовременная пропускная способность 160 чел.), бассейном (площадь 88 м2,  пропускная способность 20 чел.);

- четыре поля для футбола – площадь 8280 м2;

- четыре площадки для баскетбола – площадь 1152 м2;

- четыре площадки для волейбола – площадь 1152 м2;

- площадка для физкультурно-оздоровительных занятий населения.

### Экономика

Село Экажево находится в центральной части Республики Ингушетии. Земли муниципального образования граничат с землями городских округов Назрань, Магас и с землями Республики Северной Осетии-Алании. Село Экажево находится на расстоянии 3 км от республиканского центра г. Магас, в 1 км от г.Назрань.

Площадь территории села Экажево составляет 4,3 тыс. га, в том числе застроенная площадь – 2,8 тыс. га. Население села составляет 24,8 тыс. человек (2009 год), в том числе трудоспособное население ( 67,7%.

В муниципальном образовании численность экономически активного населения составляет 20,8%. Основная доля трудящихся занята в торговле и общественном питании, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении (таблица 2.3.1).

Таблица 2.3.1.

Показатели занятости  по видам деятельности в с. Экажево

|  | 2008 год |
| --- | --- |
| всего | 3523 |
| сельское хозяйство | 218 |
| оптовая и розничная торговля | 695 |
| транспорт и связь | 290 |
| финансовая деятельность | 28 |
| гос. управление | 48 |
| образование | 588 |
| здравоохранение | 75 |
| прочие | 1581 |

На территории поселения общее число предприятий и организаций составило в 2008 году 80 ед., при этом 10 предприятий имеет государственную форму собственности.

Анализируя динамику общего числа предприятий и организаций на территории муниципального объекта, необходимо отметить, что число предприятий государственной собственности в период 2002-2008 год практически не изменилось - 10 ед.

#### Промышленность

По промышленному потенциалу Республика Ингушетия занимает весьма скромное место в индустриальном секторе экономики Российской Федерации. По подавляющему большинству видов промышленной продукции она занимает одно из последних мест среди регионов страны. В Республике фактически не производятся вообще отдельные из важных видов промышленной продукции, в частности, электроэнергия, законсервировано производство химических изделий, незначительное место занимают отдельные виды легкой и пищевой промышленности.

В сельском поселении Экажево промышленное производство представлено только одним видом экономической деятельности – промышленностью строительных материалов. Этим видом деятельности, в основном, занимаются предприятия малого бизнеса.

В селе функционируют пилорама и дробилка с проектной мощностью 15 и 12 ед. в месяц соответственно.

Также в поселении на ул. Джабагиева работают два столярных цеха. С 2008 года в поселении работает цех по производству пластиковых окон и дверей.

Доминирующей формой собственности в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции села  является частная собственность. В 2008 г. на ее долю приходилось 87,5% всех предприятий муниципального образования, что несколько выше показателя по Республике Ингушетия.

Малый бизнес в поселении по сферам деятельности распределен в соответствии с рисунком 2.3.1. Большая часть предприятий малого бизнеса в с. Экажево работает в торговле и общественном питании (около 75% от общего числа предприятий в 2008 году).

Число малых предприятий на территории поселения постоянно растет. Такой рост обусловлен повышенным вниманием руководства Республики к проблеме развития малого и среднего бизнеса. Республиканская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетии на 2009-2012 годы» в своей основе имеет цель – обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди ожидаемых результатов программы есть рост числа малых и средних предприятий на 40% к 2012 году, темп роста среднесписочной численности работающих на данных предприятиях не менее 20%.

Рис. 2.3.1.

Распределение предприятий малого бизнеса по сферам экономической деятельности в селе Экажево в 2008 году

Как и в Республике в целом, масштабы и уровень развития малого предпринимательства в селе Экажево в данный момент  явно недостаточны. В числе причин такого положения выделяются:

- ограниченность доступа малого бизнеса к кредитным ресурсам ввиду недостаточной залоговой базы и высоких процентных ставок;

- неразвитость лизинговых механизмов поддержки малого предпринимательства;

- низкий уровень финансирования программ по поддержке данного сектора экономики.

Отметим, что за в 2008 году в поселении были построены всего 14 зданий нежилого и жилого фонда, с общей площадью 1,7 тыс. м2.

Также отметим, что за период исследования 2002- 2008 годы в селе Экажево не вводились в действие ни новые дошкольные и общеобразовательные учреждения, ни объекты здравоохранения.

#### Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики села Экажево. По данным на 2008 г. на долю данного сектора экономики приходилось 6% от всех занятых в хозяйственном комплексе муниципального образования.

Базовой основой развития сельского хозяйства Республики Ингушетии, как и других регионов страны, являются сельскохозяйственные угодья, в частности, пашня, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения. На начало 2008 года сельскохозяйственные угодья, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством, составляли 165,4 тыс. га или около половины всей территории Республики.

Земли сельскохозяйственных угодий в селе Экажево составляют более 41% от общего земельного фонда (рис. 4.3.2). Из земель сельскохозяйственного назначения преобладает пашня и пастбища, 20,0 и 77,7% соответственно. При этом большая доля всех посевных площадей находится в распоряжении государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия ГУП «Волжанин». Так, на долю сельскохозяйственной организации приходится 335 га пашни, а крестьянско-фермерские хозяйства, которых в сельском поселении насчитывается 73, имеют в распоряжении 923 га.

Следует иметь в виду, что степень обеспеченности сельскохозяйственными угодьями в Ингушетии намного ниже, чем в большинстве других регионов страны. Так, в расчете на одного жителя в Республике приходится 0,24 га сельскохозяйственных угодий, в то время как в среднем по стране 1,2 га, а по ЮФО – 1,5 га. Еще хуже положение Ингушетии по обеспеченности пашней – 0,13 га в округе. К тому же, темпы сокращения этих показателей в Республике значительно выше ввиду опережающего роста численности её населения.

Рис. 2.3.2.

Распределение земельного фонда в с. Экажево, 2008 год

Степень обеспеченности сельскохозяйственными угодьями в поселении не достигает среднереспубликанских значений, так, на одного жителя в с. Экажево приходится:

- 0,05 га сельскохозяйственных угодий;

- 0,016 га пашни.

За годы формирования рыночных отношений весьма резкие колебания по отдельным временным промежуткам претерпел объем производимой в Республике объем сельскохозяйственной продукции. Так, резкое сокращение объема производства в 1990-е годы сменилось существенным ростом в первой половине 2000-х годов, а затем спадом в последующие годы. Для динамики индекса физического объема продукции растениеводства характерны гораздо более резкие колебания по отдельным годам в сравнении с соответствующим показателем для животноводства. В основном, это определяется значительно большей зависимостью земледелия от климатических условий, особенно количества выпадаемых осадков.

Необходимо отметить, что в селе сложилась следующая структура хозяйств:

- государственное унитарное предприятие ГУП «Волжанин», специализация – растениеводство (картофель, пшеница, ячмень, кукуруза), общее число сотрудников 220 человек;

- крестьянско-фермерские хозяйства – 73 хозяйств, специализация – растениеводство (пшеница, картофель);

- личные подсобные хозяйства – специализация животноводство (КРС, овцы и козы, птица), выращивание картофеля, посадка плодово-ягодных насаждений.

В числе серьезных проблем, стоящих в настоящее время перед аграрным сектором экономики Республики Ингушетия в целом и перед сельскохозяйственными организациями села Экажево в частности, выделяются следующие:

- ограниченные ресурсы важнейшего вида сельскохозяйственных угодий – пашни (0,016 га в расчете на одного жителя);

- слабая материально-техническая база отрасли, особенно составляющих интенсивные направления её развития;

- низкий удельный вес в производстве продукции сельского хозяйства КФХ и сельскохозяйственных организаций, т.е. наиболее прогрессивных с позиции роста концентрации и специализации производства, использования современной техники и технологий, роста производительности труда, эффективности и конкурентоспособности;

- недостаточная обеспеченность внутренних потребностей в основных видах продовольственных ресурсов и, как следствие, зависимость от внешних их поставок.

#### Растениеводство

Земледелие в селе заметно уступает животноводству по стоимости производимой продукции. Но значение его исключительно велико, так как данная отрасль не только удовлетворяет потребности населения во многих видах продовольствия, но и обеспечивает потребности в кормах животноводство.

Природные условия благоприятны для возделывания многих земледельческих культур, что предопределило сложную структуру растениеводства.

В муниципальном образовании большая часть посевных площадей в 2008 году была отведена на зерновые культуры (59%).

Зерновое хозяйство – базовая отрасль растениеводства Республики Ингушетия. Наиболее характерными чертами его развития с начала 1990-х годов явились следующие:

- крайняя нестабильность по основным параметрам развития. За период с 1995 по 2007 гг. полярные показатели по площади посева зерновых составляли 52,1 тыс. га в 2002 г. и 30,6 тыс. га в 2006 г., валовому сбору – 80,2 тыс. т в 1995 г. и 19,3 тыс. т в 1998 г., урожайности – 30,5 ц/га в 1999 г. и 9,2 ц/га в 1998 г.;

- низкая урожайность зерновых культур. Более того, в среднем за пятилетие с 1995 по 1999 гг. она составляла примерно 18 ц/га, а за последнее анализируемое пятилетие – всего лишь 15,9 ц/га. Если в целом по России и ЮФО прослеживается тенденция роста урожайности зерновых, то в Ингушетии в лучшем случае консервация этого показателя;

- темпы роста населения намного опережают динамику валового сбора зерновых. В результате, резко снижается обеспеченность зерном собственного производства. В 2008 г. на душу населения в поселении было произведено 42 кг зерна. Для сравнения, в среднем по России в расчете на одного её жителя производилось в 2007 г. 576 кг зерна, а в ЮФО – 1047 кг.

Слабая зерновая база – серьезная проблема обеспечения продовольственной безопасности и повышения продуктивности животноводства за счет концентрированных кормов.

Из особенностей видовой структуры посевных площадей и валового сбора зерновых культур выделяются следующие:

- ведущее место в посевах и валовом сборе зерновых занимают пшеница и ячмень, меняясь местами по отдельным годам. На эти две культуры приходится, как правило, от 50 до 60% от посевной площади всех зерновых культур и около ¾ их валового сбора;

- высокий удельный вес в посевных площадях и валовом сборе зерновых занимает овес. Но ввиду меньшей урожайности в сравнении с пшеницей и ячменем, его доля в посевах зерновых несколько выше, чем в валовом сборе (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2.

Структура посевных площадей зерновых культур в 2008 году, га

|  | ГУП «Волжанин» |
| --- | --- |
| Зерновые всего, в т.ч. | 230 |
| озимая пшеница | 60 |
| озимый ячмень | 120 |
| овес | 50 |
| Картофель | 160 |

Полевое кормопроизводство – непременное условие высокого уровня развития животноводства. Сокращение посевных площадей кормовых культур сопровождалось одновременным уменьшением урожайности и, как следствие, валового сбора кормовых культур. Кормовое полеводство представлено в поселении однолетними травами.

Республика Ингушетия располагает благоприятными природными и социально-экономическими предпосылками для культивирования плодовых, ягодных насаждений и виноградарства. Потенциальные возможности развития данных видов растениеводства в Республике используются далеко не полностью. В отличие от плодово-ягодных насаждений урожайность виноградников относительно стабильная, но уменьшение их площадей привело к резкому сокращению валового сбора винограда.

#### Животноводство

Животноводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного производства села Экажево. На его долю по отдельным годам приходится от 49 до 74% всей стоимости продукции агарного сектора экономики поселения. В составе данной отрасли получили развитие почти все основные виды сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот, овцеводство, птицеводство и др. Исключение составляет лишь свиноводство, практически прекратившее свое развитие в Республике Ингушетия в последние годы.

Как и в других регионах страны, поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Ингушетии за годы формирования рыночных отношений заметно сократилось. Низшая точка этого показателя пришлась на 1998 г. В 2000-е годы поголовье крупного рогатого скота и овец стабилизировалось и даже несколько возросло, особенно овец. Но падение поголовья птицы продолжилось и в 2000-е годы, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, демонстрировавших существенное увеличение поголовья данного скороспелого вида. Сельскохозяйственные предприятия с 2005 г. фактически прекратили разведение птицы.

В селе Экажево поголовье основных видов сельскохозяйственных животных представлено только в хозяйствах населения (таблица 2.3.3). Доминирующее место занимает крупный рогатый скот.

Таблица 2.3.3.

Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в 2008 году в хозяйствах населения с. Экажево

|  | Шт. |
| --- | --- |
| КРС | 3000 |
| в т.ч. коровы | 1000 |
| овцы и козы | 700 |
| лошади | 12 |
| птица | 4257 |

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в 1990-е годы сопровождалось существенным уменьшением в Ингушетии и объема производства основных видов животноводческой продукции. Однако, в 2000-е годы ситуация в этом отношении заметно улучшилась – производство мяса, молока, шерсти, меда существенно возросло. Исключение составило лишь производство яиц – за период с 2002 по 2007 год оно уменьшилось на 58,7%.

Доминирующее положение по производству мяса, молока и яиц, т.е. видов животноводческой продукции, составляющих основу продовольственной базы села, занимают личные подсобные хозяйства населения.

#### Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера сельского поселения Экажево представлена: оптово-розничной торговлей, общественным питанием, почтовой связью, транспортными услугами и др.

Транспортные услуги по перевозки пассажиров осуществляются по маршруту г. Назрань – село Экажево. По данному маршруту осуществляется перевозка пассажиров двумя автобусами марки ПАЗ, вместимостью по 20 человек каждый. Также в сельском поселении Экажево оказывает свои услуги по перевозке пассажиров местный таксопарк. Услуги по перевозке пассажиров предоставляются автомобилями отечественного производства, средний возраст которых превышает 5 лет.

Индивидуальный автомобильный транспорт представлен на 77% легковыми автомобилями (таблица 2.3.4). Их количество увеличивается с каждым годом. Парк индивидуальных легковых автомобилей представлен в основном машинами отечественной автомобильной промышленности, средний возраст машин составляет около 7 лет. В сельском поселении имеются две станции технического обслуживания автомобилей и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению по ремонту авто-мототехники на дому. В поселении работают четыре заправочные станции, реализующие как высокооктановый бензин, так и дизельное топливо. За последние годы на АЗС наблюдается рост продаж ГСМ.

Таблица 2.3.4.

Сведения об автомобильном парке на территории Назрановского района

| Показатель | с.п.Плиево | с.п.Барсуки | с.п.Далаково | с.п. Гейбек-Юрт | с.п.Канты-шево | с.п. Экажево | с.п. Али-Юрт | с.п.Гази-Юрт | с.п.Сурхахи | с.п.Яндаре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автомобилей всего шт. | 1520 | 909 | 763 | 9 | 2060 | 3221 | 981 | 158 | 2403 | 671 |
| в т.ч. Грузовых | 248 | 195 | 145 | 2 | 496 | 794 | 178 | 25 | 554 | 120 |
| в т.ч. Автобусов | 69 | 46 | 46 | 0 | 95 | 129 | 35 | 5 | 150 | 33 |
| в т.ч. Легковых | 1203 | 668 | 572 | 7 | 1469 | 2298 | 768 | 128 | 1699 | 518 |
| из них в личной собственности граждан | 1483 | 906 | 728 | 9 | 1919 | 3023 | 964 | 156 | 2294 | 650 |
| в т.ч. Грузовых | 218 | 186 | 119 | 2 | 378 | 631 | 166 | 24 | 471 | 107 |
| в т.ч. Автобусов | 68 | 40 | 43 | 0 | 90 | 121 | 32 | 5 | 136 | 30 |
| в т.ч. Легковых | 1197 | 680 | 566 | 7 | 1451 | 2271 | 766 | 127 | 1687 | 513 |

Комплекс коммуникаций сельского поселения Экажево представлен следующими видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной и др. В настоящее время в поселении работает три почтовых отделений, оказывающих услуги населению в области связи. Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают оптово-розничная торговля и общественное питание. В селе Экажево функционируют (по данным на 2008 год) 44 магазина, рынок строительных материалов, 3 киоска, 2 кафе. Столовые работают во всех учебных учреждениях. Также в поселении оказывают свои услуги населению ателье по пошиву одежды и ремонту обуви. Имеется парикмахерская.

Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы Республики Ингушетия являются платные услуги населению. Их объем за период с 2000 по 2007 годы возрос в 20,2 раза в фактически действующих ценах. Это один из самых высоких в стране показателей. В среднем по стране он увеличился в 5,7 раза, а по ЮФО – в 6,3 раза.

Специфической особенностью платных услуг населению являются резкие колебания их структуры по отдельным периодам и даже годам. Так, в 1995 г. доминирующее место в ней занимали бытовые услуги – 57,9% от общей их стоимости, в 2000-м году на первый план выдвинулись коммунальные услуги – 46,0%, в 2005-м году транспортные услуги – 56,5%, а в 2007-м году услуги связи – 52,2%.

По объему бытовых услуг на душу населения (84 рубля в 2007 г.) Ингушетия занимала предпоследнее место среди регионов России. К тому же и по темпам роста этого показателя в 2000-е годы она сильно уступала подавляющему большинству регионов страны. С 2000 по 2007 годы среднедушевой объем бытовых услуг в Республике вырос в 2,8 раза, в то время как в среднем по ЮФО – в 4,6 раза, а Российской Федерации – в 3,8 раза.

В качестве наиболее востребованных услуг в поселении можно привести:

- ремонт часов, бытовой техники, обуви и изготовление ключей;

- ремонт оргтехники;

- изготовление мебели, установка окон, дверей и др.

- установка и продажа электросчетчиков;

- парикмахерские, фотографии;

- ритуальные услуги.

Важное место в составе непроизводственной сферы муниципального образования Экажево занимает жилищно-коммунальный сектор. Основными его составляющими является благоустройство территории и услуги ЖКХ.

Санитарное состояние источников водоснабжения в сельском поселении Экажево оценивается как удовлетворительное.

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Границы муниципального образования

Границы сельского поселения Экажево установлены и нанесены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и  сельского поселения».

В пределах этих границ и действует настоящий генеральный план.

Текстовые и графические описания границ сельского поселения Экажево, приведенные в законе Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ, противоречат друг другу и описаниям границ смежных сельских поселений Назрановского района. В графической части проекта ООО «НПО «ЮРГЦ» отобразило существующие границы сельского поселения с максимальным учетом текстового и графического описаний границ, приведенных в вышеуказанном законе и на основании выполненных работ Северо-Кавказского филиала ФГУП «ФКЦ «Земля» по установлению (межеванию) и описанию границ муниципальных образований сельских поселений Назрановского муниципального района РИ.

В настоящее время у СП Экажево имеется территориальный спор с СП Сурхахи, с остальными соседними муниципальными образованиями территориальные споры отсутствуют.

Таблица 3.1.1.

Некоторые показатели территории и населения сельского поселения Экажево

| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Территория | км2 | 43,46 |
| Население | тыс.чел. | 24,9 |
| Плотность населения | чел./км2 | 573 |
| Застроенная часть | км2 | 12,8 |
| Плотность населения в застроенной части | чел./км2 | 1945 |

Требуются уточнения расстояний между узловыми точками в описании границ сельского поселения Экажево и внесение изменений в закон Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ.

В 2011 году закончена работа по определению на местности и постановке на кадастровый учет границ СП Назрановского района. На основании переданных Комархстроем РИ в адрес ООО «НПО «ЮРГЦ» сведений о поставленных на кадастровый учет границах СП Назрановского района в графическую часть проекта внесены необходимые изменения. В текстовой части проекта, данные об общем количестве земель в границах СП (площади земель различных категорий, площади зон) приведены по состоянию на май 2010г. и характеризуют общее соотношение земель.

В настоящее время отсутствуют утвержденные границы населённого пункта села Экажево. Единственным документом, отображающим границы земель населенного пункта с. Экажево, является проект внутрихозяйственного землеустройства совхоза «Экажевский» Назрановского района Чечено-Ингушской АССР, выполненный в 1983г. проектным институтом Севкавгипрозем. Площадь земель, отнесенных к землям населенного пункта с. Экажево, составляла 728 га. Отображенные в данном проекте границы земель населенных пунктов не соответствуют современному землепользованию в СП.

### Планировочная структура территории

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки села с учетом природных условий и существующего использования территории.

Территория сельского поселения Экажево расположена в центральной части Республики Ингушетия в центре Магасско-Назрановской агломерации между 2-мя основными центрами РИ - городами Магас и Назрань. Условно возможно разделить территорию сельского поселения на три зоны:

- Зону земель сельскохозяйственного назначения и небольшого участка земель лесного фонда в северо-восточной части сельского поселения.

- Наиболее освоенную зону, представленную селитебными и агропромышленными зонами села Экажево на правом и левом берегах реки Сунжа, занимающую всю центральную  и южную части СП. На ее территории расположены основные селитебные и иные кварталы села Экажево, все объекты социальной сферы и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры;

- В отдельную зону предлагается выделить обособленный участок земель сельскохозяйственного назначения в юго-западной части СП, отделенный от основной территории участком федеральной автодороги «Подъезд к г. Магас».

Село Экажево расположено по правому и левому склонам долины реки Сунжа. Как и вся территория СП, село Экажево находится между землями 2-х городских округов Магас и Назрань, транспортные связи которых проходят через территорию села в широтном направлении. Основные транспортные связи представлены участком федеральной автодороги «Подъезд к г. Магас» и участком региональной автодороги Назрань – Сурхахи.

Планировочная структура наиболее освоенной территории сельского поселения Экажево состоит из:

- основной исторической части села на правом и левом берегах р. Сунжа, состоящей из жилых кварталов и разрозненных участков социальных, торговых и агропромышленных территорий;

- новых жилых кварталов, построенных в последние 10 лет, и участков земельных отводов в северной, западной и южной части села;

- пойменных территорий р. Сунжа и р.Кенч;

- пастбищ и природных ландшафтов, непригодных для строительства;

Основой планировочного каркаса сельского поселения выступают река Сунжа, пересекающая СП и Село Экажево с юга на север и региональная автомобильная дорога  Назрань– Сурхахи, проходящая в селе по ул. Джабагиева в широтном направлении.

Важнейшими особенностями современной планировочной ситуации на территории сельского поселения Экажево являются:

- Бурный рост в последние 10 лет селитебных территорий села и, соответственно, отсутствие резервных территорий для жилищного строительства.

- Изъятие части сельскохозяйственных земель совхоза «Экажевский» для размещения и строительства новой столицы Республики Ингушетия г. Магас.

- Ограничение территориального роста села в северо-восточном направлении склонами Черных гор и землями лесного фонда.

- Отсутствие территориальных резервов в основной исторической части села.

Основной проблемой в существующей планировочной структуре села  является отсутствие четкой планировочной системы и, как следствие, хаотичная застройка свободных территорий в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, слабый планировочный каркас села, в настоящее время не соответствующий возросшей численности населения села и нахождению села в центре Магасско-Назрановской агломерации.

### Планировочное районирование

В основу планировочного районирования села положено разделение территории села на расчетные градостроительные районы, при определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее планировочное разделение села.

Всего на территории села Экажево выделяется три условных градостроительных района – левобережный (ЛГР) и правобережный северный (ПСГР), правобережный южный (ПЮГР), застройка всех расчетных градостроительных районов имеет примерно одинаковые показатели.

Условный градостроительный район (далее также – УГР) – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания (повседневного уровня) и отделённая от остальных расчётных градостроительных районов федеральными и региональными автодорогами, природными препятствиями, линиями внешнего транспорта, внеселитебными территориями.

Деление территории СП на УГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к УГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территории. Впоследствии, применительно к УГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают бóльшую степень детализации.

Таблица 3.3.1.

Характеристики условных градостроительных районов, выделенных на территории

с. Экажево.

| Наименование | Площадь планировочного района, га | Площадь, занятая жилой застройкой (без площади отводов), га | Площадь жилой застройки (с отводами), га | Население, чел. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережный градостроительный район (ЛГР) | 471,0 | 220,8 | 367,0 | 7993 |
| Правобережный северный градостроительный район (ПСГР) | 527,7 | 225,2 | 354,8 | 8152 |
| Правобережный южный градостроительный район (ПСГР) | 482,3 | 239,5 | 415,6 | 8670 |

### Функциональное зонирование

Важной социальной функцией села  в отношении его жителей является организация всех видов социально-бытового обслуживания, культурной и общественной жизни населения. Каждый населенный пункт или его часть (независимо от функционального назначения) должны представлять собой социально насыщенную среду с естественным нарастанием насыщения социально-общественными функциями в центре села.

Общественные зоны.

В селе Экажево общественный центр в силу исторических особенностей территориального освоения сформировался на нескольких земельных участках. В настоящее время организации и учреждения общественного центра расположены на двух участках:

- на компактной территории в районе пересечения ул. Джабагиева и ул. Ингушская (представлены зданиями главной мечети села, администрацией, школой, почтой, объектами торговли);

- на участке ул. Осканова на территории, примыкающей к бывшему зданию совхоза «Экажевский» (представлена зданиями районного дома культуры, школы, амбулатории, объектами торговли).

В настоящее время на въезде в село со стороны г. Назрани по ул. Джабагиева активно формируется торгово-коммерческая зона, представленная несколькими рынками, специализированными магазинами и торговыми центрами.

Характерной чертой современного с. Экажево является сравнительно малое количество общественных зон. Их удельный вес в структуре зонирования села  составляет всего 1,8% сельской территории или 2,6% селитьбы. При этом более 52% общественных зон относятся к зонам объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 3.4.1.

Общественные зоны и их удельный вес в сельской застройке.

| Наименование функциональных зон | площадь, га | удельный вес среди всех общественных зон | удельный вес в сельской территории, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественные центры | 1,3 | 5,4 | 0,1 |
| Коммерческие и торговые зоны | 13,7 | 56,8 | 1,0 |
| Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,6 | 2,5 | 0,04 |
| Зоны объектов образования | 8,5 | 35,3 | 0,6 |
| ВСЕГО: | 24,1 | 100 | 1,74 |

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой общественного назначения. Наибольшей концентрации общественная застройка достигает в старом центре села в районе пересечения ул. Джабагиева и ул. Ингушской. Зоны общественных центров занимают 0,4 га.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 13,7 га. В неё включены магазины, рынки и другие объекты, связанные с торговлей и обслуживанием торговых учреждений. Наибольший участок в пределах указанных зон занимают объекты торговли на въезде в село со стороны г. Назрань.

Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения занимает незначительную территорию менее 0.1 га.

Зона объектов образования представлена общеобразовательными  детскими учреждениями и выделена на территории 8,5 га на участках соответствующих учреждений.

Жилые зоны.

Всего жилые зоны занимают 647,1 га или 73% всей селитебной территории села.

В группе жилых зон на опорном плане выделены две функциональные зоны. Это зона индивидуальной жилой застройки и зона отводов земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Зона индивидуальной жилой застройки занимает 647,1 га и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всему селу. С конца 80-х годов прошлого века в с. Экажево, как и в иных населенных пунктах РИ, начинается массовое индивидуальное жилищное строительство.

Среди малоэтажной застройки в с. Экажево можно выделить две типологические группы:

1. Индивидуальные жилые дома постройки до 1990г. с обширным приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в т.ч. для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одно-, двухэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 1000 до 2500 кв.м.

2. Индивидуальные жилые дома коттеджного типа, построенные в последние 20 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 2 этажа, наличие мансард, мезонинов, на территории устраиваются разнообразные хозяйственные постройки, практически на каждом участке имеются капитальные гаражи, домовладения характеризуются наличием глухих каменных оград, достигающих высоты 4 и более метров. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 600 до 1200 кв.м.

Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в селе крайне перемешана, что является следствием общей неорганизованности планировочной структуры, формировавшейся посредством разновременных несвязанных и несистематизированных этапов застройки и реконструкции различных территорий села.

Баланс территорий, занятых жилыми зонами, представлен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2.

Жилые зоны и их удельный вес в  застройке.

| Наименование функциональных зон | площадь, га | удельный вес среди всех жилых зон | удельный вес в сельской территории, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны индивидуальной жилой застройки | 647,1 | 59 | 50,6 |
| Зона отвода под жилищное строительство | 449,7 | 41 | 35,2 |
| ВСЕГО: | 1096,8 | 100 | 85,8 |

Производственные и коммунальные зоны.

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного, агропромышленного и аграрного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными Администрацией села. На основе этих данных производилось отнесение промышленных, агропромышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы зон с особыми условиями использования территорий.

Производственные зоны занимают 10,8 га.

Коммунально-складские зоны занимают 3,7 га.

В общей сложности производственными и коммунальными объектами занято 14,5 га. Это территории сформированных производственных зон и отдельных предприятий, разбросанных в пределах селитьбы. На территории Экажево можно выделить три производственно-коммунальных зоны, бывшие территории совхоза «Экажевский». В целом, промышленные, коммунальные и агропромышленные зоны села не упорядочены, не имеют санитарно-защитных зон и окружены жилой застройкой.

Зона инженерной инфраструктуры занимает 1,0 га или 0,07% от территории села. В неё включены площадки, занимаемые сооружениями водоснабжения, электросетей и т.п.

Рекреационная зона.

На территории отсутствуют оборудованные зоны массового отдыха населения. Преимущественным видом отдыха остаётся массовый отдых выходного дня, с организацией пикников, выездов «на природу» и т.п. Для этого используются не только леса и пойма р. Сунжа, но и санитарные зоны, вообще любой островок зелёных насаждений. При низком уровне бытовой культуры отдыхающих это приводит к загрязнению и захламлению озеленённых территорий. Зоны физкультуры и спорта представлены территорией ФОК и спортивными площадками при школах, расположенных на затеснённой площади.

Прочие функциональные зоны.

Зоны сельскохозяйственного использования, специальные зоны, улично-дорожная сеть, зоны неиспользуемых природных территорий и акватории водных объектов выделены по обмеру опорного плана. Их удельный вес в территории села представлен в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3.

Зоны сельскохозяйственного использования, специальные зоны, зоны неиспользуемых природных территорий и прочие территории.

| Наименование территорий | площадь, га | удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |
| Зона сельскохозяйственного производства | 27,2 | 7,8 |
| Специальные зоны: |  |  |
| Зоны кладбищ | 35,6 | 10,2 |
| Улично-дорожная сеть села | 152,7 | 43,7 |
| Зона неиспользуемых природных территорий | 115 | 33,0 |
| Акватории водных объектов | 13,7 | 3,9 |
| Прочие | 4,7 | 1,3 |
| Итого: | 348,9 | 100 |

### Земельный фонд

Общая площадь сельского поселения Экажево в утвержденных границах в соответствии с законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ "Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и  сельского поселения» по обмеру картографического материала составляет 43,5 км². В информации, приведенной в ежегодном докладе «О состоянии и использовании  земель Назрановского района», не указана площадь каждого сельского поселения Назрановского района. Окончательная площадь сельского поселения может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ сельского поселения и их выносу в натуру. В дальнейшем анализируются данные, полученные по картографическому обмеру и представленные администрацией СП.

В настоящее время считается, что границы  населенного пункта с. Экажево не установлены, земли села продолжают числиться на балансе хозяйств. Земельный фонд СП Экажево по состоянию на 01.01.2009г. составляет 4346 га. Распределение земель по использованию представлено в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

| Использование земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного использования в том числе: Земли сельхозпредприятий Земли КФХ | 2998 335 923 |
| Земли населённых пунктов (застроенная) | 1278 |
| Земли промышленности и транспорта |  |
| Земли запаса | - |
| Земли лесного фонда | 70 |
| Земли особо охраняемых территорий | - |
| Итого | 4346 |

Распределение земель по использованию показывает преобладание земель сельскохозяйственного назначения и использования, из которых 335 Га закреплено за ГУП и 923 за КФХ.

Земли промышленности и иного специального назначения отсутствуют.

В настоящее время в структуре землепользования СП произошли значительные изменения, часть земель сельскохозяйственного назначения используется для расширения приусадебного фонда села и строительства автодорог. Необходимо выполнить инвентаризацию земель СП и устранить имеющиеся противоречия. Проектом генерального плана будет предложена черта населенного пункта с. Экажево.

В 2011 году закончена работа по определению на местности и постановке на кадастровый учет границ СП Назрановского района. На основании переданных Комархстроем РИ в адрес ООО «НПО «ЮРГЦ» сведений о поставленных на кадастровый учет границах СП Назрановского района в графическую часть проекта внесены необходимые изменения. В текстовой части проекта, данные об общем количестве земель в границах СП (площади земель различных категорий, площади зон) приведены по состоянию на май 2010г. и характеризуют общее соотношение земель.

### Жилищный фонд

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Жилые зоны в селе Экажево представлены:

  - зоны индивидуальной жилой застройки;

  - зоны отводов под жилищное строительство.

Жилищный фонд сельского поселения составляет 321,6 тыс. м2 (по данным Ингушетиястат).

Зона индивидуальной жилой застройки в сельском поселении Экажево представлена преимущественно жилыми домами в 1-2 этажа с приусадебными участками. Площадь этой зоны составляет 682,5 га.

По представленным данным около 81 тыс. м2 жилищного фонда в муниципальном образовании размещено в непригодных для проживания строениях или 25,2% от общей площади жилищного фонда сельского поселения. Их них 75,17 тыс. м2 жилья составляют ветхий фонд, т. е. 23,4%, а 5,7 тыс. м2 - аварийный фонд, т. е. 1,8%.

Т. к. весь жилой фонд в селе представлен индивидуальными домами, реконструкция его предусматривается силами самих домовладельцев.

Жилой фонд в селе Экажево составляет 321,6 тыс. кв. м, с показателем жилищной обеспеченности 13,1 кв. м на одного человека (по данным 2008 года). Несмотря на то, что средняя обеспеченность жильем на 1 жителя в муниципальном образовании постепенно возрастает, этот показатель ниже среднероссийского уровня (по России на 1 жителя в 2005 году приходилось 20,8 кв. метров площади жилья), но выше среднереспубликанского (по Республике Ингушетия жилищная обеспеченность на конец 2008 года составила 11,1 кв. м на одного человека).

Уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы вырос незначительно. В 2008 г. в целом по МО сельское поселение Экажево 100% жилищного фонда было оборудовано системой централизованного водоснабжения и 100% - газоснабжением. Система централизованного водоотведения отсутствует.

В селе наибольший удельный вес благоустройства жилого фонда по видам инженерного оборудования приходится на газоснабжение и на централизованное водоснабжение. Учитывая, что весь жилищный фонд представлен объектами индивидуального жилищного строительства, оборудованного автономными системами отопления и горячего водоснабжения, уровень данных видов благоустройства достигает 100%.

Большая часть жилья в муниципальном образовании размещена в кирпичных и других каменных зданиях.

Проблема обеспечения населения жильем остается острой. Строительство необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры не соответствует темпам жилищного строительства.

Необходимо проведение направленной жилищной политики в муниципальном образовании с целью перехода от практически бесконтрольного и стихийного индивидуального жилищного строительства к системному и комплексному строительству жилья как индивидуального, так и многоквартирного.

### Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты капитального строительства федерального значения на территории сельского поселения Экажево представлены в соответствии с информацией территориального органа Росимущества по РИ в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Объекты капитального строительства, являющиеся в федеральной собственности по состоянию на 01.01.2009г.

| п/п | Наименование | Адрес | Площадь объектов (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назрановский лесхоз | Назрановский р-н, юго-восточная часть в границах СП Экажево |  |
| 2. | ГУ «Управление ордена знак почета северо-кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» | Назрановский р-н |  |
| 3. | Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» | Назрановский р-н с.Экажево | 1,1950 |
| 4. | Отдел Федеральной миграционной службы России по РИ | Назрановский р-н, с.Экажево, в 10м. на ю-в. От ФОК | 0,15 |
| 5. | УФПС | Назрановский р-н, с. Экажево, ул. Ингушская, 43 | 0,018 |
| 6. | Республиканский военный комиссариат | Назрановский р-н, с. Экажево, ул. Джабагиева , 1 | 1,639 |
| 7. | Жилой дом УФК РФ по РИ | Назрановский район, Экажево, С.М.Кирова ул, д. 34 | нет данных |

Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории  сельского поселения перечислены в соответствии с информацией, представленной Министерством имущественных и земельных отношений РИ. В настоящее время в связи с образованием органов местного самоуправления в Назрановском районе и сельском поселении Экажево происходит постепенное наделение имуществом (передача из республиканской собственности) органов местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 3.7.2 приведен перечень недвижимого имущества РИ по состоянию на начало 2009г. за исключением объектов, находящихся в стадии передачи в муниципальную собственность района и сельского поселения.

Таблица 3.7.2.

Объекты капитального строительства, являющиеся собственностью РИ по состоянию на 01.01.2009г.

| № п/п | Наименование | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Площадь объектов (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное унитарное предприятие "Экажевское" | комбикормовый цех - 1979 | Республика Ингушетия Назрановский район с. Экажево |  |
| 2 | Государственное унитарное предприятие "Экажевское" | здание хлебопекарни - 1990 | Республика Ингушетия Назрановский район с. Экажево |  |
|  |  | коровник - 1970 |  |  |
|  |  | коровник - 1970 |  |  |
|  |  | коровник - 1970 |  |  |
|  |  | телятник - 1970 |  |  |
|  |  | здание складского помещения - 1970 |  |  |
|  |  | навес для с/х техники - 1964 |  |  |
|  |  | здание гаража - 1970 |  |  |
|  |  | хозяйственный навес - 1964 |  |  |
|  |  | здание столярного цеха - 1979 |  |  |
|  |  | телятник - 1970 |  |  |
|  |  | телятник - 1970 |  |  |
|  |  | дом животновода - 1970 |  |  |
|  |  | бункер - 1980 |  |  |
|  |  | бункер - 1980 |  |  |
|  |  | бункер - 1980 |  |  |
|  |  | бункер - 1980 |  |  |
|  |  | бункер - 1980 |  |  |
|  |  | бункер - 1980 |  |  |
|  |  | зернокартофельный ток - 1970 |  |  |
|  |  | ЗАВ 10 - 1980 |  |  |
|  |  | ЗАВ 10 - 1980 |  |  |
| 3 | Государственное унитарное предприятие "Экажевское" | картофелехоанилище - 1964 | Республика Ингушетия Назрановский район с. Экажево |  |
|  |  | картофелехронилище - 1964 |  |  |
|  |  | картофелехранилище - 1964г. |  |  |
|  |  | здание зерносклада - 1966 |  |  |
|  |  | здание зерносклада - 1966 |  |  |
|  |  | здание МТМ -1969г. |  |  |
|  |  | здание столовой - 1970 |  |  |
|  |  | здание бригадной столовой - 1966 |  |  |
|  |  | колбасный цех - 1979 |  |  |
|  |  | здание центральной конторы-1969 |  |  |
| 4 | Государственное управление автомобильных дорог РИ "Ингушавтодор" | а\д Кавказ Экажево Сурхахи | Республика Ингушетия Назрановский район |  |
|  | Государственное управление автомобильных дорог РИ "Ингушавтодор" | а\д подъезд к г. Магас | Республика Ингушетия Назрановский район |  |
|  | Государственное управление автомобильных дорог РИ "Ингушавтодор" | а\д Экажево Али-юрт | Республика Ингушетия Назрановский район |  |
|  | Государственное управление автомобильных дорог РИ "Ингушавтодор" | а\д Назрань Терек Экажево | Республика Ингушетия Назрановский район |  |
| 5 | Государственное учреждение Администрация с. Экажево Назрановского района | МТП "Дельфин" | Республика Ингушетия Назрановский район с. Экажево |  |
| 6 | Государственное учреждение Администрация с. Экажево Назрановского района | МТП "Райхант" | Республика Ингушетия Назрановский район с. Экажево |  |

В таблице 3.7.3 перечислены объекты, находящиеся в собственности МО Назрановский район, расположенные на территории сельского поселения Экажево. Необходимо учитывать, что в настоящее время происходит процесс наделения органов местного самоуправления Назрановского района имуществом посредством передачи части объектов из республиканского имущества в муниципальное имущество Назрановского района.

Таблица 3.7.3.

Объекты, находящиеся и передаваемые в собственности района

| № п/п | Собственник | Наименование объекта муниципальной собственности | Местоположение, описание границ участка | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Назрановского района | Здание начальная школа №1 - 1962г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Джабагиева, 47 |  |
|  |  | сарай НШ №1- 1962г.* |  |  |
| 2 | Администрация Назрановского района | здание средней школы №1 - 1924г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Джабагиева, 47 |  |
|  |  | здание средней школы №1 - 1959г.* |  |  |
|  |  | сарай средней школы №1 - 1959г. |  |  |
|  |  | кухня средней школы №1 - 1959г.* |  |  |
| 3 | Администрация Назрановского района | здание средней школы №2 -1976г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Бекова, 4 |  |
|  |  | здание средней школы №2 - 1980г.* |  |  |
|  |  | котельная средней школы №2 - 1982г.* |  |  |
| 4 | Администрация Назрановского района | здание средней школы №3 - 2001г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Осканова, 66 |  |
| 5 | Администрация Назрановского района | пристройка к амбулатории - | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Осканова, 55 |  |
|  |  | здание амбулатории |  |  |
| 6 | Администрация Назрановского района | здание районного дома культуры | Республика Ингушетия Назрановский район с. Экажево ул. Осканова |  |

В графической части проекта объекты муниципальной собственности  сельского поселения указаны по данным администрации  сельского поселения (отображены объекты, которые возможно определить на картографической подоснове). В соответствии с полномочиями сельского поселения, установленных Федеральным законом 131-ФЗ, данное имущество в ближайшее время должно быть передано в муниципальную собственность.

Таблица 3.7.4.

Объекты, находящиеся и передаваемые  в собственности  сельского поселения.

| № п/п | Балансодержатель | Наименование объекта муниципальной собственности | Местоположение, описание границ участка | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Административное здание - 1985г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Ингушская, 45 |  |
| 2 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | здание бани 1983 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Осканова, 65 |  |
| 3 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод 2006 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 4 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Артезианская скважина 2007 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 5 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Артезианская скважина 2007 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 6 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Тротуар 2008 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 7 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод 2008 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 8 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | пожарный водоем 2008 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 9 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Артезианская скважина 2006 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 10 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Газопровод 2005 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 11 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | автодорога с водоотведением 2005 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Муталиева |  |
| 12 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод - 1972г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 13 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | линия эл. передач - 2003г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 14 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | газопровод - 2002г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 15 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | автодорога - 1999г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 16 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод - 2000г*. | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |

Земельные участки и объекты капитального строительства местного значения разделены на 2 уровня собственности - собственность района и собственность сельского поселения Экажево в соответствии с полномочиями муниципальных органов власти, установленными Федеральным законом от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения отображены в графической части проекта.

### Баланс территорий (современный)

Таблица 3.8.1.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь МО сельского поселения Экажево | км2 | 43,46 |  |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | км2 | 19,1 |  |
| 3 | Земли лесного фонда | км2 | 0,7 |  |
| 4 | Прочие земли | км2 | 22,3 |  |
| 5 | Застроенная территория* | Га | 1278,4 | 100 |
| 6 | Площадь жилой застройки всего: в том числе: -одноэтажная застройка (включая ИЖС) | Га | 647,1 | 50,6 |
| 7 | Общественная зона (зона общественного центра) | Га | 23,1 | 1,8 |
| 8 | Промышленные, агропромышленные и коммунально-складские зоны | Га | 41,7 | 3,2 |
| 9 | Земли общего пользования | Га | 217,2 | 17,0 |
| 10 | Зеленые насаждения общего пользования | Га | - | - |
| 11 | Зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | Га | 1,0 | 0,1 |
| 12 | Земли сельскохозяйственного использования, природных ландшафтов и прочие территории | Га | 348,9 | 27,2 |

*- по причине отсутствия границы села  территория  определена в условных границах по застроенной территории.

**- в % от  застроенной территории села Экажево

Анализ использования земель в границах муниципального образования показал, что основным территориальным резервом для развития агропромышленных объектов, коммунальных, транспортных и рекреационных предприятий в расчетный срок и за его пределами будут служить земли сельскохозяйственного назначения и использования.

## Планировочные ограничения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования сельского поселения Экажево находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- территории, имеющие уклоны рельефа более 10%.

В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов агропромышленного, производственного и коммунального назначения. Из числа промышленных объектов, имеющих соответствующую санитарную зону, выделен кирпичный завод, расположенный на территории СП Сурхахи, оказывающий влияние на территорию СП. В настоящее время часть аграрных предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, не работают и находятся в стадии банкротства, смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана предлагается перепрофилирование части агропромышленных и коммунально-складских территорий, расположенных в селитебной части села, с выносом вредных производств из селитебной территории села.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия не показаны ввиду того, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах села, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон.

Места расположения объектов культурного наследия выделены в Разделе III утверждаемой части проекта генерального плана и показаны в составе комплексного анализа в графических материалах по обоснованию проекта генерального плана.

Объекты культурного наследия федерального значения на территории  сельского поселения отсутствуют.

Памятники истории и культуры (археологии) регионального значения, выявленные на территории  сельского поселения в количестве 7-ми объектов (Постановление Правительства Республики Ингушетия от 9 января 2001 г. №4), расположены в границах  сельского поселения и перечислены в таблице 4.1.

Рис 4.1.

Экажевское городище «Ачам-Боарз»

Таблица 4.1.

Перечень памятников истории муниципального значения

| № | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры (археологии) | Местонахождение памятника истории и культуры (археологии) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экажевские курганы N 1 II-I тыс. до н.э. | с. Экажево, в черте села, на территории частных владений |
| 2. | Экажевские курганы N 2 III- II тыс. до н.э. - 1 тыс. до н.э. | с. Экажево, Ю-З, на границе с Пригородным р-ом РСО-А |
| 3. | Экажевские курганы N 3 XIII-XVI вв. | с. Экажево, С-В, 1 км от села |
| 4. | Экажевское городище N 1 "Ачам Боарз" VIII-XIII вв. | Назрановский район, с. Экажево, Ю-В, левый берег р. Кенч |
| 5. | Экажевское городище N 2 VIII- XIII вв. | с. Экажево, Ю-В, 500 м |
| 6. | Экажевское городище N 3 VIII- XIII вв. | с. Экажево, С-В, 2,5 км, правый берег р. Сунжи |
| 7. | Экажевский защитный вал V- ХIII вв. | с. Экажево, В, 500 м |

Памятник истории муниципального значения (захоронение) советского периода, выявленное на территории  сельского поселения в количестве одного объекта (Приложение №2 к Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 25 апреля 2005 г. №78), расположен в с. Экажево и приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Перечень памятников истории муниципального значения

| № | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила воинов, погибших при обороне села от белогвардейцев в 1919 , установлен обелиск | с. Экажево |

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и охранных зон таких объектов, расположенных на территории  сельского поселения, отсутствуют.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображена водоохранная зона объектов водного комплекса рек Сунжа, Кенч в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных  и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений.

Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории муниципального образования. В пределах муниципального образования находятся месторождения углеводородного сырья, питьевых и минеральных вод и строительных материалов. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

На территории сельского поселения разведано 1 месторождение:

Экажевская площадь строительных песков расположена на правом склоне долины р. Сунжа в 100 м к востоку от с. Экажево. Южнее проходит грунтовая дорога (4 км) Экажево-Назрань до шоссе Беслан – Грозный. Участок сложен песчано-гравийными отложениями, глинами и песками четвертичного возраста общей мощностью до 200 м. Полезная толща представлена двумя горизонтами мелко- и среднезернистых песков, разделенных прослоем песчано-гравийных отложений мощностью до 3,0-3,5 м, мощность верхнего горизонта песков 5,6-6,7 м, нижнего – до 10,0 м. Вскрыша – делювиальные образования мощностью от 0-5,0 м до 30 м. Пески прослеживаются узкой полосой (50-100 м) по склону балки на расстоянии 0,5 км. В северо-восточном и юго-западном направлениях они выклиниваются. Пески удовлетворяют требованиям ГОСТ и пригодны для кладочных и штукатурных растворов, могут использоваться для бетонных работ. Запасы по С2 - 208тыс.м3. Гравий может использоваться для нижних слоев автодорожных покрытий. Горнотехнические условия благоприятны для открытой разработки. Соотношение объемов вскрыши и полезной толщи 1:1,4. Грунтовые воды не вскрыты.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выделены на основе данных паспорта безопасности и отображены в графической части проекта.

Вся территория СП Экажево подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- землетрясения интенсивностью 9 баллов по шкале Рихтера;

- бури со скоростью ветра 15-31 м/с, сильные осадки.

На территории имеются следующие риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах: АЗС;

- риск возникновения ЧС на объектах газоснабжения (участке межпоселкового газопровода высокого давления, ГГРП, газопроводах среднего и низкого давления);

- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (электроподстанция);

- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- риск возникновения ЧС на транспорте (автомобильном, воздушном).

Территории, имеющие уклоны рельефа более 10%, занимают 391 га (0,9% от селитебных территорий села), данные зоны обозначены в графической части проекта. Строительство объектов жилищно-гражданского назначения на указанных территориях возможно при выполнении специальных мероприятий в части: исключения подрезки склонов, выполнения расчетов устойчивости склона, организации отвода ливневых стоков и т.п.

Зоны особо охраняемых природных территорий на территории  сельского поселения отсутствуют.

## Система обслуживания населения

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных Администрацией сельского поселения Экажево.

В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты.

### Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая, что в разделе 2.2 подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в с. Экажево, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.

Образовательные учреждения.

Сеть детских дошкольных учреждений за последние пятнадцать лет претерпела значительные изменения, связанные как с резким увеличением численности населения в селе, так и с использованием существующих ведомственных зданий детских садов для иных нужд. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют детские сады. Таким образом, село не обеспечено данным видом услуг.

Сеть общеобразовательных учреждений с. Экажево представлена 5-ю дневными общеобразовательными учреждениями, все учреждения предоставляют  три ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Вечерняя (сменная) школа в селе отсутствует.

Территориально общеобразовательные учреждения села расположены в центральных кварталах села по ул. Джабагиева, 47, Осканова, 66, Бекова, 4. Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, окраины села испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям.

Учреждения дополнительного образования детей - отсутствуют.

Иные образовательные учреждения на территории села представлены школой «Интеллект» и классами при религиозных организациях.

Учреждения здравоохранения

Государственные лечебные учреждения в селе представлены амбулаторией на 50 п. в смену, расположенной на ул. Осканова, 55, находящейся в процессе передачи с баланса Министерства здравоохранения РИ в муниципальную собственность Назрановского района. В амбулатории оказывается первичная помощь населению села. Подразделения станции скорой медицинской помощи на территории СП отсутствуют.

Территориально амбулатория, располагаясь в центральной части села, размещена в благоприятном по доступности районе села. Но техническое состояние амбулатории не соответствует требованиям действующих норм и возросшей численности населения села. Ограниченные земельные участки не позволяют выполнить необходимую реконструкцию. Таким образом, необходимо новое строительство здания амбулатории.

Учреждения культуры

Учреждения культуры в с. Экажево представлены зданием районного дома культуры по ул. Осканова, 37 и  библиотекой в том же здании.

Физкультура и спорт

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в с. Экажево незначительна и представлена одним физкультурно-оздоровительным комплексом площадью 1160 м2 с бассейном 88м2 и 3-мя спортивными залами школ.

В настоящее время существующие объекты физической культуры и спорта не соответствуют возросшей в несколько раз численности населения и территориальному росту селитебных территорий села.

### Размещение объектов торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в сельском поселении представлены предприятиями повседневного и частично периодического обслуживания (более 50 объектов торговли и общественного питания). Существующие нормы обеспеченности указанными объектами превышены более чем в два раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в СП. Жители села  получают недостающее уникальное обслуживание в предприятиях торговли  г. Назрань, в зоне влияния которого находится сельское поселение. Особенности географического расположения села и его растущая численность населения предполагают дальнейшее развитие сферы торговли для обслуживания населения, продолжение развития объектов придорожного сервиса.

Объекты торговли повседневного обслуживания равномерно распределены по территории села. Объекты торговли периодического обслуживания сконцентрированы в центральной части села, в формирующейся торговой зоне, расположенной на участках улиц Джабагиева и Осканова.

Формирующаяся торгово-коммерческая зона в въезде в село, со стороны г.Назрань по ул. Джабагиева имеет межмуниципальное значение.

Развитие объектов торговли в настоящее время носит стихийных слабоуправляемый характер, размещение объектов выполняется хаотично и создает дополнительные трудности в движении транспорта и пешеходов, более того, имеет в общей массе неблагоустроенный и неприглядный внешний вид.

### Культовые здания.

Культовые здания представлены:

- Центральной мусульманской мечетью, расположенной в центральной исторической части села на ул. Джабагиева;

- Семнадцатью малыми мусульманскими мечетями, расположенными в жилых районах села.

Расположение мечетей обеспечивает равную доступность из всех районов села. Таким образом, население села обеспечено культовыми зданиями.

### Коммунальные объекты.

Гостиницы.

На территории сельского поселения Экажево в настоящее время отсутствуют гостиницы. В связи с развитием придорожного сервиса в селе возможно строительство мини-гостиниц при центрах обслуживания транзитного транспорта.

Потребность в гостиницах согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 150 мест на 2009г.

Общественные уборные.

Муниципальное образование СП Экажево не имеет сети общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 25 мест на 2009г.

Бани.

По данным паспорта муниципального образования на территории села имеется муниципальная баня. Сведения о мощности отсутствуют, баня в настоящее время не работает.

Кладбища.

На территории села  расположены 15 участков  кладбищ.

Существующие в селе Экажево кладбища занимает территорию в 36,2 га при норме в 6,2 га. Резервы для захоронений имеются. Территории большинства кладбищ окружены жилыми кварталами, нормируемый санитарный разрыв не выдержан.

Пожарные депо.

На территории села  не имеется подразделение государственной пожарной охраны. Территория села обслуживается ПЧ, расположенной в г. Назрань и частично новой пожарной частью г. Магас. Таким образом, территория  в соответствии с действующими нормами (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») не обеспечивается пожарной охраной.

## Транспортный комплекс

### Внешний транспорт

СП Экажево имеет на своей территории только объекты автомобильных автодорог. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлялось для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из нефтедобывающих и сельскохозяйственных районов Республики Ингушетия. Авиационное обслуживание население получает в аэропорте «Магас», расположенном в 25 км от села.

Железнодорожный транспорт.

На территории СП объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Назрань, находящейся на железнодорожной линии Беслан – Грозный Северо–Кавказской железной дороги.

Однопутная железная дорога, проходящая через г. Назрань, соединяет одноименную станцию со станциями Беслан и Слепцовская. По причине отсутствия в настоящее время движения на участке железной дороги Слепцовская – Грозный станция Назрань расположена на тупиковой ветке железной дороги и движение возможно только со стороны г. Беслан. Железнодорожным транспортом выполняются пассажирские и грузовые перевозки. Пассажирские перевозки осуществляются в направлении г. Москвы и г. Минеральные Воды.

Ранее через станцию Назрань кроме грузовых поездов осуществлялось ежедневное движение пассажирских поездов дальнего следования  в направлении на: Грозный, Махачкалу, Астрахань и Баку (ныне не осуществляется) и пригородных электропоездов. В настоящее время поездки как в местном, так и в дальнем сообщении жители села  осуществляют через станции Назрань (2 км), Беслан, Котляревская.

Автомобильный транспорт.

Основным видом транспорта в селе является автомобильный.

В непосредственной близости от территории СП проходит участок федеральной автодороги М-29 «Кавказ» (Е-50 по европейской классификации), связывающий республики Северного Кавказа с центральной Россией и Закавказьем. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 8м.

По территории села проходит небольшой участок федеральной автодороги «Подъезд к г. Магас» 1 технической категории, автодорога не связана с улично-дорожной сетью села.

По этой трассе идёт основной поток транзитного, грузового и пассажирского автотранспорта.

К поселению подходят пять автодорог регионального значения:

Таблица 6.1.1.

Характеристики автодорог,

проходящих по территории Назрановского района Республики Ингушетия

| Титул, название дороги | Дата ввода | Протяженность, км | Техническая категория | Значение автодороги в системе дорожного комплекса Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч. с твердым покрытием |  |  |
| Тр. «Кавказ» - Экажево-Сурхахи | 1957 | 11,2 | 11,2 | III – 7 км | Обслуживание местных связей внутри групповой системы расселения, перспектива развития до Алхаста |
|  |  |  |  | IV – 4,2 |  |
| Экажево-Али-Юрт | 1958 | 9,5 | 9,1 | III – 2,1 км | Обслуживание местных связей внутри групповой системы расселения. Связь с отдельным населённым пунктом |
|  |  |  |  | IV – 7,4 км |  |
| Подъезд к г. Магас | 1996 -1999 | 7,88 | 7,88 | II – 7,88 км | Связь Магаса с Экажево и через него с Назранью, элемент одной из главных транспортно-планировочных осей региона. |
| Экажево-Гази-Юрт | 2004 | 6,6 | 6,6 | IV | Обслуживание местных связей внутри групповой системы расселения. элемент формируемого объезда Назрани и Экажево, фрагмент главной широтной транспортно-планировочной оси Республики |
| Подъезд к с/зу Экажевский | 1958 | 2,3 | 2,3 | IV | Связь с отдельным объектом |
| ВСЕГО: |  | 37,5 | 37,5 | II –7,88 км |  |
|  |  |  |  | III – 9,1 км |  |
|  |  |  |  | IV – 20,5 км |  |

Эти дороги имеют II-IV техническую категорию, асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 7-8м.

Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для Экажево является автобусное сообщение. Основную нагрузку берут на себя автобусные маршруты Назрань – Экажево и Назрань – Магас, Назрань - Сурхахи.

Трубопроводный транспорт.

В настоящее время трубопроводный транспорт представлен участком  межпоселкового газопровода.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села представляет собой систему, основанную на сочетании главных транспортно-планировочной осей – ул. Джабагиева, Ингушская, Экажева и ул. Сакалова, которые соединяют между собой основные части села. По  улице Джабагиева в широтном направлении в настоящее время проходит региональная автодорога Экажево – Сурхахи, имеющая выход на федеральную автодорогу М-29 «Кавказ». Улица Ахриева частично выполняет роль дублера ул. Мальсагова, имея также выход на федеральную автодорогу. Сетка кварталов села не имеет единой системы размера, существенно отличаясь в зависимости от времени застройки с. Экажево. Наиболее жесткая сетка кварталов представлена в районах нового жилищного строительства.

Главным недостатком улично-дорожной сети села Экажево является недостаток широтных и меридиональных транспортных связей между районами села, кроме вышеперечисленных улиц и, как следствие - перепробег автотранспорта в сообщении между  кварталами села и скопление автотранспорта на основных улицах села.

Улично-дорожная сеть села используется для движения транзитного транспорта, соединяя между собой г. Магас, г. Назрань  и с. Сурхахи, с. Али-Юрт, с. Гази-Юрт.

Ширина улиц в красных линиях и количественные и качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям и интенсивности автомобильного движения. На земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, дорожная инфраструктура отсутствует практически повсеместно.

Главные и основные улицы и дороги.

Сеть магистральных дорог села направлена на формирование кратчайших связей центра села с периферийными районами и промышленной зоной. В основе  магистральной сети лежит пересечение главных транспортных осей села – ул. Джабагиева и Сакалова, объединяющих основные улицы и  кварталы села.

Главными улицами села являются:

- ул. Джабагиева – является частью региональной автодороги а/д Кавказ - Экажево – Сурхахи и связывает с центром села и между собой восточную западную села. По магистрали осуществляется интенсивное движение как транзитного автотранспорта, в т.ч. автобусов, так и местного автотранспорта. Транспортные развязки отсутствуют, регулирующих движение светофорных постов недостаточно. Протяжённость улицы –6,1 км, ширина проезжей части 2 полосы, в красных линиях – 11-20 м.

- ул. Ингушская – является частью региональной автодороги Экажево – Гази-Юрт. Улица связывает с центром села и между собой северо-восточную и центральную части села. Улица имеет выход на региональную автодорогу. Длина  магистрали – 3 км, ширина проезжей части - 2 полосы, в красных линиях –9,5-20 м.

- ул. Сакалова – является частью региональной автодороги Экажево – Али-Юрт, связывает с центром села южные и юго-восточные части села. Улица имеет выход на региональную автодорогу «Подъезд к г. Магас». Длина магистрали – 4,2 км, ширина проезжей части - 2 полосы, в красных линиях – 20-40 м.

- ул. Картоева – является частью строящейся региональной автодороги Назрань – обход Экажево – Сурхахи, связывает с ул. Ингушской левобережные, северо-западные части села. Улица имеет выход на федеральную автодорогу М-29 «Кавказ» и частично является дублером ул. Джабагиева.. Длина магистрали – 2,3 км, ширина проезжей части - 2 полосы, в красных линиях – 9-50 м.

Общая протяжённость главных улиц 15,6 км. Плотность главных улиц в застроенной части села 1,22 км/км2.

Основными улицами достаточно условно в настоящее время можно считать улицы: Осканова, Экажева, Муталиева, Альпиева, Картоева, Идрисова, Хошагульгова, Кунаева, Яндиева, Аушева, Идрисова  и незначительные участки других улиц, по которым осуществляется связь жилых кварталов с главными улицами. Общая протяжённость – 17,2 км, ширина проезжей части – 2 полосы, в красных линиях – 7-30м.

Всего протяжённость главных и основных улиц 32,8 км. Плотность магистральной сети села  2,6 км/км2.

Остальные улицы села  являются второстепенными.

В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками, которые являются сколько-нибудь значительными только на ул. Джабагиева, Сакалова, Ингушская и Картоева и на периферии распределяются по незагруженным основным и второстепенным улицам. Вместе с тем, на территории села  имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения. Таковыми являются:

- Отсутствие улиц-дублеров главных и основных улиц села;

- Транзитное движение через территорию села;

- Отсутствие транспортных развязок в 2-х уровнях на пересечениях федеральной автодороги и региональных автодорог;

- Отсутствие транспортных развязок в 1 уровне;

- Недостаточная ширина улиц села  в красных линиях;

- Отсутствие твёрдого покрытия на большинстве улиц на периферии села и в районах малоэтажной застройки;

- Неудовлетворительное качество асфальтового покрытия на большинстве улиц села (по которым не проходят участки региональных автодорог).

- Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.

### Сельский транспорт

По информации, представленной МРЭО ГИБДД МВД по РИ в СП Экажево, количество автотранспорта составляет 3221 автомобиль (в т.ч. 794 грузовых автомобилей, 129 автобусов и 2298 легковых автомобилей). Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 92 автомобилей на 1000 жителей, прогнозируется увеличение уровня обеспеченности легковым автотранспортом к 2014 году до 120 автомобилей и в расчетный срок (до 2019 года) до 150 автомобилей на 1000 человек.

Значительное увеличение числа автомобилей потребует существенного расширения территорий, предназначенных для постоянного и временного хранения автотранспорта.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне села. Для постоянного и временного хранения легковых автомобилей населения в гаражах и на открытых стоянках потребуется к 2014г. 12 Га территории, к 2019г. еще 6,3Га территории. Но, учитывая, что более 70% автопарка будет храниться на земельных участках индивидуальной застройки, для решения проблемы хранения предлагается организовать 3-6 платных охраняемых автостоянок в районе многоэтажного жилищного строительства, что позволит не только избежать неконтролируемой установки и строительства индивидуальных гаражей, но и пополнить поступления в бюджет села от арендной платы.

Общественный пассажирский транспорт в сельском поселении Экажево представлен транзитными автобусными маршрутами и такси. Для доставки рабочих кадров до мест приложения труда используется ведомственный транспорт.

Пассажирскими перевозками занимается ГУП «Ингушавтотранс» и  частные предприниматели.

По причине существенного территориального роста села необходима организация новых маршрутов маршрутных такси внутри села. В связи с планируемыми работами по строительству и реконструкции автодорог возможно изменение схемы движения и организация новых маршрутов  маршрутных такси. Для того, чтобы маршрутные автобусы и такси не препятствовали движению транспорта по улицам, необходимо устройство заездных карманов шириной не менее 3 метров, длиной не менее 18 метров.

## Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

### Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения сельского поселения Экажево являются подземные источники пресных вод. Вода из поверхностных источников (реки Сунжа) на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

В настоящее время на территории населенного пункта имеется централизованное водоснабжение. Объекты водоснабжения находятся на балансе Администрации сельского поселения Экажево.

Система водоснабжения не закольцована. Водоснабжение осуществляется из нескольких артскважин, расположенных на территории муниципального образования.

Водоснабжение села Экажево обеспечивается при помощи водозаборных площадок, большинство из них расположены на границе с жилой застройкой. Месторасположения водозаборных площадок следующие:

- на севере села в районе ул. Добриева (одна площадка);

- на северо-востоке в районе пер. Краснодарский (одна площадка);

- ул. Ахриева в створе улиц Орджоникидзе и Джабагиева (одна площадка);

- ул. Джабагиева в створе улиц Огородная и Дружбы (одна площадка);

- на юго-востоке в районе ул. Кунаева (две площадки);

- в центральной части села на ул. Яндиева (одна площадка);

- на юге ул. Муталиева (одна площадка);

- на ул. Оздоева на пересечении с ул. Талдиева (одна площадка);

- на ул. Джабагиева на пересечении с ул. Оздоева (одна площадка).

На территории с. Экажево расположено 10 скважин, 6 резервуаров для хранения воды и 13 резервных самоизливающихся колодцев. Из действующих скважин 3 скважины не отвечают санитарным требованиям: отсутствуют санитарно-защитные зоны, не благоустроена территория водозаборов, не предусмотрено обеззараживание воды. Установок обезжелезивания подземных вод нет.

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет около 100-120 л/сутки на одного человека («Государственный доклад…», 2008 г.).

Вода из подземных источников расходуется на хозяйственно-питьевые, агропромышленные и противопожарные нужды.

Система водоснабжения представлена существующими основными трубопроводами, проложенным по улицам Барханоева, Чеченская, Мирная, Орджоникидзе, Степная, Ахриева, Садовая, Шоссейная, Набережная, Мальсагова.

Водопроводные сети, осуществляющие водоснабжение с. Экажево, составляют протяженность:

- магистральных сетей 54 км;

- разводящих сетей 62 км.

Количество напорно-регулирующих сооружений – 10 шт.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей составляет более 70%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

В последние годы в Республике Ингушетия проблемам водоснабжения уделяется очень серьезное внимание.

В Ингушетии работает республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2009-2010 годы. Программа характеризует комплекс мер по обеспечению качественной питьевой водой жителей населенных пунктов.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение граждан питьевой водой нормативного качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечение граждан бутилированной питьевой водой нормативного качества, строгий контроль за ее производством;

- обеспечение граждан эффективными и доступными системами доочистки питьевой воды (фильтрами);

- рациональное использование водных ресурсов.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение Экажево:

- Отставание развития и реконструкции системы водоснабжения в период с 1990 г. от темпов роста численности населения села и темпов жилищного строительства.

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование и технологии очистки и подачи воды.

- Энергозатратные схемы подачи воды.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

### Водоотведение

В муниципальном образовании сельское поселение Экажево централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенного пункта имеют выгребные ямы и септики. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

Отсутствие канализационной сети в селе создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и соответственно создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

### Энергоснабжение

Электроснабжение потребителей СП Экажево осуществляется от электроподстанций, фидеров напряжением 10 кВ. Обслуживание электроподстанции осуществляется ОАО “Магасские районные электрические сети”. Наименование вышестоящей организации ОАО “Ингушэнергосеть”. Численность персонала составляет 31 человек.

Источниками электроснабжения для СП Экажево являются подстанции “ПС Экажево 35/10 кВ”, “ПС Назрань 110/35/10 кВ”, “ПС Магас 110/35/10 кВ”.

Установленная мощность трансформаторов подстанций, а также максимальные загрузки приведены в таблице.

Таблица 7.3.1.

Характеристика центра питания напряжением 110/35/10 кВ:

| № п/п | Наиме- нование п/c | Напряжение кВ | Количество и установлен- ная мощность трансфор- маторов МВА | Нагрузка за 2008 г. МВА | Износ оборудо-вания % | Перспективы дальнейшего развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Экажево | 35/10 | 71 | 4 | 70 | реконструкция |
| 2 | ПС Магас | 110/35/10 | 1х16 | 11,03 | 60 | реконструкция |
| 3 | ПС Назрань | 110/35/10 | 2х16 | 24,15 | 57 | реконструкция |

В настоящее время энергоснабжение потребителей с. Экажево осуществляется от электроподстанций по сетям напряжением 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ. (износ составляет в среднем 70-75%), прокладка электрических сетей воздушная.

Через территорию СП Экажево транзитом проходят ВЛ 330 кВ, 110 кВ и 35 кВ. Одна ветвь 35 кВ подходит к ПС Экажево со стороны г. Назрань.

Для понижения напряжения до 0,4 кВ установлены ТП и КТП разной мощности.

Общий расход электроэнергии всеми потребителями с. Экажево за 2008 г. по данным ОАО “Ингушэнергосеть” составил 2,8 млн. кВт/ч. Из них крупными и средними промпредприятиями – 0,3 млн. кВт/ч., жилищно-коммунальный сектор – 2,5 млн. кВт/ч.

Износ оборудования электроподстанций значителен (составляет от 60- 80%), износ распределительных сетей 10 кВ – 70%.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения c. Экажево  является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

Также важным и требующим скорейшего решения является вопрос реконструкции, увеличения мощности путем строительства ТП и установки дополнительных КТП, реконструкции действующих и строительства новых разводящих линий 10/0,4 кВт в с. Экажево, в особенности в районах массового жилищного строительства, так как в данных районах при высоких темпах увеличения электропотребления остро ощущается дефицит существующих мощностей.

### Газоснабжение

Основным источником газоснабжения СП Экажево является природный газ. Эксплуатация газового хозяйства осуществляются управлением – ОАО ЭПУ “Назраньгаз”. Назрановский газовый участок филиал-управление ОАО “Ингушгаз”. Численность персонала - 70 человек.

Основными потребителями газа являются: население, коммунально-бытовые учреждения, маломощные котельные при социальных объектах (школы).

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);

- головных газораспределительных пунктов;

- газораспределительных пунктов (ШРП), расположенных на территории с. Экажево.

Система газоснабжения с. Экажево запитана от Моздокской ГРС, через систему магистрального газопровода Моздок-Тбилиси и газопровода-отвода, подходящего к г. Назрань. От АГРС около г. Назрань отходит межпоселковый газопровод высокого давления, проходящий по западной и южной окраине села и подходящий к ГГРП в западной части и восточной части с. Экажево. Далее от ГГРП идет разветвление по газопроводам среднего давления к газораспределительным пунктам, расположенным на территории села.

К межпоселковому газопроводу высокого 1,2 МПа давления подключены:

- головные газорегуляторные  пункты (ГГРП 1 и ГГРП 2),

- шкафные газорегуляторные пункты:

а) ШРП 8,

б) ШРП 9,

в) ШРП 10,

г) ШРП 53,

д) ШРП 54,

е) ШРП 55,

ж) ШРП 56,

и) ШРП 57,

к) ШРП 59,

л) ШРП 60,

м) ШРП 61,

н) ШРП 62;

- потребители:

а) Промжилбаза.

Согласно данным ЭПУ «Назраньгаз», в настоящее время в селе  насчитывается  62  газорегуляторных пункта стационарного и шкафного типа  (ГРП, ШРП).

В газорегуляторных пунктах, снижающих давление газа для подачи в жилые дома, установлены регуляторы  РДГ-50, РДГ – 80, РДБК 1– 50, РДНК-1000,  РД – 32.

Система  распределительных газопроводов с. Экажево выполнена из стальных газопроводов.

Давление на выходе из газорегуляторных пунктов  коммунально-бытовых потребителей от 250 даПа до 300 даПа.

Снижение давления газа с высокого I категории и среднего до низкого осуществляется стационарными и шкафными газорегуляторными ШРП.

От газораспределительных сетей низкого давления газ получают мелкие коммунально-бытовые потребители, жилые дома и общественные здания.

Система распределительных газопроводов обеспечивает подачу природного газа 13-ти сосредоточенным потребителям (отопительные котельные, промышленные и коммунально-бытовые потребители)  и  квартирам жилищного фонда с годовым объемом потребления природного газа  31,6 млн. куб. м в год.

Таблица 7.4.1.

Источники газоснабжения с. Экажево

| Наименование ГРС, ГРП, ШРП | Местораспо-ложение | Пропускная способность, тыс. нм/час | Износ оборудования, % | Давление газа на выходе, МПа | Регулятор давления газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГГРП | с. Экажево, ул. Джабагиева | 5303 | 55 | 0,3 | РДГ-150В |
| ГГРП | с. Экажево, ул.Джабагиева | 5575 | 85 | 0,3 | РДГ-80В |

Трассы газопроводов проложены с учётом транспортирования газа кратчайшим путём, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают. Зона действия одного ГРП не перекрывается зоной действия другого. Количество ГРПШ предусмотрено таким образом, что при отключении одного из ГРПШ обеспеченность газом составит 75% номинальной производительности системы.

В настоящее время газифицировано природным газом 2248 квартиры жилого фонда из 2792 и 38 предприятий  СП Экажево. Обеспеченность газом существующей застройки 80,5%.

Протяженность существующего газопровода составляет:

- газопровод низкого давления 83,41 км (износ 72%, необходима реконструкция и мониторинг за состоянием сетей);

- газопровод среднего давления 13,49 км (износ 60 %, необходима реконструкция и мониторинг за состоянием сетей);

- газопровод высокого давления 4,67 км (износ 63 %, необходима реконструкция и мониторинг состояния сетей).

Общий расход газа всеми потребителями с. Экажево за 2008 г. по данным ОАО ЭПУ “Назраньгаз” Назрановский газовый участок составил 31,6 млн. куб. м в год. Из них крупными и средними промпредприятиями – 2,4 млн. куб. м в год, жилищно-коммунальный сектор – 29,25 млн. куб. м в год.

Существующее положение газораспределительной сети:

- газопроводы проложены в грунтах высокой и средней коррозионной агрессивности;

- состояние изоляционного покрытия подземных стальных газопроводов с битумной изоляцией не соответствует требованиям ГОСТ 9.602-2005 и РД 153-39.4-091-01;

- электроизолирующие соединения либо неисправны, либо отсутствуют;

- контрольно-измерительные пункты (КИП) отсутствуют;

- система электрохимической защиты отсутствует.

Обслуживание, реконструкция и развитие системы газопроводов СП Экажево осуществляются в соответствии с Республиканской программой «Развитие газоснабжения Республики Ингушетия на период до 2012 года».

### Теплоснабжение

В настоящее время источниками теплоснабжения жилого фонда с. Экажево являются индивидуальные газовые водогрейные колонки, отопительные котлы. Отопление социальных объектов (СОШ №1, СШ№2, НОШ №2, СОШ№3, Нальгиевская  Школа №1) осуществляется от маломощных котельных. Данные котельные используют в качестве топлива природный сетевой газ.

Таблица 7.5.1.

Параметры источников теплоснабжения в с. Экажево.

| Показатели | Ед. изм. | Сельское поселение |
| --- | --- | --- |
|  | объект | СОШ №1 |
| Тип котлов | тип | Огонек, С-300 |
| Количество котлов | шт. | 6 шт – огонек, 2 шт- С300 |
| Расход топлива | тм3/тонн | Газ -80000 м |
| Вид топлива (газ, мазут) | вид | Газ |
| Износ сетей | % | 70% |
| - Газ | -II - | Газ |
|  | объект | СШ №2 |
| Тип котлов | тип | Огонек |
| Количество котлов | шт. | 6 шт – огонек, |
| Вид топлива (газ, мазут) | вид | Газ |
| Протяженность сетей | км | 0,7 |
| Износ сетей | % | 30% |
| - Газ | -II - | Газ |
|  | объект | НОШ №2 |
| Тип котлов | тип | Огонек |
| Количество котлов | шт. | 4 шт – огонек, |
| Вид топлива (газ, мазут) | вид | Газ |
| Износ сетей | % | 50% |
| Нуждаются в замене | км | да |
| Нуждаются в ремонте | км | да |
| - Газ | -II - | Газ |
|  | объект | СОШ № 3 |
| Тип котлов | тип | К- 1 |
| Количество котлов | шт. | 2 шт |
| Вид топлива (газ, мазут) | вид | Газ |
| Износ сетей | % | 30% |
| Нуждаются в замене | км | да |
| Нуждаются в ремонте | км | да |
| - Газ | -II - | Газ |
|  | объект | Нальгиевская Школа №1 |
| Тип котлов | тип | Огонек |
| Количество котлов | шт. | 3 шт – огонек, |
| Вид топлива (газ, мазут) | вид | Газ |
| Протяженность сетей | км | 157 |
| Износ сетей | % | 60% |
| Нуждаются в ремонте | км | да |
| - Газ | -II - | Газ |

Промышленные предприятия и организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные и топочные.

В настоящее время имеются следующие проблемы:

- износ котлов и оборудования школьных котельных;

- низкая эффективность от использования котельных установок.

Необходимо повышение энергоэффективности существующих маломощных котельных, переход на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и соответственно с меньшими затратами топлива (газа), применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении.

### Связь

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично развивающейся отраслью как в России в целом, так и на территории Республики Ингушетия. В то же время на территории большинства сельских поселений Назрановского района объекты стационарной связи отсутствуют, в том числе и на территории с. Экажево. В настоящее время доступ к проводной телефонной сети г. Назрань имеет незначительное количество абонентов в западной части села.

На протяжении последних лет территория муниципального образования сельского поселения Экажево освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория села  находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов.

Отделение  почтовой связи расположены в центральной части села.

Основные показатели представлены в таблице 7.6.1.

Таблица 7.6.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефонная плотность фиксированной связи | номеров на 100 чел. | - |
| 2 | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | - |
| 3. | Проникновение подвижной связи | АУ/на 100чел. | 77 |
| 4. | Количество таксофонов | Шт. | 1 |
| 5. | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | 1 |
| 5.1. | В том числе в отделениях почтовой связи | Ед. | 1 |
| 6. | Количество пользователей Интернет | Тыс.чел. | 0,3 |
| 7. | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 1 |

Более современное средство связи – Интернет – охватывает лишь 1% населения.

Для обеспечения стабильного телерадиовещания Республики  построена и оснащена 112-метровая ретрансляционная башня на горе Карабулак. Это позволяет обеспечить телерадиовещанием около 100% территории Республики и повысить качество телевизионного сигнала.

## Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение поверхностного стока с территории села, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств, необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

Вероятность возникновения опасных гидрологических явлений и процессов (подтопление, затопление) на территории с. Экажево незначительная.

Во время весеннего половодья и обильного выпадения осадков, выход р. Сунжа из берегов не происходит.

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Природные явления и процессы создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории села. К ним относятся землетрясения, в результате которых могут развиться катастрофические сценарии чрезвычайных ситуаций.

Сельское поселение Экажево находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 9 баллов.

Повышенная сейсмичность на территории с. Экажево требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений, исключения строительства на разломах и проектирование конструкций зданий с учётом сейсмики данной территории. Вероятность возможного землетрясения в течение 50 лет – 1 % с интенсивностью до 9 баллов по шкале Рихтера.

Ливневая сеть водоотведения в муниципальном образовании сельское поселение Экажево отсутствует, что приводит к подтоплению улиц в период дождей и таяния снега.

Дождевые и талые воды с улиц населенного пункта по причине неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения. Таковыми в селе Экажево являются река Сунжа, ее притоки и канавы.

Вместе с потоком сточных вод в канавы и реки попадает мусор. Необходимо проведение мероприятий по их очистке.

Ливневые и талые воды образуют на улицах населенного пункта лужи и подтапливают здания и сооружения.

Для решения данных проблем в селе Экажево необходимо разработать схему вертикальной планировки из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений, отвода поверхностных вод.

## Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения села, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства села выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение  новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

### Искусственные покрытия и малые формы

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон села  выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от периферийных районов  к центру села. Основной применяемый материал асфальтобетон. Практически отсутствуют в селе пешеходные дорожки и площадки с применением тротуарной плитки.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик села даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению - архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д.

Территория села Экажево, как и другие села Назрановского района,  минимально обеспечена малыми архитектурными формами. Вместе с тем, положение села как одного из возможных центров развития на территории района требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон окружающей среды.

### Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению сельских территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим, в условиях села  Экажево защищают жилые кварталы от вредного воздействий автомобильного транспорта. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика села.

Климатические условия центра Республики Ингушетия создают благоприятные условия для произрастания большинства деревьев, кустарников.

Система зеленых насаждений поселковых территорий представлена:

- незначительным количеством зеленых насаждений общего пользования на территории улиц села;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детского сада и школ;

- зелеными насаждениями специального назначения, лесополосами различного назначения.

В настоящее время (при норме на одного жителя 12м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо  30 Га озелененных территорий общего пользования.

В настоящее время на территории с. Экажево отсутствуют благоустроенные зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары). Озеленение улично-дорожной сети в силу малой ширины улиц в Красных линиях недостаточное, а на некоторых участках полностью отсутствует. Из объектов социальной сферы только объекты образования имеют озеленение на своих земельных участках.

Отсутствие должного озеленения на землях общего пользования села частично компенсируется озеленением приусадебных земельных участков и территориальным расположением села у подножия западных склонов Черных гор, покрытых лесом, таким образом, село имеет общий достаточно озелененный вид.

### Освещение

Освещение - это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности  и уровня аварийности на дорогах.

Освещение сельских территорий в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение села  осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время большая часть застроенных сельских территорий нуждается в освещении в ночное время.

### Мусороудаление и мусоропереработка

Организация сбора и  вывоза, бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению  входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров. Вопросы же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов в соответствии с Федеральным законом №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» находятся в полномочиях муниципального района.

В селе санитарная очистка находится в стадии становления, сбор мусора централизованно не осуществляется, специализированный автотранспорт отсутствует. Площадки для сбора мусора не оборудованы, население села самостоятельно вывозит отходы на необорудованную свалку.

Существующая санкционированная необорудованная свалка расположена на северной окраине села, без соблюдения необходимого санитарного разрыва от жилых кварталов. Существующая свалка подлежит закрытию.

# Footnotes

По данным на 1.01.2009г.

По данным картографического обмера

Стратегические риски России. Оценка и прогноз. М., Деловой экспресс. 2005 г.

Территория определена по картографическому обмеру

Письмо Комархстроя РИ от 02.06.2011г №464

По камеральному обмеру в границах застройки

Данные приведены  по камеральному обмеру.

Письмо Комархстроя РИ от 02.06.2011г №464

По представленным данным Администрации сельского поселения Экажево.

Отсутствует в реестре тер. Управления Росимущества по РИ

По данным предоставленным администрацией сельского поселения Экажево.

Указана общая протяженность автодорог

Определено оценочно