Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 16-2009 Заказчик: Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭКАЖЕВО

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том I. Книга 2. Природные условия и экологическое положение.

Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»			           Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2010г.

Содержание

1.	Природные условия на территории сельского поселения Экажево	5

1.1.	Климат	5

1.2.	Геоморфология и гидрография	6

1.3.	Геологическое строение и полезные ископаемые	7

1.4.	Гидрогеологические условия и защищенность подземных вод	8

1.5.	Экзогенные геологические процессы	11

1.6.	Инженерно-геологические условия	12

1.7.	Почвенный покров	13

1.8.	Растительный покров	14

1.9.	Животный мир	15

1.10.	Экологический каркас сельского поселения Экажево	16

1.11.	Элементарные ландшафты сельского поселения Экажево	17

1.12.	Рекреационные ресурсы	19

1.13.	Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала	21

2.	Экологическая обстановка на территории Экажево	23

2.1.	Основные источники загрязнения окружающей среды	23

2.2.	Методика проведения исследований	23

2.3.	Уровень загрязнения воздушного бассейна	27

2.4.	Качество питьевой воды	31

2.5.	Загрязнение почвенного покрова	33

2.6.	Обращение с отходами	43

2.7.	Интегральная оценка экологической ситуации на территории СП Экажево	44

3.	Чрезвычайные ситуации природного характера	46

3.1.	Опасные геологические явления и процессы.	46

3.2.	Опасные гидрологические явления и процессы.	48

3.3.	Опасные метеорологические явления.	48

3.4.	Природные пожары.	50

4.	Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера. 	51

4.1.	Пожаровзрывоопасные объекты.	55

4.2.	Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения.	57

4.3.	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.	58

4.4.	Радиационно-опасные объекты.	58

4.5.	Химически опасные объекты.	58

4.6.	Чрезвычайные ситуации на транспорте.	59

5.	Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.	62

6.	Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера.	64

7.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера.	66

Приложения	67

Введение

При подготовке данного раздела были использованы материалы, предоставленные Министерством строительства по Республике Ингушетия, Комитетом Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам, Управлением по недропользованию по Республике Ингушетия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия, Комитетом лесного хозяйства по Республике Ингушетия, Ингушским республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой государственной статистики по Республике Ингушетия, Отделом водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления по Республике Ингушетия.

Сельское поселение Экажево расположено в западной части Ингушетии в долине р. Сунжи. Площадь поселения составляет 4,3 тыс. га. По данным на начало 2009 г. численность населения Экажево достигала 24896 человек.

С северной стороны поселение соседствует с г.Назранью (Гамурзиево, Альтиево), с юго-запада – с землями г.Магас, с южной стороны – с землями СП «Сурхахи», с восточной – с СП «Гази-Юрт» и «Яндаре». В северной части Экажево проходит автомагистраль Ростов – Баку (М-29 – «Кавказ»), через село проходит автодорога Ставрополь - Сурхахи. В планировочной структуре сельского поселения главную градообразующую функцию несет река Сунжа.

Основные цели проекта - стабилизация экономики и обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса, рациональное использование трудовых ресурсов за счет создания новых рабочих мест.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

- выявление инвестиционно привлекательных зон и объектов, развитие малого предпринимательства и создание на его базе новых рабочих мест;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления;

- расширение сферы приложения труда, увеличение количества рабочих мест и разнообразие выбора;

- создание среды обитания, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- разработка стратегии развития культуры села, направленной на сохранение и поддержку национальных традиций и обычаев (создание культурных комплексов культурно-образовательных, клубно-досуговых; информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и.т.д.);

- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров.

## Природные условия на территории сельского поселения Экажево

### Климат

Сельское поселение Экажево располагается в зоне с жарким сухим летом и сравнительно мягкой влажной зимой, с оттепельными перепадами. Средняя годовая температура воздуха 9,6ºС. Самый холодный месяц - январь со средней месячной температурой - 3,9ºС; самый теплый - июль со средней месячной температурой +23,1ºС. Абсолютный минимум температуры отмечен в январе - 35ºС, абсолютный максимум - в июле (+41ºС). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем около 230 суток в году.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 461 мм, причем, в теплое время года (апрель-октябрь) выпадает 320 мм, в холодное (ноябрь - март) – 140 мм. Процессу выпадения осадков в теплый период присущ ливневой характер, со значительной интенсивностью выпадения. Наибольшие суммы месячных атмосферных осадков приходятся на июнь-август. Самые «сухие» месяцы зимние - с декабря по март, самые влажные - летние с максимумом в июне (112 мм).

Зима неустойчивая, во время более или менее длительного периода «предзимья» происходит непрерывная смена кратковременных похолоданий и потеплений, с установлением снежного покрова и его сходом во время оттепелей. Полное разрушение снежного покрова происходит в середине марта. Средняя продолжительность периода со снежным покровом достигает 48 дней. Средняя высота снежного покрова за зиму - около 13 см, наибольшая - 30-35 см. Глубина промерзания почвы может достигать 80 см.

Весна устанавливается в начале марта, нарастание тепла весной идет очень быстро. Лето - самый длинный сезон года. Осадки, как правило, в это время имеют ливневый характер, часто сопровождаются грозами, иногда с градом. Среднегодовое число дней с грозами - 28, с градом - 0,9.

Уже в конце сентября возможны заморозки, но наиболее вероятны они в конце октября. Дата перехода температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений отмечается в среднем в середине декабря, в сторону положительных - весной, в первой декаде марта. Продолжительность отопительного периода – 155-182 дня. Комфортный период с температурой воздуха от 15ºС до 20ºС составляет около 2,5 месяцев и приходится на переходные сезоны. Основные архитектурно-планировочные требования к жилым зданиям должны исходить из дискомфортных условий жаркого лета и холодной зимы.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, относятся:

- затопление пойменных земель в период половодья на реке Сунже;

- деформационные русловые процессы, способствующие подмыву и обрушению берегов реки Сунжи (боковая эрозия);

- пыльные бури и шквальные ветры со скоростью 30 м/с и более;

- сильный дождь – 50 мм и более за 12 часов;

- сильный снегопад – 150 мм и более за 12 часов;

- грозы, град, туманы, гололедные явления;

- сильная продолжительная жара – с температурой воздуха +40ºС и выше;

- продолжительный сильный мороз, с температурой воздуха -30ºС и ниже;

- воздушные и почвенные засухи;

- весенние заморозки, при которых могут погибнуть всходы сельскохозяйственных культур и цветки плодовых деревьев;

- в долине р. Сунжи возможны температурные приземные инверсии, что приводит к проявлению «смога» (повышенного уровня загрязнения атмосферы).

Согласно СНиП 23-01-99, территорию сельского поселения Экажево можно отнести к III климатическому району, к строительно-климатическому району III-Б.

### Геоморфология и гидрография

В геоморфологическом отношении сельское поселение Экажево расположено на высоких надпойменных террасах р. Сунжи и ее правобережных притоков – р. Конч, Сурхахи, Бари-Эли. Пойма реки ящикообразная, с крутыми склонами высотой 6-8 м, подверженными оползневым явлениям. Поверхности надпойменных террас выровненные, слабо пологие с превышением над руслом реки на 13-15 м, с абсолютными отметками поверхности 250-300 м с общим уклоном к северо-западу.

Река Сунжа является притоком первого порядка р. Терек. Она берет начало из родников на северных склонах Скалистого хребта в пределах РСО-Алания. Длина реки - 265 км (по территории РИ - 60 км, по территории Экажево – около 5 км), общая площадь водосбора - 11212 км2. От истоков до Экажево река течет на север и имеет на данном отрезке незначительные расходы. В районе села Экажево в ее долине появляются притоки и родники, которые, сливаясь, образуют реку со значительно большим расходом, чем ее расходы в верховьях. Из правобережных притоков Сунжи на территории сельского поселения Экажево отметим наибольшие: р.р. Сурхахи, Конч, пересыхающий ручей Бари-Эли.

Для реки Сунжи на этом участке характерна русловая многорукавность, русло реки - гравийно-галечное, глубина реки в межень 0,1-0,5 м, скорость течения 1,4 м/сек, средний уклон - 8%. Среднегодовой сток р.Сунжи составляет 1,8 м3/сек.

Река имеет смешанный характер питания с преобладанием дождевого и подземного. В соответствии с питанием в водном режиме реки выделяется весеннее половодье, летне-осенняя межень, нарушаемая дождевыми паводками, наблюдаемыми в период с июня по август и устойчивая зимняя межень. Максимальный подъем уровня воды в реке в паводки редкой повторяемости составляет около 1,5 м.

Вода реки Сунжи имеет высокую мутность - от 1000 г/м3 до 2500 г/м3. Расходы твердого стока при дождевых паводках редкой повторяемости (1% обеспеченности) могут составить 250-625 кг/сек.

Зимний режим реки характеризуется появлением первых ледовых образований в конце ноября, начале декабря и исчезновением льда в марте. Ледостав наблюдается не ежегодно, средняя продолжительность его около 15 суток.

В теплый период года вода Сунжи прогревается до 28ºС. Средняя продолжительность периода с температурой воды более 17ºС составляет около 80 дней, максимальная - около 110 дней.

Основной фазой в водном режиме реки Сунжи являются летние месяцы (май-июль), т.е. периоды максимального выпадения осадков, когда уровень воды в реке и расходы сильно возрастают. Зимние месяцы (январь-март) – это периоды минимального выпадения осадков, соответствующие наименьшим уровням и расходам реки. Следовательно, в питании р. Сунжи доминирующую роль играет поверхностный сток.

По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу в течение всего года. Минерализация речной воды колеблется от 300 до 500 мг/л в половодье, достигая 900 мг/л - в межень. Вода по величине общей жесткости относится к умеренно жесткой, в межень - к жесткой.

Устойчивые меженные расходы реки Сунжи в значительной степени обеспечиваются подземными водами.

Недостаточная изученность метеорологических явлений и недостаток гидрометрических данных по рекам республики не позволяют в полной мере выявить закономерности гидрологических норм и их изменение в бассейне реки Сунжи.

### Геологическое строение и полезные ископаемые

На территории сельского поселения Экажево в глубоких горизонтах на породах юры залегают отложения мела (валанжин, готтерив, баррем, аптский и альбский ярусы, сеноман, турон-датский ярус), представленные известняками, мергелями, песчаниками и аргиллитами. Выше залегают породы палеогена, представленные переслаивающимися известняками, мергелями, глинами, мощностью 300-400 м. К отложениям палеогена приурочены месторождения нефти, газа и цементных глин.

Отложения неогена представлены глинами и песчано-глинистыми породами с пачками известняков-ракушечников. Породы неогенового возраста залегают на глубине до 300 м. К отложениям неогена приурочены месторождения силикатных песков и строительного камня.

Долины рек, поймы и надпойменные террасы сложены четвертичными отложениями. Современные четвертичные отложения представлены:

- аллювиальными гравийно-галечниковыми грунтами, песками, суглинками, глинами мощностью до 20 и более метров, слагающими поймы рек;

- делювиально-элювиальными суглинками, глинами, песками с включением грубообломочного материала мощностью от 0,5 м до 20 м, залегающими с поверхности и широко распространенными на склонах хребтов;

- покровными лессовидными суглинками мощностью от 0,5 м до 40-50 м, распространенными на равнинах и на высоких надпойменных террасах.

К четвертичным отложениям приурочены месторождения керамзитовых и кирпичных глин, песчано-гравийной смеси, строительных песков.

### Гидрогеологические условия и защищенность подземных вод

В гидрогеологическом отношении описываемая территория расположена в пределах Сунженской впадины, которая представляет собой глубокий прогиб, заполненный терригенными отложениями палеоцена и миоцена, перекрытыми с поверхности мощной толщей валунно-песчано-галечниковых отложений верхнего плиоцена, нижнего, среднего и верхнего плейстоцена. Наиболее изученными являются воды четвертичных и верхнеплиоценовых отложений. Воды отложений миоцена и других древних пород остаются менее изученными. Более глубокие водоносные горизонты, получающие питание в горной части территории, в районе Сунженской впадины погружаются на большие глубины, и лишь в районе Передовых хребтов они поднимаются ближе к поверхности. На этих участках погружения воды глубоких горизонтов должны иметь очень замедленное движение, и, следовательно, весьма высокую минерализацию.

В современных аллювиальных отложениях, представленных галечниками, суглинками, илами и песками, слагающими пойму и первую террасу р.Сунжи, развиты пресные и слабоминерализованные грунтовые воды. Водовмещающие отложения представлены валунно-галечниковыми отложениями, песками, суглинками мощностью до 10-15 м. Уровни грунтовых вод вскрываются от 0,5 м до 2-3 м. Направление потока совпадает с направлением поверхностного стока. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-натриевые. Режим грунтовых вод современных аллювиальных отложений находится в тесной связи с уровнем воды в реке Сунже. Водоносный горизонт эксплуатируется редкими колодцами, однако, ввиду незначительной мощности и сильного загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками, практического значения не имеет.

В отложениях верхнего и среднего отделов четвертичной системы водоносными породами являются валунно-гравийно-галечниковые и гравийно-галечниковые отложения, неравномерно заполненные глинисто-песчаным материалом, с прослоями песчанистых глин. Некоторые прослои глин сравнительно выдержаны, поэтому отдельные водоносные слои приобретают местный напор. Воды этих отложений залегают на глубинах 30-60 м. Хотя режим вод является довольно постоянный, а галечники относятся к очень водообильным (удельные дебиты скважин колеблются в пределах 2-6 л/сек.), в настоящее время эти горизонты не эксплуатируются из-за слабой изученности. По химическому составу воды разделяются на две группы: гидрокарбонатную и сульфатную, минерализация воды составляет 0,5-1,0 г/дм3, реже – 1,5-2,0 г/дм3.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений приурочен к пойменным и первой надпойменной террасам реки Сунжи. Водовмещающими породами являются пески, гравий и галечниковые отложения с песчаным заполнителем, а также супеси и суглинки. Мощность современного аллювия обычно не превышает 5 метров, а содержащиеся в нём грунтовые воды носят спорадический характер распространения, уровни фиксируются на глубинах 0,5-2,3 метра. Воды пресные, сухой остаток - 0,3-0,9 г/дм3. По составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые и натриево-кальциевые. Питание происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, поглощения поверхностного стока, поступления воды из нижележащих напорных горизонтов. Направления потока грунтовых вод совпадает с направлением поверхностного стока. В поймах рек изменение уровня аллювиальных вод находится в прямой зависимости от изменения уровня воды в реке. Подземные воды первых надпойменных террас эксплуатируются колодцами для нужд населения.

Воды нижнечетвертичных отложений, вскрытые скважинами, являются пресными, перспективными для водоснабжения населенных пунктов, т. к. имеют хорошие питьевые качества и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли (60-80 м). Они приурочены к валунно-гравийно-галечниковым отложениям, мощность которых колеблется в очень широких пределах. Их пьезометрические уровни устанавливаются на нескольких десятках метров от поверхности земли. Питание происходит за счет атмосферных осадков в местах выхода отложений на поверхность, а также за счет подпитки водами вышележащих верхне- и среднечетвертичных отложений. Общее движение подземных вод четвертичного комплекса направлено на восток, северо-восток. Водоносный горизонт нижнечетвертичных отложений повсеместно развит в пределах Сунженского артезианского бассейна и представлен, главным образом, гравийно-галечниковыми отложениями с песчанистым заполнителем. Мощность нижнечетвертичных отложений изменяется от первых метров до 150-190 метров. На большей площади своего развития описываемый комплекс безнапорный, и лишь там, где в разрезе появляются прослои песчанистых глин, подземные воды приобретают напор, а уровни устанавливаются на уровне от +62 м до +4,5 м от поверхности земли.

В области, примыкающей к Назрано-Яндырскому поднятию, нижнечетвертичные и верхне-среднечетвертичные отложения образуют единый комплекс нижне-верхнечетвертичных отложений. Питание происходит за счёт атмосферных осадков и поверхностных водотоков и перетоков из выше и нижележащих горизонтов. Общее движение подземного потока направлено на восток, северо-восток. Дебиты скважин характеризуются величинами 2,2-12,4 л/с, удельные дебиты - 2,3-5,7 л/с. Коэффициент фильтрации 8,5-17,6 м/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные натриевые с минерализацией 0,4-0,7г/дм3.

Водоносный горизонт неогеновых отложений подразделяется на подгоризонты:

- широко распространенный водоносный горизонт акчагыльских песков, галечников, конгломератов, залегающий на глубине 125-380 м. Минерализация воды – 0,4-0,3 г/л. Используется редко из-за относительно большой глубины залегания;

- водоносный горизонт апшеронских галечников, песчаников, конгломератов, распространенный почти повсеместно на глубине 14-300 м. Мощность горизонта – 10-25м. Воды напорные, величина напора составляет 100-140 метров. Минерализация воды – 0,3-1,0 г/л, реже – 2,2 г/л. Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения.

В описываемом районе апшеронские отложения залегают на глубине под отложениями нижнечетвертичного возраста. Водоносными являются галечники и пески, имеющие различную мощность, они разделены глинами различной мощности. В связи с этим, количество водоносных горизонтов колеблется от 5 до 10. Водоносный комплекс является напорным, пьезометрические уровни устанавливаются на отметках +10 - +15 м от поверхности земли. Воды пресные с сухим остатком 0,5-0,6 г/дм3 и наибольшими удельными дебитами 0,2-0,9 л/сек. Питание происходит за счет атмосферных осадков, а также за счет инфильтрации вод четвертичных отложений.

Водоносный комплекс апшерон-акчагыльских отложений развит повсеместно, за исключением сводовых частей Сунженского и Терского антиклинориев. На дневную поверхность отложения комплекса выходят на северном склоне Черногорской моноклинали, в пределах Назрано-Яндырского выступа, а также южного склона Сунженского хребта. На погружении вскрываются скважинами на глубинах 200-300 м. Водовмещающие отложения представлены галечниками, конгломератами, песчаниками и песками, а разделяющие слои - глинами, реже песчанистыми глинами. Водовмещающие отложения составляют 35-45% от общей мощности комплекса, а в пределах Назрано-Яндырского поднятия количество их уменьшается до 20%. Характерной особенностью является невыдержанность и частота выклинивания отдельных горизонтов. Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются выше поверхности земли, поток подземных вод имеет общий северо-восточный региональный уклон, незначительно деформируясь в пределах отдельных тектонических структур. Уклоны потока изменяются в широких пределах - от 0,018 до 0,09. Удельные дебиты скважин составляют 0,1-0,3 л/с м. Наиболее высокие удельные дебиты наблюдаются в Осетинском артезианском бассейне (1-2 л/с). Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока в области выхода водопроницаемых пород на дневную поверхность, разгрузка - в виде родников. Дебиты родников изменяются от 0,05 л/с до 2,5-3,0 л/с, достигая 10 л/с. Дебиты скважин - 1,06 - 3,57 л/с, при понижениях 2,55-10,6 метров. Коэффициенты фильтрации галечников и конгломератов составляют 198,7-375,2 м/сут. Установлена неоднородность фильтрационных свойств в разрезе: водопроводимость увеличивается от кровли к подошве. К апшерон-акчагыльскому водоносному комплексу приурочены, главным образом, пресные воды с минерализацией 0,3-0,7 г/л, и лишь в западной части Сунженской антиклинали на ее погружении отмечается увеличение минерализации подземных вод до 1,0-2,0 г/л. По химическому составу пресные воды - гидрокарбонатные, сульфатно- гидрокарбонатные кальциево-натриевые, слабо минерализованные - сульфатные кальциевые и хлоридные магниево-натриево-кальциевые. Апшерон-акчагыльский водоносный комплекс используется для водоснабжения сельского поселения Экажево и других населенных пунктов Назрановского района.

Защищенность подземных вод от проникновения загрязнений с поверхности минимальная на площадях распространения современных аллювиальных водоносных горизонтов, где отсутствует или имеет незначительную (до 5 м) мощность выдержанный по площади водонепроницаемый или слабо водопроницаемый экран (глины, суглинки). Часть водозаборов, колодцев и родников не имеют зон санитарной охраны первого пояса, в непосредственной близости от водопунктов осуществляется водопой скота, мойка автотранспорта и сельхозмашин. Проникновению загрязнений в водоносные горизонты способствуют вышедшие из строя и неликвидированные водозаборные скважины, некоторые из них находятся в заброшенном состоянии более 10 лет. На санитарную обстановку неблагоприятно влияет также сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в понижения рельефа безо всякой очистки, отсутствие ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, стихийные свалки, применение удобрений и ядохимикатов на огородах местных жителей.

### Экзогенные геологические процессы

На территории сельского поселения Экажево наблюдаются опасные геологические процессы, оказывающие существенное влияние на инженерно-геологические условия и освоение новых территорий. Важнейшими из них являются землетрясения, просадки, оползни, засоление и заболачивание грунтов, эрозия, затопление паводковыми водами.

Согласно «Схеме сейсмического районирования Северного Кавказа», на равнинной части республики, где располагается Экажево, сейсмичность может быть оценена в 8-8,5 баллов.

Из современных природных процессов и явлений, оказывающих влияние на условия строительства, следует отметить просадочность грунтов. В зоне взаимодействия сооружений с геологической средой до глубины 6-8м суммарная просадка грунтовой толщи (при условии исключения замачивания грунтов на территории всей площадки) не превышает 5 см или близка к этой величине. Необходимо учитывать, что увеличение влажности грунтов после застройки территории можно считать неизбежным как вследствие утечек из водонесущих коммуникаций, так и из-за уменьшения испарения на закрытых участках. Прямым следствием этого будет являться активизация просадочных деформаций грунтов. Минимальные просадки характерны для первых надпойменных террас рек, а максимальные наблюдаются в пределах высоких пойменных террас реки Сунжи. Чтобы не допустить негативного последствия просадочных деформаций, при проектировании застройки площадки необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие или хотя бы сводящие к минимуму потери из водонесущих коммуникаций: систему отвода ливневых вод, регулируемый полив зеленых насаждений, при устройстве твердых покрытий использовать материалы, минимально затрудняющие испарения воды.

На территории сельского поселения отмечается водная (донная, боковая, плоскостная) и ветровая эрозия (дефляция). Эти процессы являются, в свою очередь, причиной проявления ряда других опасных экзогенных процессов (оползней, обвалов, осыпей). Ветровая эрозия почв повсеместно развита в равнинной части республики. Эффективным методом борьбы с эрозионными процессами является посадка ветрозащитных и полезащитных лесополос.

Интенсивность процессов делювиального смыва в связи с незначительными уклонами рельефа минимальна, и сколько-нибудь заметного влияния на условия строительства и эксплуатации зданий оказывать не будет. Существенный размыв берегов и дна водного потока происходит в долине реки Сунжи и ее притоков.

Заболоченные участки встречаются на пойме и первой надпойменной террасе реки Сунжи, а также в местах выходов грунтовых вод на поверхность. На территории с близким залеганием уровня подземных вод следует предусмотреть строительство дренажной сети, что будет способствовать полной ликвидации заболоченных участков и возвращению в севооборот сельскохозяйственных угодий.

К опасным процессам относятся паводки и подтопления. В результате возможных непрекращающихся ливневых дождей на территории сельского поселения уровень воды в реке Сунжа и ее притоков может повыситься выше предельно-допустимого и создать предпосылки подтопления и затопления угодий в пойме реки.

### Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении территория Экажево приурочена к высоким надпойменным террасам долины реки Сунжи. В строении верхней части геологического разреза на территории поселения принимает участие толща верхнечетвертичных эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками, супесями, реже глинами. Подстилаются они нижнечетвертичными отложениями, представленными галечниками и неогеновыми отложениями акчагыльского яруса - конгломератами, глинами и песчаниками. Мощность покровных отложений колеблется в пределах 7,0-12,0 м, большей частью это лессовидные суглинки с высокой пористостью, часто в их составе присутствуют прослойки погребенных почв.

Обобщенный геолого-литологический разрез представлен следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ):

- ИГЭ-1 – 0,0-0,5 м. Почвенно-растительный слой, представленный суглинками темно-серыми, гумусированными.

- ИГЭ-2 – 0,5-11,8 м. Суглинки макропористые, лессовидные, коричневого цвета, твердой и полутвердой консистенции.

- ИГЭ-3 – 11,8-12,3 м. Суглинки плотные, от полутвердой до тугопластичной консистенции с включением гальки (до 20%).

- ИГЭ-4 – 12,3-13,5 м. Гравийно-галечниковые отложения с супесчаным заполнителем, с пропластками тугопластичных супесчаных и плотных суглинистых пород.

Грунтовые воды на высоких надпойменных террасах залегают на глубинах более 20,0 метров. Согласно прил. Б СП 11-105-97, категория сложности инженерно-геологических условий III (сложная) - наличие специфических (просадочных) грунтов и сложное геолого-литологическое строение. В интервале 5,0-12,0 метров суглинки обладают просадочными свойствами II типа. В районе предгорных аллювиально-пролювиальных и аллювиальных равнин, с абсолютными отметками 300-500 м, рассеченных долинами рек с комплексом террас, из современных геодинамических процессов важнейшее место занимают просадочные явления и высокая сейсмичность. В основании зданий и сооружений часто фиксируются просадочные грунты I и II типа. Освоение этой территории строительством должно осуществляться с учетом просадочности, после соответствующей защиты от опасных геологических процессов. На всей территории сельского поселения Экажево строительство должно вестись с учетом высокой сейсмичности (сейсмостойкое строительство).

### Почвенный покров

В пределах сельского поселения Экажево выщелоченные черноземы встречаются отдельными массивами наряду с черноземами типичными. Типичные и выщелоченные черноземы, в основном, среднегумусные, часто встречаются каменистые, глинистые и тяжелосуглинистые разновидности.

Лугово-черноземные почвы встречаются среди выщелоченных черноземов, где занимают пониженные элементы рельефа в междуречьях рек и ручьев. Эти почвы имеют много общего по строению профиля и химическим свойствам с выщелоченными черноземами, среди которых они формируются, особенно в засушливые годы. Они, как и типичные черноземы — тяжелосуглинистые, среднегумусные, в основном среднемощные, часто — каменистые. Отличительной особенностью их, по сравнению с черноземами, является наличие в профиле слабых признаков переувлажнения — сизых пятен (проявление восстановительной геохимической обстановки).

Группа типов азональных аллювиальных пойменных почв характеризуется регулярным затоплением паводковыми водами (в настоящее время, или в близком прошлом) и отложением слоев аллювия. Периодическое затопление паводками и близость грунтовых вод обусловливают особенности водного режима и генезиса, что отражается в специфике их строения. В пойменных почвах на основе современного и прошлого (но не древнего) аллювиирования в различной степени своего проявления развиваются следующие процессы: дерновый, образование и накопление фульватно-гуматного гумуса, оглеение, осолонцевание, засоление, слитогенез.

Среди аллювиально-луговых почв выделяется комплекс аллювиально-дерновых насыщенных и аллювиально-дерновых насыщенных карбонатных почв, среднемощных, мало- и среднегумусных, распространенных в пойме р.Сунжи довольно широкой полосой – до 0,5-1 км. Аллювиальные дерновые почвы развиваются в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами. В их генезисе грунтовые воды участия не принимают. Распространены на повышенных участках, в прирусловой части поймы, а также на конусах выноса временных водотоков. Почвообразование формирует профиль почвы малой мощности и начальной одернованности: Ад+А+С. Вся мощность почвенного профиля не более 30 см. Почвенная среда благоприятна для развития травянистых луговых и лесных ассоциаций.

В cелитебной зоне, занятой сплошными и отдельно стоящими многоэтажными зданиями наиболее распространены такие почвенные типы, как урбанозем и экранозем, а также реплантозем (поверхностно-преобразованные естественные почвы). В селитебной зоне с преобладанием частных домовладений наиболее часто наблюдаются культуроземы, а также экраноземы на поверхностно-преобразованных естественных почвах.

### Растительный покров

Растительный покров сельского поселения Экажево представлен фрагментами деградированных степных залежей и остепненных лугов, залежными и рудеральными группировками техногенных экотопов, не имеющих природных аналогов (промплощадки, стройплощадки, транспортные магистрали). В этих зонах максимально проявляются основные тенденции крайней синантропизации растительного покрова: сокращение генофонда местной флоры, унификация и космополитизация ее состава, естественные растительные сообщества утратили устойчивость против экспансии адвентивных сорняков. Синантропная растительность нарушенных экотопов (выгоны, обочины дорог, пустыри, свалки) представлена нестабильными по составу рудеральными сообществами. Обычными в них являются дурнишник, татарник, лопух, щирица, марь, лебеда, щетинник, полынь, гулявник. Широкое распространение имеют адвентивные виды (амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниковая, мелколепестник канадский). В сложении залежных группировок участвуют толерантные виды степного разнотравья: шалфей, льнянка, тысячелистник, подорожник.

Естественный растительный покров сохранился, в основном, на склонах Черных гор. В предгорной и равнинной частях он почти полностью уничтожен, и уцелел лишь на участках, неудобных для распашки. В подзоне достаточного и повышенного увлажнения на выщелоченных черноземах в прошлом были распространены пырейно-разнотравные луговые степи и влажные луга. Первоначальный состав травостоя кардинально изменился, но в менее затронутых местах он представлен следующими лугово-степными видами: из злаков — пырей средний, пырей ползучий, типчак, мятлик узколистный, тонконог, овес луговой, костер безостый, костер полевой, тимофеевка степная и др.; из бобовых — лядвенец, вязель, вика посевная, клевер изменчивый, клевер посевной, люцерна железистая, люцерна хмелевидная, козлятник восточный, донник и др.; из разнотравья — подорожник средний, девясил иволистный, душица, шалфей, подмаренник желтый, подорожник ланцетный, вероника широколистная, колокольчик, чистец прямой, герань красная, гвоздика, василек, и др.

Вдоль реки Сунжи встречаются островки пойменных лесов, которые состоят из тополей и осин, ивняков, ольшаников, с примесью дуба, клена, ясеня, ильмовых. На нижних террасах долины р.Сунжи нередко встречаются вторичные луговые степи, образовавшиеся в результате вырубки пойменных лесов. Оставшиеся здесь небольшие по площади участки леса состоят из дуба черешчатого, ивы, осокоря, карагача, яблони выточной и груши кавказской. Подлесок в них образуют густые заросли бирючины, крушины, боярышника, бузины, переплетенные лесным виноградом и хмелем. Травяной покров этих лесов составляет фиалка душистая, ясменник душистый, костер, аронник белокрылый, ландыш закавказский, пролеска сибирская, подснежник, птицемлечник, ветреница лютиковая, первоцвет Воронова и другие.

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог, выполняют защиту от аэродинамических воздействий, снежных заносов, предотвращают возникновение эрозионных процессов на прилегающих к дорожному полотну землях, выполняют санитарно-гигиенические и эстетические функции.

В «Красную книгу РФ» занесены следующие виды растений, которые могут быть встречены в пределах сельского поселения Экажево: подснежник узколистный, касатик карликовый, пыльнеголовник крупноцветковый и красный, ковыль красивейший.

### Животный мир

Состояние животного мира зависит от сложного комплекса климатических, биотических, антропогенных и иных факторов, действующих совокупно. Ведущими факторами в процессах снижения биоразнообразия и сокращения популяций ценных для человека животных принято считать следующие:

- прямое преследование и уничтожение животных;

- антропогенное разрушение среды обитания животных, сокращение пригодных для их жизнедеятельности угодий (в том числе – зимних местообитаний), снижение кормовых запасов, нарушение миграционных путей, вытеснение оставшихся животных в угодья с пессимальными условиями;

- погодно-климатические условия;

- действие иных биотических факторов, в том числе уничтожение хищниками.

Достоверная оценка видового богатства и состояния животного мира на территории сельского поселения Экажево в настоящее время затруднена в связи с чрезвычайно слабой его изученностью, отсутствием полных сведений о животном мире Ингушетии. Так как специальные исследования на территории сельского поселения Экажево не проводились, сегодня трудно сказать, какие виды «краснокнижных» беспозвоночных и позвоночных животных могут быть встречены на описываемой территории.

### Экологический каркас сельского поселения Экажево

Экологический каркас сельского поселения Экажево формируется из площадных, линейных и точечных элементов.

- Площадные элементы экологического каркаса:

  - Водоемы (пруды и озера);

  - Парки и скверы;

  - Фрагменты лесной растительности и луга в долине р.Сунжи;

  - Лугово-степные биоценозы на склонах Черных гор.

- Линейные элементы:

  - Реки Сунжа и ее притоки с водоохранными зонами;

  - Защитные лесополосы вдоль автомобильных дорог;

- Точечные элементы (памятники природы).

В Федеральном Законе №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды» закреплена приоритетность сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов. Охрана природы рассматривается как система мероприятий и разумных ограничений, направленных не на сохранение природы вообще в ее нетронутом первозданном состоянии, а на ее сохранение и преобразование в пределах и направлении, отвечающих наиболее благоприятным условиям окружающей среды для человека.

Наиболее эффективным приемом сохранения отдельных видов, всего биоразнообразия признана охрана местобитаний и сохранение в них сложившихся биоценотических отношений. Важнейшими постоянными резерватами всего комплекса флоры и фауны являются неиспользуемые территории с естественной растительностью, откуда растения и животные (сапрофаги, опылители, энтомофаги, промысловые животные и рыбы) заселяют соседние территории, повышая тем самым здесь численность и роль «полезной» биоты.

Особо охраняемые природные территории обеспечивают сохранение ресурсов, в том числе уникальных и невосполнимых, ценность которых постоянно возрастает:

- биосферный ресурс: сохранившиеся естественные экосистемы на территориях большого масштаба как важнейший механизм поддержания устойчивости биосферы республики, стабилизации климата,

- научный ресурс: разнообразие экосистем и их компонентов как объектов фундаментальных исследований;

- эколого-просветительский ресурс: информация о природе, природопользовании, природных и культурных ландшафтах, о моделях устойчивого жизнеобеспечения местного населения;

- рекреационный и туристический ресурс: наличие привлекательных, природных и историко-культурных объектов, определенный опыт в развитии познавательного туризма и организованной, регулируемой рекреации без ущерба для охраняемых экосистем и ландшафтов;

- эстетический и духовный ресурс: красота первозданной природы, культурных ландшафтов и возможность приобщения к ним граждан республики, что особенно важно в условиях роста урбанизации и возрастающего дефицита общения человека с природой.

В пределах сельского поселения Экажево памятники природы (уникальные, невосполнимые, бесценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и воспитательное значение) пока не выявлены и не получили должной охраны (законодательно не оформлены).

### Элементарные ландшафты сельского поселения Экажево

По А.И.Перельману (1975), элементарный ландшафт - это сложная неравновесная динамическая система земной поверхности, в которой происходит взаимопроникновение и взаимодействие элементов атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и ноосферы (под ноосферой, по В.И.Вернадскому, понимается сфера деятельности человека).

Чтобы произвести ландшафтное картографирование исследуемой территории, необходимо определить критерии, которые будут положены в основу схемы выделения элементарных ландшафтов. В схеме выделения должны учитываться следующие факторы:

- Преобладание природных или антропогенных (техногенных) процессов.

- Тип растительного покрова.

- Макро- и мезорельеф местности.

- Состав и мощность материнских и подстилающих пород до первого водоносного горизонта.

- Особенности почвенного покрова.

На первом этапе ландшафты разделяются на природные (биогенные), антропогенные (техногенные) и биогенно-техногенные.

В биогенных ландшафтах закономерности их существования и развития определяются, главным образом, природными факторами (климат, рельеф, глубина залегания подземных вод, состав подстилающих пород, почв и т.д.).

Техногенные ландшафты - это ландшафты, происхождение и развитие которых обусловлено деятельностью человека.

К биогенно-техногенным следует отнести ландшафты, происхождение и само существование которых непосредственно связано с деятельностью человека, но природные факторы также играют важную роль в их формировании и развитии.

На территории сельского поселения Экажево распространены теплоумеренные семигумидные и семиаридные ландшафты. Рельеф представлен аллювиальными и пролювиально-делювиальными аккумулятивными и аккумулятивно-денудационными наклонными равнинами, характеризующимися слабым и умеренным расчленением. Сложены они аллювиальными отложениями (глинами, песками, галечниками) в долинах рек и элювиально-делювиальными суглинками на склонах Сунженского хребта. Годовое количество осадков 550-700 мм. Преобладают остепненные луга и разнотравно-дерновиннозлаковые степи на черноземных и лугово-черноземных почвах, встречаются островки древесной и кустарниковой (лесостепной) растительности.

Выделяются виды ландшафтов: низменно-равнинные аккумулятивные с разнотравно-злаковыми степями; равнинно-холмистые аккумулятивно-денудационные с разнотравно-злаковыми и луговыми степями; равнинно-холмистые аккумулятивно-денудационные с лугово-степной и кустарниковой растительностью; равнинно-холмистые аккумулятивные и аккумулятивно-денудационные с разнотравно-злаковыми степями, луговыми степями.

Гидроморфные и субгидроморфные ландшафты представлены там, где в их формировании существенную роль играет дополнительное грунтовое увлажнение. Такие условия наблюдаются в поймах рек и на участках с плоским рельефом и близким к поверхности уровнем залегания грунтовых вод. Выделяются следующие виды ландшафтов: долинный с пойменными лугами на лугово-болотных почвах; долинный с древесно-кустарниковыми зарослями на лугово-черноземных почвах; низменно-аккумулятивный на лугово-болотных почвах; низменно-аккумулятивный с древесно-кустарниковыми зарослями на лугово-дерновых почвах.

Схематическое ландшафтное районирование территории Ингушетии выполнено Южным градостроительным центром в 2009 году. Ниже приводится схема выделения природных, техногенных и биогенно-техногенных ландшафтов в пределах сельского поселения Экажево.

1. Природные ландшафты:

1.1. Аквальные ландшафты – р. Сунжа и ее притоки;

1.2. Супераквальные настоящие луга и луговые степи в долинах рек и ручьев на аллювиально-луговых и лугово-дерновых почвах;

1.3. Интразональные пойменные леса и лугово-кустарниковые сообщества в поймах рек на аллювиальных почвах;

1.4. Низменно-равнинные аккумулятивные ландшафты разнотравно-злаковых степей на лугово-дерновых и лугово-черноземных почвах;

1.5. Равнинно-холмистые аккумулятивно-денудационные ландшафты разнотравно-дерновиннозлаковых обедненных степей на типичных и выщелоченных черноземах;

1.6. Широколиственные (дуб, клен, граб, ясень) леса на выщелоченных черноземах и серых лесных почвах - эрозионно-денудационный рельеф со склонами средней крутизны.

2. Биогенно-техногенные ландшафты:

2.1. Богарные пашни на типичных и выщелоченных черноземах;

2.2. Сады и виноградники;

2.3. Парки и скверы;

2.4. Лесополосы.

3. Техногенные ландшафты:

3.1. Селитебные ландшафты;

3.2. Промзоны и отдельные предприятия;

3.3. Полигоны ТБО и несанкционированные свалки;

3.4. Очистные сооружения канализации;

3.5. Кладбища;

3.6. Автомобильные дороги;

3.7. Нефтепроводы;

3.8. Газопроводы.

### Рекреационные ресурсы

Сельское поселение Экажево обладает значительным природно-рекреационным потенциалом. Для полной экологической и экономической оценки их освоения необходимо обеспечение рационального использования и возобновления природно-рекреационных ресурсов; установление платы за их использование; усиление зависимости бюджета территории от результатов финансово-хозяйственной деятельности находящихся там предприятий и учреждений, ориентированных на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории.

Принимая во внимание ландшафтные особенности округа, его насыщенность памятниками истории и культуры, традиционный жизненный уклад, особое распространение должны получить такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, пешеходный, а также неорганизованные формы авто- и мототуризма. Но в процессе развития этих форм туризма негативное воздействие на окружающую среду в местах наиболее частого рекреационного использования (окрестности памятников природы и культурного наследия, пансионатов и баз отдыха) может быть весьма ощутимо. Лесные пожары, возникающие по вине неорганизованных туристов, засорение и захламление природных ландшафтов, истребление редких растений, разрушение естественной структуры почвенного покрова, массовый сбор лекарственных трав ведут к росту рекреационной нагрузки. В этих условиях особая ответственность ложится на природопользователей и природоохранные органы по сохранению уникальных природных богатств Ингушетии.

### Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала

Проблемы и потенциал развития

1) Жаркий климат равнинной части, повторяющиеся суховеи и пыльные бури; в зимний период температура снижается до -32 – -35º, создавая дискомфортные условия среды обитания;

2) Метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере, определяют повышенный потенциал загрязнения среды. В холодный период неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей обусловлены высокой частотой туманов. В теплый период повышен общий фон естественной запыленности воздуха;

3) Развитие в верхней части геологического разреза просадочных грунтов (I и II тип просадочности), служащих основанием ряда сооружений;

4) Высокая сейсмичность (8,5 баллов) и проявление негативных экзогенных геологических процессов (боковая и донная эрозия в руслах рек, оползни, просадки), нарушающих геологическую среду и затрудняющих строительство; отсутствие крупномасштабной инженерно-геологической карты, создающее сложности при освоении территории строительством;

5) Предрасположенность к загрязнению первых от поверхности водоносных горизонтов, обусловленную преобладанием в кровле фильтрующих грунтов (песков, супесей, гравийно-галечниковых пород);

Наряду с существующими проблемами выгодное географическое положение, благоприятный климат, обилие солнечного света и тепла, благоприятствующее выращиванию сельскохозяйственных культур, наличие обширных территорий, пригодных для градостроительного освоения, предопределяют высокий ресурсный потенциал сельского поселения Экажево:

По экспертным оценкам по 5-бальной системе выполнено ранжирование природно-ресурсного потенциала отдельных городских округов и сельских поселений Назрановского района Республики Ингушетия (табл. 1.13.1).

Критериями стали:

- Выгодность экономико-географического положения;

- Наличие месторождений полезных ископаемых;

- Агроклиматические ресурсы (возможности развития сельского хозяйства);

- Водные ресурсы;

- Земельные ресурсы (в том числе, пригодные для градостроительного освоения);

- Растительные ресурсы;

- Рекреационные ресурсы.

Из таблицы 1.13.1 следует, что сельское поселение Экажево имеет хорошие перспективы для экономического и культурно-рекреационного развития.

Таблица 1.13.1.

Ранжирование районов и городских округов Республики Ингушетии

по природно-ресурсному потенциалу, баллы

| Город, район | Выгодность ЭГП | Минеральные ресурсы | Агроклиматические ресурсы | Водные ресурсы | Земельные ресурсы | Растительные ресурсы | Рекреационные ресурсы | Ресурсы животного мира | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назранский | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| г. Назрань | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| Экажево | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Яндаре | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Барсуки | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Плиево | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Сурхахи | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 |
| Али-Юрт | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| Гази-Юрт | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| Кантышево | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| Долаково | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| г. Магас | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| Сунженский | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| г. Карабулак | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| Джейрахский | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| Малгобекский район | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| г. Малгобек | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 |

## Экологическая обстановка на территории Экажево

### Основные источники загрязнения окружающей среды

Суммарная атмохимическая нагрузка складывается из выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями и автомобильным транспортом, сюда же добавляются дорожная пыль, выбросы котельных и печей в частных домовладениях. Суммарный выброс от автотранспорта республики составляет 96,4% от общего объема техногенных выбросов в атмосферу. На территории Экажево на 01.01.2009 г. зарегистрирован 3221 автомобиль, в том числе: 794 грузовых автомашин, 129 автобусов, 2298 легковых автомобилей. Кроме того, в загрязнении атмосферного воздуха принимает участие дефляционная пыль, особенно в тот период, когда подсохшая почва сельскохозяйственных угодий не закрыта снежным покровом или растительностью. Интенсивное строительство способствует вовлечению в атмосферный перенос строительных пылей, которые в общем объеме выбросов загрязняющих веществ достигают 3-5%. Наряду с традиционными стационарными источниками загрязнения атмосферы (промышленными предприятиями, ТЭЦ и котельными), все большее значение приобретают предприятия и организации непроизводственной сферы, которые оснащаются автономными мощными системами вентиляции, кондиционирования воздуха, хладо-, тепло- и энергоснабжения.

Проблема санитарной очистки территории сельского поселения от твердых бытовых отходов, промышленных отходов и отходов агропромышленного комплекса затрагивает все области жизнедеятельности населения. Твердые бытовые отходы большей частью нетоксичны, но они являются источниками инфекционных и инвазионных заболеваний, местом размножения мух, тараканов, рассадником для крыс, сорной орнитофауны и других переносчиков болезней.

### Методика проведения исследований

Экологический мониторинг представляет собой проводимые по определенной программе наблюдения за компонентами природной среды, природными ресурсами и природными объектами, источниками антропогенного воздействия на окружающую природную среду, оценку состояния объектов наблюдения и прогноз их изменений. К сожалению, комплексный экологический мониторинг на территории Республики Ингушетии еще не налажен, поэтому Южным градостроительным центром в 2009 году были организованы инициативные эколого-геохимические наблюдения в водных и наземных ландшафтах.

Следует подчеркнуть, что это были исследования, не закрепленные хозяйственными или иными договорами, и выполнили их ученые Научно-производственного предприятия «Экологическая лаборатория» (структурного подразделения Южного градостроительного центра) по собственной инициативе, чтобы получить рекогносцировочные данные об экологической ситуации в городских округах и сельских поселениях республики.

Маршрутное обследование равнинной части республики (в том числе, сельского поселения Экажево) включало:

- уточнение геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и ландшафтных условий, определяющих масштабы негативного воздействия техногенеза на окружающую среду;

- выявление возможных источников загрязнения почвы, подстилающих пород, поверхностных и подземных вод исходя из анализа современной ситуации и использования территории в прошлые годы;

- установление возможных путей миграции и участков концентрации загрязняющих веществ.

При проведении маршрутных исследований уточнялись схемы расположения промышленных предприятий, свалок, отстойников жидких отходов и других потенциальных источников загрязнения. Специалистами полевых отрядов Научно-производственного предприятия «Экологическая лаборатория» (Ростов-на-Дону) проводился опрос местных жителей о ретроспективном использовании территории, о происходивших в прошлые годы авариях, случаях массовой гибели растений, животных и птиц. По данным маршрутных исследований составлены схематические карты природно-ресурсного потенциала и экологической обстановки на территории Республики Ингушетии.

При опробовании основных компонентов окружающей среды на этапе геохимического картирования объектом исследований, в первую очередь, выступают депонирующие среды - снежный покров, почвы и донные отложения, растительность.

При гидрохимических исследованиях опробовались река Сунжа и ее притоки, а также водопроводная вода в городах Ингушетии (рис. 2.2.1). Отобранные гидрохимические пробы - по 6 бутылок в одной пробе - консервировались по стандартным методикам (проба на микроэлементы – соляной кислотой, на фенолы – щелочью, на нефтепродукты – хлороформом) и отправлялись в Региональный лабораторный Центр ОАО «Южгеология».

Рис. 2.2.1.

Схема отбора геохимических проб на территории Назрановского района Республики Ингушетия

При литохимических исследованиях опробованию подвергается самый верхний почвенный горизонт (0,0 – 0,2м), где наблюдается максимальная интенсивность геохимических процессов. Почвенные пробы отбирались на площадках комплексных наблюдений методом «конверта»: на каждой точке с площади около 10 м2 исследователи брали по 5 проб почвы (четыре по углам, одну в центре) весом 200 г, тщательно перемешивали сборную пробу, квартовали ее и четвертую часть сборной пробы отправляли на спектральный анализ и другие виды лабораторных исследований. В равнинной части республики литохимические пробы были отобраны сотрудниками «Экологической лаборатории» под руководством доктора биологических наук В.В.Приваленко (рис. 2.2.1). Отобранные пробы высушивались, растирались до «пудры» и отправлялись на спектральный анализ.

Разнородный по фактуре материал геохимических проб требует постановки сложной системы предварительной обработки и лабораторных анализов. Основные требования к результатам аналитических исследований определяются необходимостью экспрессного получения данных по максимально широкому комплексу химических элементов - потенциальных загрязнителей окружающей среды и оценки количественных отношений между элементами с целью выявления приоритетных загрязняющих веществ. В наибольшей степени на стадии геохимического картирования этим требованиям соответствует экспрессный приближенно-количественный и количественный спектральный анализ.

Все аналитические работы были произведены в Региональном лабораторном центре ОАО «Южгеология», аккредитованном Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 17 февраля 2006 года на проведение химических и спектральных анализов природных сред и промышленных стоков и выбросов. В 2008 году Региональный лабораторный центр ОАО «Южгеология» получил новый Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.511374, действительный до 22 октября 2013 года.

Обработка результатов, полученных из аналитической лаборатории, производилась по методикам ИМГРЭ (1982,1986,1990). Одна из главных характеристик геохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном. Уровень аномальности в этом случае определяется коэффициентом концентрации: Kc = Ci/Cф, где Ci - содержание элемента в исследуемом объекте; Cф - фоновое его содержание.

Геоэкологические карты распределения загрязняющих веществ в различных компонентах ландшафтов строились с помощью геоинформационной системы Arc GIS 9.3 и модуля Spatial Analist.

### Уровень загрязнения воздушного бассейна

Согласно справке Северо-Кавказского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды №07-17/842 от 27.01.09, фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в городах Республики Ингушетии составляют (табл. 2.3.1):

Таблица 2.3.1.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в городах РИ (мг/м3)

| Загрязняющие вещества | г.Назрань | г.Карабулак | ст.Троицкая |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Диоксид серы | 0,01 | 0,01 | 0,019 |
| Оксид углерода | 2 | 2 | 2 |
| Диоксид азота | 0,08 | 0,05 | 0,03 |

К сожалению, постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в республике пока нет, отсутствуют средства измерения и контроля выбросов загрязняющих веществ, поэтому адекватно оценить масштабы загрязнения воздушного бассейна на территории Назрановского района Ингушетии не представляется возможным («Обзор…», Ростехнадзор по РИ, 2009).

Для выявления масштабов загрязнения воздушного бассейна на территории Назрани были использованы материалы инициативной снеговой съемки, выполненной сотрудниками Южного градостроительного центра в феврале 2010 года. При этом косвенными показателями техногенного пресса являются пылевая нагрузка (кг/км2 в сутки) и концентрация тяжелых металлов в твердофазных атмосферных выпадениях (мг/кг нерастворимой неорганической пыли). Пылевая нагрузка рассчитывается отдельно для осенне-зимнего периода, когда процессы дефляции почвы минимизированы, и для весенне-летнего сухого периода, когда к промышленным и автотранспортным выбросам добавляются строительные и дорожные пыли, а также продукты ветровой эрозии почвенного покрова.

Суммарное загрязнение по атмосферным выпадениям рассчитывается по формулам Ю.Е.Саета («Геохимия окружающей среды», 1990): Zc = (Kc – (n-1) и Zp = (Kp – (n-1),

где Zc – суммарный показатель концентрации загрязняющих веществ в выпадениях;

Kc – коэффициент концентрации загрязняющего вещества, Кс=Кi/Кфон;

Zp – суммарная атмохимическая нагрузка;

Kp – атмохимическая нагрузка каждого загрязнителя, Кр=Кi/Kф=Pi*Ci/Pфон*Сфон

Р – пылевая нагрузка, кг/км2 в сутки, Ci - концентрация элемента в пыли, мг/кг;

n – число определяемых загрязняющих веществ.

Полученные результаты атмохимических исследований позволили оценить уровень загрязнения атмосферы на территории соседнего городского округа по загрязнению твердофазных и жидких атмосферных выпадений (табл. 2.3.2-2.3.4). Пылевая нагрузка на территории СП Экажево зимой 2010 года составила 272 кг/км2 в сутки. Эта величина на порядок выше фоновой нагрузки (13-15 кг/км2 в сутки), здесь сказывается участие в составе твердофазных атмосферных выпадениях строительной и дефляционной пыли, но в 3-5 раз ниже, чем на улицах столицы ЮФО – г.Ростове-на-Дону (табл. 2.3.2).

В ходе исследований твердофазные атмосферные выпадения разделяются на нерастворимую неорганическую пыль и нерастворимые органические соединения, растворимые соли определяются в снеговой воде. Рассматривая компонентный состав пыли, отметим явное доминирование нерастворимой неорганической пыли над органическими соединениями. Зимой масса выпадающих из атмосферы растворимых солей сопоставима с массой нерастворимых соединений (табл. 2.3.2).

В таблицах 2.3.2-2.3.4 для сравнения приведены данные атмохимических наблюдений в других городах республики (а также в крупном промышленном центре Юга России - г.Ростове-на-Дону) и фоновые значения.

Таблица 2.3.2.

Пылевая нагрузка на территории городов РИ зимой 2010 года

| №№ | Место отбора проб снега | Нерастворимая неорганическая пыль | Нерастворимые органические соединения | Раство-римые соли | Общая масса выпадений из атмосферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экажево, мечеть | 235,8 | 24,5 | 12,25 | 272,5 |
| 2 | Назрань, рынок | 488,2 | 57,6 | 28,8 | 574,6 |
| 3 | Назрань, ул.Вокзальная | 309,4 | 36,6 | 18,3 | 364,3 |
| 4 | Назрань, промзона | 340,1 | 23,6 | 11,8 | 375,5 |
| 5 | Плиево | 212,8 | 32,9 | 16,45 | 262,15 |
| 6 | Магас, центр | 183,4 | 22,8 | 11,4 | 217,6 |
| 7 | Яндаре | 166,7 | 29,7 | 14,85 | 211,25 |
| 8 | Карабулак, администрация | 184,6 | 34,5 | 17,25 | 236,35 |
| 9 | Карабулак, ж/д переезд | 255,3 | 40,4 | 20,2 | 315,9 |
| 10 | Ростов, центральный рынок | 1814,5 | 36,2 | 18,1 | 1868,8 |
| 11 | фон | 13,8 | 14,9 | 7,45 | 36,15 |

В последние годы Всемирная организация здравоохранения относит мелкодисперсную нерастворимую неорганическую пыль к наиболее опасным веществам, загрязняющим атмосферный воздух. Эта пыль, получившая название «наночастицы», адсорбирует на огромной поверхности своих микроскопических частиц ионы тяжелых металлов, кислотные радикалы, металлоорганические соединения. Наночастицы являются опасным аллергеном, обладают канцерогенными свойствами. Именно поэтому уровню загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью (так называемой «пылевой нагрузке») специалисты «Экологической лаборатории» уделяют особое внимание.

Пересчет массы твердофазных выпадений на концентрацию пыли (наночастиц) в воздухе можно произвести по формуле В.М.Хвата (1990): С = 100 Ро /2,566 р,

где С - концентрация пыли в воздухе (мг/м3);

р - плотность частиц аэрозолей, в среднем 2 г/см3,

Ро - атмохимическая нагрузка (мг/м2 в сутки).

Среднесуточная концентрация пыли в воздухе не должна превышать 0,15 мг/м3, а максимальная разовая концентрация - 0,5 мг/м3. По нашим данным, зимой 2010 года на территории СП Экажево пылевая нагрузка составляла 372 кг на 1 км2 в сутки (в районе мечети). Среднесуточная концентрация пыли в воздухе при этом была равна:

С = 100*0,00372/(2,566*2) = 0,075 мг/м3.

Следовательно, среднесуточная концентрация пыли в атмосфере СП Экажево в зимний период не превышает санитарно-гигиенические нормативы. Летом к промышленным и автотранспортным выбросам добавляются строительные пыли и дефляционный материал, поднимаемый в воздух сильными ветрами, поэтому концентрация пыли в воздухе летом значительно выше, чем зимой (Приваленко, 1994, 2003, 2009). Следует ожидать, что в теплый период года на оживленных улицах Экажево пылевая нагрузка может превышать среднесуточную ПДК пыли в воздухе, принятую на территории Российской Федерации.

Своеобразными индикаторами уровня загрязнения атмосферы являются соединения тяжелых металлов. При интерпретации результатов атмохимических исследований использовались ориентировочные материалы по концентрации химических элементов в пылевых выпадениях из атмосферы, приведенные в «Методических рекомендациях» (1986). Помимо этих материалов нами использованы данные по содержанию микроэлементов в пылевых выпадениях на фоновом участке «Южгеологии» (табл. 2.3.3-2.3.4).

Обработка результатов, полученных из аналитической лаборатории, производилась по методике ИМГРЭ (1986, 1990). Одна из главных характеристик геохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном. Уровень аномальности в этом случае определяется коэффициентом концентрации: Kc = Ci/Cф, где Ci - содержание элемента в исследуемом объекте; Cф - фоновое его содержание.

В пробах пыли, выпавшей на поверхность снега в Экажево, зафиксированы повышенные содержания некоторых тяжелых металлов (табл. 2.3.4), но эти атмохимические аномалии сходны с аномалиями в городских ландшафтах с низким уровнем загрязнения атмосферы (Приваленко, 1993, 2003, 2009).

На территориях, прилежащих к автомагистралям, как правило, концентрация тяжелых металлов в пыли значительно выше, чем в дефляционной пыли природных ландшафтов. Это связано с выбросами автотранспорта и участием в формировании общей пылевой массы продуктов истирания шин и автодорожного полотна. Усилением дефляционных процессов в теплый период объясняется уменьшение доли техногенной составляющей, поэтому концентрация большей части тяжелых металлов в атмосферной пыли летом будет несколько ниже, чем зимой. Напротив, концентрация стронция и бария – спутников строительной индустрии – в этот период может возрастать (Приваленко, 2003).

Таблица 2.3.3.

Фоновое содержание микроэлементов в твердофазных зимних выпадениях из атмосферы.

| Микроэлементы | Содержание в пыли, мг/кг |
| --- | --- |
|  | Данные ИМГРЭ | Данные ОАО «Южгеология» | Кларк |
| Бериллий | 1,5 | 1,2 | 3,8 |
| Ванадий | 64 | 90 | 90 |
| Кадмий | 0,3 | - | 0,13 |
| Кобальт | 7 | 9 | 18 |
| Марганец | 570 | 510 | 1000 |
| Медь | 80 | 46 | 47 |
| Молибден | 1 | 0,7 | 1,1 |
| Никель | 20 | 54 | 58 |
| Олово | 5,2 | 2 | 2,5 |
| Свинец | 50 | 19 | 16 |
| Серебро | 0,1 | - | 0,07 |
| Стронций | 50 | 99 | 340 |
| Хром | 50 | 80 | 83 |
| Цинк | 70 | 130 | 83 |

Таблица 2.3.4.

Валовое содержание микроэлементов в твердофазных атмосферных выпадениях, мг/кг

| Место отбора проб | Mn | Ni | V | Cr | Cu | Pb | Zn | Sn | Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экажево, мечеть | 600 | 80 | 100 | 100 | 80 | 40 | 200 | 4 | 200 |
| Назрань, рынок | 1000 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 500 | 8 | 400 |
| Назрань, промзона | 600 | 100 | 150 | 200 | 200 | 80 | 300 | 6 | 400 |
| Назрань, Вокзальная | 500 | 100 | 150 | 150 | 150 | 60 | 200 | 8 | 300 |
| Плиево | 800 | 80 | 100 | 100 | 60 | 50 | 150 | 4 | 200 |
| Магас | 600 | 60 | 80 | 100 | 60 | 30 | 150 | 3 | 200 |
| Яндаре | 600 | 60 | 80 | 150 | 80 | 40 | 150 | 2 | 200 |
| Карабулак, центр | 800 | 80 | 150 | 150 | 100 | 30 | 200 | 3 | 200 |
| Карабулак, переезд | 800 | 100 | 150 | 200 | 80 | 80 | 200 | 4 | 400 |
| Ростов, рынок | 1000 | 150 | 300 | 300 | 150 | 200 | 1500 | 10 | 500 |
| фон | 570 | 20 | 64 | 50 | 80 | 50 | 70 | 5,2 | 50 |

Кислотно-щелочная реакция атмосферных осадков на территории Экажево близка к нейтральной (табл. 2.3.5), такие осадки не угрожают закислением жизнеобеспечивающих сред. В теплый период аэрозоли с рН=5,8-6,5 нейтрализуются карбонатной мелкодисперсной почвенной пылью, и кислотно-щелочная реакция атмосферных выпадений смещается в щелочную сторону.

Таблица 2.3.5.

Химический состав снеговой воды (мг/л).

| Место отбора проб | Жест-кость | pH | Мине-рализа-ция | НСО3- | Cl- | SO4-2 | NO3- | Ca+2 | Mg+2 | Na+ | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экажево, мечеть | 0,60 | 6,6 | 100,0 | 33,6 | 7,1 | 37,9 | 2,41 | 8,0 | 2,6 | 20,5 | 0,5 |
| Назрань, рынок | 3,20 | 6,6 | 259,0 | 88,6 | 11,4 | 58,3 | 11,3 | 23,2 | 5,5 | 56,3 | 1,5 |
| Назрань, промзона | 2,60 | 6,5 | 209,0 | 67,9 | 17,2 | 47,9 | 5,6 | 31,3 | 3,7 | 32,6 | 0,9 |
| Назрань, Вокзальная | 1,40 | 6,8 | 126,0 | 22,5 | 11,3 | 36,6 | 3,22 | 2,5 | 3,8 | 21,6 | 0,6 |
| Плиево | 2,50 | 7,1 | 134,0 | 73,2 | 8,9 | 23,0 | 4,11 | 6,6 | 2,4 | 32,2 | 0,6 |
| Магас | 0,65 | 6,5 | 88,0 | 36,6 | 3,5 | 23,9 | 3,09 | 6,3 | 4,3 | 11,3 | 0,9 |
| Яндаре | 1,20 | 6,7 | 143,0 | 45,6 | 13,9 | 27,6 | 3,13 | 9,8 | 5,7 | 12,8 | 0,6 |
| Карабулак, центр | 1,20 | 7,2 | 58,0 | 9,2 | 7,1 | 19,8 | 1,28 | 3,2 | 1,2 | 12,4 | 0,3 |
| Карабулак, переезд | 2,90 | 6,9 | 118,0 | 19,8 | 6,9 | 23,6 | 2,75 | 8,1 | 3,4 | 15,6 | 0,4 |
| г.Ростов-на-Дону | 2,20 | 7,3 | 298,0 | 79,3 | 49,6 | 99,6 | 8,66 | 4,9 | 3,6 | 96,6 | 0,7 |
| фон | 0,10 | 7,1 | 34,0 | 6,1 | 5,3 | 11,5 | 1,20 | 2,0 | 0,3 | 8,3 | 0,1 |

Таким образом, результаты химического и спектрального анализа зимних выпадений из атмосферы свидетельствуют о сравнительно невысоком уровне загрязнения атмосферы тяжелыми металлами и другими вредными примесями даже на территории промышленного города Назрани. На территории соседнего сельского поселения Экажево, где нет крупных промышленных предприятий (значительных источников загрязнения окружающей среды), уровень загрязнения воздушного бассейна не выше, чем в Назрани, и его можно оценить как невысокий (удовлетворительный). Коэффициенты концентрации тяжелых металлов в пыли не превышают значений 2-4, что значительно ниже, чем в крупных промышленных центрах.

### Качество питьевой воды

Как и по всей Российской Федерации, в Экажево санитарно-экологическое состояние водных объектов вызывает серьезную озабоченность. Так, в нарушение требований СанПиН  2.1.5. 980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», сброс сточных вод без обеззараживания и очистки ведется в реку Сунжу и в ее притоки. Прибрежно-защитная полоса реки Сунжи и малых рек в пределах территории СП Экажево замусорена, здесь можно увидеть стихийные свалки бытовых и сельскохозяйственных отходов.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РИ» выполняет оценку состояния водных объектов в местах водопользования населения на 7 створах в городах и селах республики. В 2008 году из отобранных 33 проб речных вод по санитарно-химическим показателям 9 проб воды (около 30%) не соответствовали действующим нормативам, по микробиологическим показателям все 182 пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам. По паразитологическим показателям оценивались 167 проб воды из поверхностных водоемов и водотоков, и лишь 3 пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам.

Река Сунжа наиболее загрязнена в створах ниже впадения р.Назранки и ниже городов Назрани и Карабулак. Ниже впадения р. Назранки в воде р.Сунжи наблюдается увеличение концентрации органических веществ (по показателю БПК5), снижается содержание растворенного кислорода, концентрация хлоридов увеличивается от 12 мг/л до 28 мг/л, сульфатов - от 50 мг/л до 132 мг/л, минерализация воды повышается с 350 мг/л до 500мг/л, содержание  нефтепродуктов в речной воде возрастает в 2 раза («Государственный доклад…», 2008).

Качество речных вод в 2009 году, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия, показано в табл. 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

Качество воды в р.Сунже в 2009 году (по данным Роспотребнадзора по РИ), мг/дм3

| Место и время отбора пробы воды | рН | Жесткость | окисл. | NO3 | Cl | SO4 | NH4 | Cd | Cu | Pb | Zn | О2 | БПК5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Сунжа | 7,7 | 6,1 | 1,6 | 17,8 | 25 | 92 | 0,04 | 0,002 | 0,0022 | 0,0024 | 0,025 | 14,4 | 4,7 |
| ПДК для ХПВ | 6-8 | 7,0 | 5,0 | 45 | 350 | 500 | 2,0 | 0,005 | 0,1 | 0,03 | 1,0 | 4,0 | 2,0 |

По химическому составу воды реки Сунжи относятся к гидрокарбонатно-кальциевым пресным водам. ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения в речных водах превышены по содержанию фенолов, железа, органических соединений, нефтепродуктов. Следует отметить, что повышенные концентрации фенолов и железа в речной воде могут быть связаны с природными гидрохимическими аномалиями. Нефтепродукты и синтетические поверхностно-активные вещества, как правило, имеют техногенное происхождение.

Таким образом, инициативные гидрохимические исследования, выполненные «Экологической лабораторией» (Ростов-на-Дону), показали, что река Сунжа загрязнена органическими веществами, нефтепродуктами и фенолами (природного и техногенного генезиса), речная вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, и поэтому может использоваться для хозяйственно-питьевых целей только после соответствующей водоподготовки (фильтрования и кипячения).

Водопроводная вода в СП Экажево, поступающая из защищенных источников подземных вод, по основным показателям соответствует нормативам вод хозяйственно-питьевого назначения. На территории с. Экажево расположено 10 скважин, 8 из которых в рабочем состоянии и 2 на стадии строительства, 3 резервуара для хранения воды и 13 резервных самоизливающихся колодцев. В восточной части села ведется строительство еще одной артезианской скважины (заказчик - Управление ЖКХ РИ). Из действующих 8 скважин 3 скважины не отвечают санитарным требованиям: отсутствуют санитарно-защитные зоны, не благоустроена территория водозаборов, не предусмотрено обеззараживание воды. Установок обезжелезивания подземных вод нет.

На территории зоны строгого режима двух водозаборов (по ул. Джабагиева и МТФ №2 в северной части села) располагаются туалеты, что является грубым нарушением СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Охрана объектов водоснабжения осуществляется жителями по контракту.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 54 км. Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное, из-за ветхости сетей бывают аварии, которые ликвидируются администрацией села. Износ сетей составляет 70%. Необходима замена сетей водопровода протяженностью 32,0 км. В районе новостроек необходимо предусмотреть централизованное водоснабжение, проложить водопроводные сети протяженностью 23 км, водопроводные сети на 16 улицах общей протяженностью 13 км подлежат реконструкции.

Дефицит воды составляет 40%. Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходит значительная потеря добываемой воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления составляют 100-120 л/сутки на 1 человека («Государственный доклад…», 2008).

### Загрязнение почвенного покрова

Литохимическое опробование почвенных горизонтов выполняется для определения степени современного загрязнения важнейшего компонента природной среды, способного аккумулировать разнообразные токсичные элементы до концентраций, опасных для биоты, а также для получения информации о фоновых содержаниях элементов-загрязнителей в почвенном покрове. В таблицах 2.5.1-2.5.2 приведены ПДК для валового содержания тяжелых металлов в почве.

Таблица 2.5.1.

Предельно-допустимые концентрации валовых форм микроэлементов в почве, мг/кг

| Элемент | ПДК (мг/кг сухой массы) |
| --- | --- |
|  | А. Кабата-Пендиас (1989) | ГН 2.1.7.2041-06 | ИМГРЭ-1986 превышение над фоном | Ю.Е. Сает и др. (1990) |
| Цинк | 300 |  | +50 | 150 |
| Медь | 100 |  | +10 | 23 |
| Свинец | 100 | 32 | +20 | 35 |
| Никель | 100 |  | +20 | 35 |
| Кадмий | 5 |  | +0,5 |  |
| Молибден | 10 |  | +2 |  |
| Хром | 100 |  | +0,05 | 200-300 |
| Марганец | 1500 | 1500 | +100 | 1500 |
| Ванадий | 100 | 150 |  | 100 |
| Кобальт | 50 |  |  | 50 |

Таблица 2.5.2.

Предельно-допустимые концентрации микроэлементов в почве

(«Методические указания по степени опасности загрязнения почвы…» М., 1987)

| Вещество | ПДК почвы с учетом фона (кларк), мг/кг | Показатели вредности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Транслока-ционный | Миграционный | Общесанитарный |
|  |  |  | Водный | Воздушный |  |
| Подвижная форма |
| Медь | 3,0 | 3,5 | 72,0 | - | 3,0 |
| Никель | 4,0 | 6,7 | 14,0 | - | 4,0 |
| Цинк | 23,0 | 23,0 | 200,0 | - | 37,0 |
| Кобальт | 5,0 | 25,0 | Более 1000 | - | 5,0 |
| Фтор | 2,8 | 2,8 | - | - | - |
| Валовое содержание |
| Сурьма | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | 50,0 |
| Марганец | 1500,0 | 3500,0 | 1500,0 | - | 1500,0 |
| Ванадий | 150,0 | 170,0 | 350,0 | - | 150,0 |
| Марганец+ванадий | 1000,0+100,0 | 1500,0+150,0 | 2000,0+200,0 | - | 1000,0+100,0 |
| Свинец | 30,0 | 35,0 | 200,0 | - | 30,0 |
| Мышьяк | 2,0 | 2,0 | 15,0 | - | 10,0 |
| Ртуть | 2,1 | 2,1 | 33,3 | 2,5 | 5,0 |
| Свинец+ртуть | 20,0+1,0 | 20,0+1,0 | 30,0+2,0 | - | 30,0+2,0 |
| Хлорид калия | 560,0 | 1000,0 | 560,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Нитраты | 130,0 | 180,0 | 130,0 | - | 225,0 |
| Бенз(а)пирен | 0,02 | 0,2 | 0,5 | - | 0,02 |
| Бензол | 0,3 | 3,0 | 10,0 | 0,3 | 50,0 |
| Толуол | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 50,0 |
| Стирол | 0,1 | 0,3 | 100,0 | 0,1 | 1,0 |

Если почва содержит загрязняющие вещества в количествах, в несколько раз превышающих ПДК, имеет низкую биологическую продуктивность и сильно измененные физико-механические, химические и биологические характеристики, в результате чего содержание химических веществ в выращиваемых культурах превышает установленные нормативы, почву относят к сильнозагрязненной. Если концентрация токсикантов в почве выше ПДК, но не вызывает видимых изменений ее свойств, почву относят к среднезагрязненной. Если содержание загрязняющих веществ не превышает ПДК, но выше естественного фона, почву считают слабозагрязненной.

Одна из главных характеристик геохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном. Уровень аномальности в этом случае определяется коэффициентом концентрации: Kc = Ci/Cф, где Ci - содержание элемента в исследуемом объекте; Cф - фоновое его содержание.

Применяемые в настоящее время в РФ санитарно-гигиенические ПДК вредных веществ были разработаны для сельскохозяйственных почв и агроэкосистем, и не всегда подходят для оценки состояния селитебных зон. Это положение нашло свое отражение в величинах критических уровней содержания микроэлементов, установленных в странах ЕС, США, Канады и многих развитых азиатских странах, которые в 10-200 раз превосходят соответствующие величины ПДК для городских почв России. Например, ПДК для содержания валового свинца в России равно 32 мг/кг почвы, а в Англии - 300 и 2000 мг/кг для городских почв различного использования. Аналогичные примеры можно привести и для других тяжелых металлов.

В 2009 году специалистами «Экологической лаборатории» выполнено инициативное литохимическое опробование верхнего почвенного горизонта на территории Республики Ингушетии (рис. 2.2.1). Результаты спектрального анализа литохимических проб, отобранных на территории СП Экажево и в прилежащих ландшафтах представлены в табл. 2.5.3 и на рис. 2.5.1-2.5.6.

На моноэлементных картах (рис. 2.5.1-2.5.5) показано распределение марганца и никеля (представителей химических элементов группы железа), свинца, цинка (элементов-представителей «цветных металлов») и стронция (непременного спутника строительной индустрии) в верхнем почвенном горизонте. На рис.2.5.6 приведена карта суммарного загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами.

В 2009 году контрастные литохимические аномалии тяжелых металлов в пределах сельского поселения Экажево не выявлены, а это означает, что на опробованной территории нет опасного загрязнения тяжелыми металлами верхнего почвенного горизонта.

Рис. 2.5.1.

Распределение марганца в верхнем почвенном горизонте

Рис. 2.5.2.

Распределение никеля в верхнем почвенном горизонте

Рис.2.5.3.

Распределение свинца в верхнем почвенном горизонте

Рис. 2.5.4.

Распределение цинка в верхнем почвенном горизонте

Рис. 2.5.5.

Распределение стронция в верхнем почвенном горизонте

Рис. 2.5.6.

Суммарное загрязнение окружающей среды на территории сельского поселения Экажево

По суммарному уровню загрязнения почвы тяжелыми металлами большую часть сельского поселения Экажево можно отнести в зону с незагрязненным или слабо загрязненным почвенным покровом (рис. 2.5.6). Данные, полученные при рекогносцировочном литохимическом обследовании территории РИ, могут служить репером для оценки степени загрязнения почвенного покрова сельского поселения, где нет мощных источников загрязнения окружающей среды и зоны загрязненных почв локализованы, как правило, вокруг полигонов ТОПП и стихийных свалок, вдоль оживленных автомагистралей.

Таблица 2.5.3.

Концентрация микроэлементов в верхнем почвенном горизонте СП Экажево, мг/кг

| № про-бы | Mn | Ni | Co | V | Cr | Mo | Cu | Pb | Zn | Sn | Li | Sr | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 500 | 60 | 10 | 80 | 200 | 4 | 60 | 80 | 400 | 3 | 40 | 100 | 400 |
| 73 | 1000 | 150 | 20 | 100 | 400 | 5 | 150 | 30 | 500 | 4 | 30 | 300 | 300 |
| 74 | 500 | 60 | 10 | 80 | 300 | 8 | 60 | 50 | 300 | 5 | 20 | 150 | 300 |
| 75 | 600 | 80 | 5 | 60 | 200 | 4 | 80 | 30 | 150 | 5 | 40 | 100 | 400 |
| 76 | 600 | 100 | 10 | 100 | 300 | 2 | 60 | 100 | 200 | 6 | 40 | 150 | 400 |
| 77 | 500 | 100 | 8 | 80 | 200 | 3 | 50 | 80 | 100 | 6 | 40 | 150 | 400 |
| 78 | 400 | 60 | 10 | 60 | 150 | 5 | 50 | 40 | 100 | 4 | 40 | 100 | 500 |
| 81 | 500 | 60 | 8 | 60 | 300 | 5 | 60 | 60 | 400 | 4 | 30 | 200 | 300 |
| 82 | 600 | 50 | 10 | 100 | 300 | 3 | 60 | 50 | 100 | 6 | 30 | 150 | 300 |
| 83 | 500 | 60 | 10 | 80 | 200 | 4 | 50 | 80 | 300 | 4 | 40 | 200 | 400 |
| 84 | 800 | 80 | 15 | 100 | 400 | 5 | 80 | 60 | 400 | 5 | 40 | 300 | 400 |
| 85 | 500 | 60 | 10 | 80 | 300 | 8 | 60 | 80 | 200 | 5 | 40 | 200 | 400 |
| 86 | 400 | 50 | 8 | 60 | 200 | 4 | 50 | 30 | 100 | 6 | 40 | 150 | 500 |
| 87 | 500 | 60 | 10 | 80 | 400 | 2 | 60 | 50 | 100 | 6 | 30 | 100 | 300 |

По данным Роспотребнадзора по РИ, выполнявшего в 2007 году исследования проб почвы по санитарно-химическим показателям, из 255 проб, отобранных в местах производства сельхозпродукции (36 проб), на территории животноводческих комплексов и ферм (30 проб), на территории детских учреждений и детских площадок (174 пробы), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения (15 проб), не соответствовали гигиеническим нормативам всего 10 проб.

В 2008 году было отобрано 146 проб почвы: в местах производства сельхозпродукции - 18 проб, в зоне влияния промышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах применения пестицидов и минеральных удобрений – 15 проб, на территории животноводческих комплексов и ферм - 3 пробы, на территории детских учреждений и детских площадок - 110 проб. Проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам, не оказалось.

### Обращение с отходами

Учитывая, что норма накопления отходов на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3 твердых отходов потребления и производства (для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц), при общей численности населения сельского поселения Экажево около 24 тыс. человек только от жизнедеятельности населения за год образуется около 4 тыс. м3 твердых бытовых отходов и более 6,5 тыс. м3 жидких отходов. В табл. 2.6.1 показаны учтенные отходы (по видам) на территории РИ. Данные по обращению с отходами на территории СП Экажево разработчикам генплана не предоставлены.

Таблица 2.6.1.

Неопасные отходы, накопленные на территории Республики Ингушетии

| Наименование отходов | Суммарный объем накопления, тонн | Использовано |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | тонн |
| Отходы абразивных материалов: отработанные круги абразивного инструмента пыль абразивная | 0,83 48,13 | 0 0 | 0 0 |
| Отходы тары: тара стеклянная тара пластмассовая тара металлическая невозвратная невозвратная деревянная и бумажная тара | 2,6 2,1 13,8 31,6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Золошлаковые отходы | 115,3 | 0 | 0 |
| Окалина | 121,0 | 0 | 0 |
| Отсевы кокса | 400,0 | 0 | 0 |
| Шины изношенные | 150,05 | 5,33 | 8,0 |
| Отходы древесные (опилки, кусковые) | 1329,58 | 3,68 | 48,9 |
| Макулатура необработанная бумажная | 14,7 | 0 | 0 |
| Огарки сварочных электродов | 0,78 | 0 | 0 |
| Отходы резинотехнических изделий | 7,55 | 1,32 | 0,1 |
| Отходы полимерные | 31,4 | 0 | 0 |
| Изношенная спецодежда. | 11,6 | 0 | 0 |
| Отходы строительные. | 3073,8 | 0 | 0 |
| Производственный мусор от уборки территории и помещений | 752,46 | 0 | 0 |

В настоящее время твердые отходы потребления и производства сельского поселения Экажево вывозятся на необорудованную свалку в восточной части села. Поступающие на свалку отходы образуются от жизнедеятельности населения и от предприятий, а также при очистке территории от несанкционированных свалок. Сортировка, первичная обработка отходов на свалках не производится. Так как свалки не оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к засыпке суглинками, свалки представляют собой активные источники загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова, особенно, когда они горят.

Выявить уровень загрязнения основных жизнеобеспечивающих средств в районе существующей свалки можно по результатам эколого-геохимического мониторинга, проведение которого предписывается природоохранным законодательством России, но экологический мониторинг не ведется.

Складирование отходов на полигонах сопряжено с отчуждением больших площадей земель, с высокими транспортными расходами, с потерей ценных компонентов, с экологической опасностью, возникающей в результате загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха, а также с распространением инфекций и возможностью возникновения пожаров. Весьма опасен другой аспект существования свалок – постоянное гниение их содержимого и выделение в больших количествах метана, сероводорода, аммиака, метилмеркаптана и других горючих или крайне вредных газов; в процессе сжигания ТОПП образуются такие токсичные соединения, как диоксины.

### Интегральная оценка экологической ситуации на территории СП Экажево

Экологическая комфортность проживания на данной территории определяется комплексом природных факторов и мощностью «техногенного пресса» (химическое загрязнение, электромагнитное и шумовое воздействие, плохое качество и недостаток питьевой воды, захламление территории отходами, активное проявление негативных последствий экзогенных геологических процессов, и т.д.).

К основным градоэкологическим проблемам сельского поселения Экажево относятся:

1) нехватка хозяйственно-питьевой воды;

2) неудовлетворительное функционирование системы обращения с твердыми и жидкими бытовыми отходами;

3) отсутствие хозяйственно-бытовой и ливневой канализации;

4) недостаточное озеленение села (ослабление «экологического каркаса»);

5) загрязнение атмосферы на улицах с интенсивным движением автотранспорта.

Напряженность экологических проблем может быть выражена в баллах:

  - удовлетворительная обстановка – 1 балл;

  - напряженная – 2 балла;

  - критическая – 3 балла;

  - кризисная (зона чрезвычайной экологической ситуации) – 4 балла;

  - катастрофическая (зона экологического бедствия) – 5 баллов.

Результаты экспертной оценки, выполненной специалистами «Экологической лаборатории» после анализа экологической ситуации в городском округе Назрань и других городах РИ, а также в некоторых сельских поселениях Назрановского района, представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1.

Ранжирование городов и сельских поселений Республики Ингушетии

по напряженности экологических проблем

| Город, район | Техно-генная атмохи-мическая нагрузка | Сбросы в водные объекты | Накоп-ление отходов | Деградация природной среды | Активные проявле-ния ЭГП | Средняя оценка | Экологическая обстановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экажево | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Напряженная |
| Назрань | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3,0 | Критическая |
| Карабулак | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | Предкритическая |
| Магас | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | Напряженная |
| Малгобек | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,2 | Критическая |
| Яндаре | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,4 | Напряженная |
| Гази-Юрт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | Напряженная |
| Барсуки | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | Критическая |
| Плиево | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,4 | Напряженная |
| Сурхахи | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,4 | Напряженная |
| Али-Юрт | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | Напряженная |
| Кантышево | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,2 | Критическая |
| Далаково | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,2 | Критическая |
| Гайрбек-Юрт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | Напряженная |

В пределах Назрановского района Республики Ингушетии не выявлены зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического бедствия. На территории СП Экажево экологическая ситуация оценивается как напряженная, требующая пристального внимания к решению существующих экологических проблем.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории села Экажево. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с сильными бурями, градом, туманом; к явлениям редкой повторяемости необходимо отнести землетрясения, в результате которых могут развиться катастрофические сценарии чрезвычайных ситуаций.

### Опасные геологические явления и процессы.

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории с. Экажево к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

- землетрясения.

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Природные явления и процессы создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории СП. К ним относятся землетрясения, в результате которых могут развиться катастрофические сценарии чрезвычайных ситуаций.

СП Экажево находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 9 баллов.

Согласно заключению Федеральной службы сейсмических наблюдений и прогноза землетрясений вероятность сильного землетрясения до 9 баллов на территории Республики сохранится и на период до 2010г.

Рис. 3.1.1.

Риски возникновения землетрясения на территории с. Экажево

Режим активизации опасных геологических процессов на территории села находится в прямой зависимости как от природных, так и от техногенных факторов.

Возможные последствия землетрясения по с. Экажево могут быть как ниже, так и выше расчетной, поскольку между интенсивностью землетрясения и кинематическими параметрами грунта существует стохастическая зависимость, при которой с определенными вероятностями можно ожидать при зафиксированном инструментально-максимальном ускорением грунта все возможные интенсивности землетрясения. Стохастичность данной зависимости обусловлена тем, что интенсивность землетрясения определяется по степеням разрушения зданий, которые при заданном ускорении грунта являются случайными величинами, подчиняющиеся нормальному закону. Поэтому в качестве расчетной величины принимается среднее значение (математическое ожидание), равное 7,5 баллов.

Однако статистическое обобщение данных о состоянии после землетрясения свидетельствует о том, что они, даже обладая одинаковой расчетной сейсмостойкостью, тем не менее, получат различные степени повреждения при землетрясении определенной интенсивности. Это объясняется множеством переходящих факторов и, в частности, неоднородностью зданий в составе одного класса по такому признаку, как степень их физического износа к моменту возникновения землетрясения.

### Опасные гидрологические явления и процессы.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно паспорту безопасности территории сельского поселения Экажево вероятность возникновения ЧС, связанная с опасными гидрологическими явлениями и процессами (подтопления, затопления), незначительная.

### Опасные метеорологические явления.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории с. Экажево к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

  - сильный ветер;

  - бури;

  - сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед);

  - туман;

  - заморозок;

  - гроза.

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Рис. 3.3.1.

Риски возникновения сильных ветров на территории с. Экажево

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Территория СП подвержена бурям. Это природное явление характерно для межсезонных периодов, особенно часто это происходит весной.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения - гололедно-изморозевые отложения, возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

### Природные пожары.

Согласно паспорту безопасности территории с. Экажево, вероятность возникновения природных пожаров незначительна.

## Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера.

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории с. Экажево, следует, что существует вероятность возникновения ККГЛ (Конго-Крымской геморрагической лихорадки). Зарегистрирован 1 случай с летальным исходом ККГЛ на территории Назрановского района.

Рис. 4.1.

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей на территории с. Экажево

Согласно паспорту безопасности территории с. Экажево Республики Ингушетия существуют очаги возможного возникновения эпидемии птичьего гриппа и африканской чумы свиней.

Рис. 4.2.

Риски заболеваемости сельскохозяйственных животных на территории с. Экажево

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемые, реконструируемые и существующие объекты в зависимости от места строительства могут располагаться:

- в зонах возможных опасностей категорированных населённых пунктов и объектов;

- в зоне возможных поражающих факторов автомобильных дорог, по которым перевозятся в т.ч. аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров;

- в зоне возможных поражающих факторов потенциально опасных объектов, в производственном процессе которых используются АХОВ и взрывопожароопасные вещества;

- в зоне отклонения климатических условий от ординарных.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории с. Экажево:

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в таблице 4.1.

Табл. 4.1.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

| Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
|  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
|  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака) | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть разливы нефти и нефтепродуктов, связанных с выбросом нефти, возможны порывы (разгерметизация).

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.

Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жидкость), способная к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.

Классификация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 11, 12 приказа МЧС РФ от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 20 марта 2003 года № 4291).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов  возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс – объектов, аварии на котором могут являться  источниками  возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций;

2 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Объектов 1, 2, 3, 4 классов опасности на территории сельского поселения нет.

5 класса – 5 опасных объекта (АЗС Частная/ИнгОил, Кацторг), которые могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

### Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории с. Экажево относятся пожары и взрывы на АЗС, емкостном оборудовании.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым объектам относятся:

- Межпоселковый газопровод;

- АЗС;

- Котельные;

- Линии высоковольтных электропередач, электроподстанция.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива нефтепродуктов. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС являются потенциально опасным объектом, на котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Наиболее вероятными авариями на АЗС являются выбросы опасных веществ бензина, дизельного топлива в результате разгерметизации оборудования, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

Рис. 4.1.1.

Риски возникновения техногенных пожаров на территории с. Экажево

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и горячие продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне с. Экажево.

В случае аварий на АЗС возможное количество пострадавших может составить от 1 до 4 чел. Предварительный материальный ущерб составит 1 млн. руб.

### Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения.

Рис. 4.2.1.

Риски возникновения ЧС на электросетях на территории с. Экажево

Общая протяженность линий электросетей на территории составляет высокого класса напряжения – 3,721 км, среднего класса напряжения – 38 км.

Время восстановления электроснабжения составляет 8 часов.

Риск возникновения ЧС возможен в связи с попаданием молнии, коротким замыканием электрооборудования, износ. В случае возникновения аварий на объектах ЖКХ с. Экажево Назрановского района численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, составит 24896 чел. Возможный ущерб 1 млн.руб.

### Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Рис. 4.3.1.

Риски возникновения аварий на системах ЖКХ на территории с. Экажево

При чрезвычайных ситуациях на коммунальных системах жизнеобеспечения размеры зон действия поражающих факторов составляют 3 км. Возможны аварии из-за степени износа коммуникаций, природные условия, теракта.

### Радиационно-опасные объекты.

В соответствии с паспортом безопасности территории с. Экажево  Республики Ингушетия радиационно-опасных объектов на территории села нет.

### Химически опасные объекты.

В соответствии с паспортом безопасности территории с. Экажево Республики Ингушетия химически опасных объектов на территории сельского поселения нет.

### Чрезвычайные ситуации на транспорте.

Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

Ежедневно по территории СП Экажево осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным транспортом.

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок. При этом размеры зон действия поражающих факторов составляют 0,4 км.

Рис. 4.6.1.

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта на территории с.Экажево

Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта.

Существует риск возникновения ЧС на воздушном транспорте. Возможны маршруты полетов вертолетов над всей территорией села и риски, связанные с падением воздушных судов.

Риски возникновения ЧС, связанных с крушением воздушного судна обусловлены:

- отказ двигателя (техническая неполадка);

- ошибка пилота (человеческий фактор);

- с неблагоприятными метеоусловиями;

- теракт (воздействие третьих лиц).

Рис. 4.6.2.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории с.Экажево

Риски возникновения аварий на газопроводе.

Трубопроводный транспорт представлен наличием межпоселкового газопровода высокого давления и двух ГГРП в восточной и западной частях СП Экажево. В целом, система газоснабжения с. Экажево запитана от Моздокской ГРС, через систему магистрального газопровода Моздок-Тбилиси, и газопровода-отвода, подходящего к АГРС “Назрань-2” г. Назрань. От него по межпоселковому газопроводу высокого давления к головным ГРП и далее к газораспределительным пунктам, расположенным на территории с. Экажево.

Согласно паспорту безопасности территории с. Экажево существует вероятность возникновения теракта.

Рис. 4.6.3.

Риски возникновения аварий на газопроводе на территории с. Экажево

## Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории с. Экажево Республики Ингушетия имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться силы и средства: ГУ МЧС России по Республике Ингушетия, ГИБДД, Регионгаз, РЭС, водоканал, ПЧ-1, БСМП.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС сельского поселения и г. Назрань, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с МЧС России по Республике Ингушетия определяются объемы аварийно–спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно–спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно–спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

Табл. 5.1.

Сведения о пожарных депо и прочих объектах пожарной охраны

| Наименование объекта (№п/п) | Местораспо-ложение, адрес | Тип по НПБ 101-95 | Количество автомобилей, шт. | Площадь земельного участка, кв.м | Обслуживаемая территория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЧ-1 | г. Назрань, пр-т Базоркина 57 | 2 | АЦ-40-4 ед. АЛ-30-1 ед. | - | г. Назрань, Центральный, Альтиевский, Гамурзиевский, Плиевский, Барсукинский, Насыр-Кортский округа: с. Экажево, с.Далаково, Кантышево, Гази-Юрт |

К организациям, продолжающим свою деятельность в “особый период”, относятся:

- ПЧ МЧС,

- ОВД,

- ГИБДД.

- отделения связи;

- больницы;

- водоканал;

- бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;

- склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольственные, материально–технические и прочие резервы, специализированные торговые комплексы);

- сельскохозяйственные производства.

Перечисленные объекты жизнеобеспечения с. Экажево разрабатывают планы по устойчивому функционированию в военное время.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в с. Экажево.

Прикрытие с. Экажево осуществляется пожарной частью ПЧ-1, дислоцирующейся на территории г. Назрань, пр-т Базоркина, 57. Расстояние до ПЧ – 16 км. На границе сельского поселения, на территории городского округа Магас в 2010г. введена в эксплуатацию новое пожарное депо на 2 пожарных автомобиля (на расчетный срок доукомплектация 6 пожарными автомобилями). В соответствии с этим осуществляется частичное прикрытие южной части территории СП Экажево, вследствие чего улучшилась противопожарная защита территории.

При скорости 60 км/ч зона обслуживания составляет 20 км.

Имеющееся размещение подразделений пожарной охраны не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности, не обеспечивается своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Необходимо строительство дополнительного пожарного депо в с. Экажево на расчётный срок в соответствии с НПБ 101-95 и положениями статьи 76 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”, утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ на 7 пожарных автомобилей (включая 1 специальный пожарный автомобиль газодымозащитной службы), с выделением земельного участка под депо площадью 1,2 га.

## Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера.

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС природного характера на территории с. Экажево планируется:

- ограничение высоты жилой застройки, обусловленное высокой сейсмической активностью (до 9 баллов), а также применение мероприятий по усилению конструкций зданий и сооружений;

- проектирование системы ливневой канализации.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС техногенного характера на территории с. Экажево планируется:

- в целом структура факторов риска возникновения ЧС в сельском поселении в перспективе не изменится. Строительство химически опасных и радиационно-опасных объектов не планируется, возможно строительство новых АЗС и промышленных объектов. Необходим постоянный мониторинг за пожаро- взрывоопасными объектами;

- строительство на расчётный срок одного пожарного депо на 7 автомобилей;

- реконструкция и мониторинг сетей электроснабжения и ЖКХ;

- мониторинг состояния газопроводов.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС природного и техногенного характера создаст благоприятные условия для роста численности населения с. Экажево, развития социальной инфраструктуры (строительство объектов медицины (амбулатория), школ, детских садов) и всей инфраструктуры СП в целом.

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера, в качестве места сбора, эвакуации и временного размещения населения СП использовать объекты социальной инфраструктуры (стадион, ФОК).

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- землетрясения интенсивностью 9 баллов по шкале Рихтера;

- бури со скоростью ветра 15-31 м/с, сильные осадки.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах: АЗС;

- риск возникновения ЧС на объектах газоснабжения (участке межпоселкового газопровода высокого давления, ГГРП, газопроводах среднего и низкого давления);

- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (электроподстанция);

- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- риск возникновения ЧС на транспорте (автомобильном, воздушном).

### Приложения

Перечень использованных нормативных документов:

- Данные, предоставленные Главным Управлением МЧС России по Республике Ингушетия.

- Паспорт безопасности территории с. Экажево.

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

- СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

# Footnotes

Раздел подготовлен на основании данных Паспорта безопасности территории с. Экажево и материалов Схемы территориального планирования Республики Ингушетия.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

Раздел подготовлен на основании данных Паспорта безопасности территории с. Экажево и материалов Схемы территориального планирования Республики Ингушетия.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

По причине полного отсутствия на территории СП Экажево поголовья свиней ООО «НПО «ЮРГЦ» считает маловероятным возникновение на территории СП эпидемии африканской чумы свиней.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.

С учётом данных Паспорта безопасности территории с. Экажево.