Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 16-2009 Заказчик: Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭКАЖЕВО

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Раздел I. Цели и задачи территориального планирования

Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию

Приложения к разделу IV.

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»		 				            Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2010г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭКАЖЕВО

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб, формат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию |  |  |  |
| 3 | Приложения к разделу IV |  |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 4 | Раздел III. Схема границ территорий, земель и ограничений. | н/с | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 5 | Раздел IV. Схема границ существующих и планируемых земельных участков для размещения объектов федерального регионального и местного значения | н/с | М 1:10 000 | на 1 листе |
| 6 | Схема границ функциональных зон | н/с | М 1:10 000 | на 1 листе |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |
| 7 | Том I. Книга 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития. | ДСП №254 | Сшив формата А4 |  |
| 8 | Том I. Книга 2. Природные условия и экологическое положение. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 9 | Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации. | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |
| 10 | Положение МО сельское поселение Экажево в составе Республики Ингушетия | н/с | М 1:100 000 | на 1 листе |
| 11 | Схема современного использования территории (опорный план) | ДСП №255 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 12 | Схема ограничений использования территорий | ДСП №256 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 13 | Схема анализа комплексного развития территории | ДСП №257 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 14 | Схема перспективного развития территории (проектный план) | ДСП №258 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 15 | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП №259 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 16 | Схема сетей водоснабжения, водоотведения и инженерной подготовки | ДСП №260 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 17 | Схема сетей газоснабжения | ДСП №261 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 18 | Схема сетей электроснабжения и связи | ДСП №262 | М 1:5000 | на 2 листах |
| 19 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | н/с | М 1:10 000 | на 1 листе |

Содержание

Положения о территориальном планировании.

Введение	7

Методические основы территориального планирования МО сельское поселение Экажево	10

Цели и задачи территориального планирования.	14

Мероприятия по территориальному планированию	16

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию	29

Последовательность, содержание и цель разработки планировочной документации	51

Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию	54

Приложение 1. Перечень объектов капитального строительства местного значения и объектов, находящихся в собственности Назрановского района и сельского поселения Экажево	55

Приложение 2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения на территории сельского поселения Экажево	57

Приложение 3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения Экажево	62

Приложение 4. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального значения на территории сельского поселения Экажево	63

Материалы генерального плана в графической форме	64

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	директор, руководитель проекта, заслуженный архитектор России, Вице-президент Союза архитекторов России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук

Прохоров А.Ю.         главный архитектор проекта

Рыков Д.В.                архитектор II категории

Приваленко В.В.	главный специалист по экологии, доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук,  профессор

Кизицкий М.И.	кандидат географических наук, доцент ЮФУ, эксперт-экономист градостроительства ООО «НПО «ЮРГЦ»;

Богачев И.В.	экономист

при участии: 	 архитектора I категории Чеботарёва Д.В., инженеров Мерзликиной Ю.А., Хохлачева Р.В., техников-проектировщиков I категории Кривошлыкова В.А., Даньшиной Т.А.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Проект генерального плана подготовлен с использованием топографических материалов М 1:5 000, выполненных ООО НПАГП «Меридиан +» в 2009г, М 1:25 000, выполненных ФГУП «Севкав АГП», в 2009г. предоставленных Комитетом Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству.

Авторский коллектив выражает признательность за поддержку в работе по разработке проекта генерального плана сельского поселения Экажево: Правительству Республики Ингушетия, руководителям министерств и ведомств республики, Назрановского района и сельского поселения Экажево за предоставление необходимой для разработки проекта генерального плана исходной информации, понимание целей и задач работы и заинтересованное участие в процессе разработки.

Особую признательность коллектив выражает Комархстрою РИ и лично Дарсигову Бембулату Баматовичу - Председателю комитета Республики Ингушетия  по архитектуре и градостроительству.

### Введение

Генеральный план сельского поселения Экажево Назрановского района Республики Ингушетия разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектной организацией «Южный градостроительный центр» в соответствии с государственным контрактом от 20.07.2009г. №12/09.

Основанием для разработки настоящего генерального плана послужили:

- положения статей Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- техническое задание – приложение к государственному контракту.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 								2009г.

Первая очередь реализации генерального плана 			2014г.

Расчётный срок 								2019г.

В составе генерального плана также даны предложения на отдалённую перспективу – до 2029г.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения Экажево, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Республики Ингушетия и муниципальных образований.

Целью является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования территории ее устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития территории, заложенные в проекте генерального плана, частично являются самостоятельной разработкой проекта генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Российской Федерации, Республики Ингушетия, Администрации Назрановского района и сельского поселения Экажево и иных организаций. Генеральный план не является директивным документом по развитию территории сельского поселения, а представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

При подготовке проекта генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Ингушетия («Ингушстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Республики Ингушетия, органов местного самоуправления и прочих организаций, данные собственных исследований состояния окружающей среды, проведённых сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ» совместно с НПП «Экологическая лаборатория».

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провёл сбор исходных данных от администрации сельского поселения  министерств и ведомств Республики Ингушетия, было проведено анкетирование предприятий, учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации.

В августе 2009г. были проведены атмохимическое и литохимическое обследование территории, взяты пробы грунта и пробы воды из водопроводной сети и открытых поверхностных источников. По результатам данной работы были проведены лабораторные исследования и получены карты экспресс-анализа экологической ситуации на селитебной территории муниципального образования.

В августе – ноябре 2009г. было проведено анкетирование предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования. Около 70% из них откликнулись на анкеты, разосланные от имени Комархстроя РИ, и дали свои ответы по параметрам современного состояния предприятия, планируемым ими перспективам развития и т.п., что позволило скоординировать проектные решения генерального плана и намерения по развитию территории органов местного самоуправления и основных предприятий и организаций на территории сельского поселения.

В августе 2009г –апреле 2010г. группой сотрудников «ЮРГЦ» было проведено натурное обследование территории и рабочие встречи со специалистами  администрации сельского поселения, предприятий и учреждений. В ходе встреч обсуждались намерения по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического развития территорий.

Работы над проектом генерального плана выполнялись в соответствии с решениями разработанной схемы территориального планирования Республики Ингушетия, выполненной в 2009г ООО «НПО «ЮРГЦ» и находящейся в настоящее время на согласовании. При разработке проекта учитывались мероприятия схемы территориального планирования Назрановского района, разработанной проектным институтом «Волгоградгражданпроект».

*     *     *

Работу над проектом генерального плана осложняло отсутствие полного статистического наблюдения на территории сельского поселения, что затрудняло выполнение задачи дифференциации показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельным предприятиям и территориям с. Экажево. Ввиду вышеизложенного, часть показателей социально-экономического и пространственного развития территории не может быть детализирована авторами проекта применительно к отдельным местам приложения труда.

В ходе подготовки проекта  был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

В 2011 году закончена работа по определению на местности и постановке на кадастровый учет границ СП Назрановского района. На основании переданных Комархстроем РИ в адрес ООО «НПО «ЮРГЦ» сведений о поставленных на кадастровый учет границах СП Назрановского района в графическую часть проекта внесены необходимые изменения. В текстовой части проекта, данные об общем количестве земель в границах СП (площади земель различных категорий, площади зон) приведены по состоянию на май 2010г. и характеризуют общее соотношение земель.

На завершающем этапе подготовки генерального плана основные проектные решения были согласованы с Администрацией сельского поселения Экажево на совещании 12 мая 2010г.

### Методические основы территориального планирования МО сельское поселение Экажево

При подготовке документов территориального планирования сельского поселения Экажево использовался системный подход рассмотрения градостроительной системы поселения.

В основе методики лежит положение о том, что градостроительная система – это целостность, состоящая из множества элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, объединённых одним понятием «место» - пространство, определённое по признаку управления.

Градостроительные системы на территории Российской Федерации имеют различные уровни, обусловленные административно-территориальным делением (градостроительные системы формируются по принципу управления): градостроительная система уровня Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных районов, городских округов, поселений. Градостроительные системы разных уровней не существуют по отдельности – каждая из них является элементом системы другого уровня, при этом системы всех уровней активно взаимодействуют. Таким образом, территориальное планирование на каком-либо одном уровне обязательно должно учитывать развитие градостроительной системы более высокого или низкого порядка.

Градостроительная система как объект системного подхода является сложной системой. Сложные системы состоят из подсистем. По классификации – это социально-экономическая, пространственно-экологическая система, с многочисленными внутренними и внешними связями. Первый уровень декомпозиции градостроительной системы показывает нам четыре подсистемы:

Социальная подсистема – первичная системообразующая составляющая, представляет собой форму жизнедеятельности людей, основанную на социальных взаимодействиях, существенной чертой которой является то, что достижение каких-либо общих целей осуществляется через достижение индивидуальных целей, а достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих целей.

Экономическая подсистема – представляет собой целостное единство производителей и потребителей, находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии на едином пространстве. Основной функциональной задачей экономической подсистемы в градостроительной системе является адаптация к изменяющимся внутренним и внешним условиям.

Экологическая подсистема – среда обитания сообщества. В данном случае необходимо различать урбанизированную экосистему, среду в пределах урбанизированной территории и природную экосистему для использования ею природных ресурсов.

Пространственная подсистема – пространство, созданное социумом для устойчивого существования и развития социальной, экономической, экологической подсистем. Пространство является интегрирующей подсистемой, определяющей принадлежность каждой из подсистем к данному месту.

Принципиальная схема взаимодействия основных подсистем градостроительной системы представлена на рисунке ниже.

Рис. 1.1.

Взаимодействие основных подсистем градостроительной системы.

Градостроительная система состоит из совершенно разных подсистем, объединённых одним понятием «место», пространство, где на протяжении десятилетий либо веков она функционирует. Таким образом, категория времени является неотъемлемой частью градостроительной системы.

Всё сказанное выше наглядно демонстрирует необходимость территориального планирования как наиболее эффективного инструмента, позволяющего сбалансировать и увязать на территории интересы различных уровней и направлений, имеющих, кроме всего, ещё и временной вектор. Территориальное планирование, по сути, является тем инструментом, который позволяет администраторам территории реализовывать свои полномочия с учётом интересов иных хозяйствующих субъектов. Таким образом, территориальное планирование является неотъемлемым элементом системы управления.

Особенностью документов территориального планирования является их иерархическая структура, соответствующая трём уровням власти – федеральной, региональной и муниципальной. Трёхуровневая система градостроительной документации подготавливается для одних и тех же территорий, но в части соответствия полномочиям определённого уровня власти. Соответственно, система документов территориального планирования является инструментом, обеспечивающим взаимодействие внутри вертикали власти на основе пространственной составляющей, создания однонаправленного вектора управленческих усилий по развитию территорий на разных уровнях государственной власти.

Основные принципы процесса территориального планирования связаны с рассмотрением всех подсистем градостроительной системы с точки зрения их взаимодействия и взаимовлияния.

На первом этапе выполняется подробный анализ всех подсистем градостроительной системы с выявлением основных проблем и противоречий в их развитии.

Второй этап связан с прогнозированием вариантов развития градостроительной системы при наличии благоприятных и неблагоприятных внешних и внутренних воздействующих факторов. Затем вырабатывается единый прогноз развития градостроительной системы, являющийся наиболее приемлемым для сохранения основных, жизненно важных функций системы.

На третьем этапе формируются проектные предложения, направленные на достижение целевых показателей выбранного варианта развития. Проектные предложения могут относиться ко всем уровням власти, а, кроме этого, и к частному капиталу.

На четвёртом этапе вырабатывается перечень мероприятий по территориальному планированию, направленных на достижение поставленных целей и задач, указываются сроки и последовательность выполнения мероприятий.

На основе утверждённого в документе территориального планирования перечня мероприятий готовится план реализации документа территориального планирования с указанием сроков, исполнителей и источников финансирования.

Рис. 1.2.

Алгоритм подготовки документов территориального планирования.

Проектные мероприятия Генерального плана сельского поселения Экажево Республики Ингушетия подготавливаются с учётом:

  - Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия до 2030 года;

  - Стратегий отраслевых министерств и ведомств Республики Ингушетия;

  - Федеральной целевой программы экономического и социального развития «Юг России»;

  - ФЦП «Социально-экономического развития Республики Ингушетия»;

  - Программы социально-экономического развития с. Экажево;

  - Иных программных документов, действующих на территории сельского поселения.

### Цели и задачи территориального планирования.

1. Главная цель территориального планирования муниципального образования городской округ с. Экажево:

Пространственная организация территории муниципального образования сельское поселение Экажево в целях обеспечения устойчивого развития территории.

2. Цели территориального планирования:

- Развитие села Экажево в рамках системы расселения Магасско-Назрановской агломерации и центральной части Республики Ингушетия.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Задачами территориального планирования являются:

- Преодоление планировочной разобщённости отдельных частей села.

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования как сельского поселения с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством.

- Модернизация существующего агропромышленного комплекса села за счёт развития инновационного производства и привлечение на территорию села новых производств.

- Привлечение инвестиций и развитие новых производств на территории сельского поселения.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения.

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры на территории села.

- Формирование рекреационных территорий.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления сельского поселения выходят с соответствующей инициативой в органы местного самоуправления Назрановского района и государственной власти Республики Ингушетия.

Общее состояние и качество среды обитания является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе территорий за размещение государственных и частных инвестиций. Разработка генерального плана сельского поселения Экажево как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды территории муниципального образования и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании общероссийской репутации села как территории, предполагающей комплексное развитие в своих границах агропромышленных, промышленных, аграрных и торговых организаций, с формированием комфортной среды проживания населения.

### Мероприятия по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования сельское поселение Экажево включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Республики Ингушетия, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Республики Ингушетия, республиканких целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию муниципального образования сельское поселение Экажево.

- В части оптимизации административного деления территории муниципального образования сельское поселение Экажево:

  - Обоснование внесение изменений в Закон Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа» в целях уточнения текстового и графического описания границы сельского поселения Экажево.

  - Установление границы населенного пункта с. Экажево, с разделением территории сельского поселения на земли населенных пунктов и иные категории земель.

  - Установление и закрепление административных границ сельского поселения и населённого пункта с. Экажево, в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

  - Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ сельского поселения  и населённого пункта с. Экажево.

- В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования сельского поселения Экажево:

  - Учет в проекте генерального плана транспортного коридора и возможного резервирования территории для последующего строительства участка региональной (федеральной) автодороги восточного обхода Магасско-Назрановской агломерации;

  - Разделение селитебных территорий сельского поселения на 3 расчетных градостротельных района в составе: западная часть села между г. Назрань и р. Сунжа, восточная часть села севернее ул. Джабагиева, восточная часть села южнее ул. Джабагиева;

  - Формирование новой системы планировочных осей сельского поселения для включения территорий с. Экажево в систему транспортных магистралей Магасско-Назрановской агломерации, предусматривающее строительство новых автодорог, расширение улиц, строительство транспортных развязок.

  - Продолжение освоения территорий, отведенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства с формированием микрорайонной системы обслуживания.

  - Резервирование земельных участков для формирования 4-х микрорайонных центров.

  - Формирование на территории 60-80 га, в юго-западной части примыкающей подъезду к г. Магас, 2-х среднеэтажных жилых микрорайонов с расчетной численностью 8–10 тыс. чел.

  - Формирование нового сельского центра с. Экажево на пересечении ул. Джабагиева и Сакалова с совмещением функций сельского и микрорайонного центров, организацией главной площади.

  - Завершение освоения территорий, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в западной части с. Экажево с резервированием территорий для обектов социальной сферы

  - Формирование промышленной зоны на въезде в село по ул. Джабагиева со стороны с. Сурхахи для размещения предприятий с санитарно-защитной зоной до 300 метров;

  - Формирование новой агропромышленной зоны в северо-восточной части села;

  - Размещение сельского крытого спортивного центра с бассейном на свободной территории в районе проектируемого сельского парка;

  - Организация сельского парка между ул. Сакалова и ул. Кунаева.

- В части развития экономики:

  - Зарезервировать территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, агропромышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах сельского поселения. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе;

  - Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения  в строительстве цеха по переработке молока мощностью 1000т/в год в районе ул. Яндиева;

  - Оказание содействия в реконструкции существующих и строительсту новых торгово-коммерческих центров (с современным рынком, торговым центром (центрами), специализированными и универсальными магазинами и иными предприятиями торговли и бытового обслуживания), в том числе для размещения предприятий субъектов малого предпринимательства на въезде в село со стороны г. Назрани по ул. Джабагиева;

  - Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения  в строительстве ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Экажево на территории  агропромышленной зоны;

  - Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения  в строительстве малых предприятий легкой, пищевой электротехнической промышленности и промышленности строительных материалов с санитарно-защитной зоной до 100м, в том числе для размещения предприятий субъектов малого предпринимательства на территории села;

  - Изменение функционального назначения агропромышленных объектов, не используемых по назначению на земельных участках по ул. Ингушская и ул. Джабагиева в целях размещения предприятий промышленности и торговли с санитарно-защитной зоной не более 50м.

  - Оказане содействия в выполнении изыскательских работ по уточнению запасов термальных подземных вод, пригодных для рекреационных целей, отопления жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории сельского поселения.

- В части модернизации и развития транспортного комплекса:

  - Учет в проекте генерального плана транспортного коридора и возможного резервирования территории для последующего строительства участка региональной (федеральной) автодороги восточного обхода Магасско-Назрановской агломерации по восточной и северной границе населённого пункта.

  - Учет в проекте генерального плана мероприятий по реконструкции региональной автодороги Экажево – Али-Юрт и оказание содействия в резервировании земельных участков;

  - Учет в проекте генерального плана мероприятий по реконструкции региональной автодороги Экажево – Гази-Юрт и оказание содействия в резервировании земельных участков;

  - Реконструкция и новое строительство автодорог и инженерных сооружений на следующих улицах: Джабагиева, Сакалова, Ингушская, Картоева в целях создания системы главных улиц села Осканова, Экажева, Муталиева, Альпиева, Идрисова, Хашагульгова, Кунаева, Яндиева, Аушева и Идрисова для формирования системы основных улиц для связи с внешними дорогами, общественным центром села и оптимизацией системы движения; выполнение мероприятий по строительству дополнительных участков главных и основных дорог в северо-западной, юго-восточной и южной части населённого пункта, для интеграции транспортной системы с. Экажево в единую транспортную систему Магасско-Назрановской агломерации.

  - Резервирование земельного участка и последующее строительство автодорожного моста через р. Сунжа в створе с ул. Сосновая.

  - Строительство автодорожной развязки в двух уровнях, на пересечении улицы Ингушская и северного участка проектируемой объездной дороги, связывающей с. Экажево и г. Назрань.

  - Строительство автодорожной развязки в двух уровнях, на пересечении федеральной автодороги «Подъезд к городу Магас» и продолжения ул. Экажева.

  - Строительство автодорожных развязок в одном уровне, на пересечении улиц: - Ингушская и Картоева, Джабагиева и Осканова, Джабагиева и Сакалова, Джабагиева и Садовая, Сакалова и Сосновая, Сосновая и Муталиева, Сосновая и Экажева.

  - Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства;

  - Проектирование и строительство 2-х надземных пешеходных переходов на ул. Джабагиева в районе школ;

  - Оборудование остановочных площадок и установка павильонов;

  - Органицация дополнительных маршрутов автобусов (маршрутных такси) по направлению: центр с. Экажево – г. Магас, с. Экажево – с. Али-Юрт, с Экажево – г. Назрань.

- В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

  - Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве объектов образования:

    - Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве детских дошкольных учреждений в селе в соответствии с демографическим прогнозом и нормируемой доступностью с территории селитебных районов села:

    - Строительство детского сада на 90-120 мест в восточной части села в районе ул. Джабагиева;

    - Строительство 2-х детских садов на 160-220 мест на территории планируемых среднеэтажных микрорайонов;

    - Строительство детского сада на 160-220 мест в юго-восточной части села;

    - Строительство детского сада на 160-220 мест в северо-восточной части села в районе ул. Бекова;

    - Резервирование земельного участка для строительства детского сада на 90-120 мест в планируемом жилом микрорайоне  в юго-восточной части села.

    - Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве общеобразовательных школ в селе в соответствии с демографическим прогнозом и нормируемой доступностью с территории селитебных районов села:

    - Резервирование земельного участка для строительства школы в планируемом жилом микрорайоне в юго-восточной части села;

    - Строительство школы на 550-750 мест в юго–восточной части села в районе ул.Фронтовиков и ул. Афганская;

    - Строительство школы 550-750 мест в восточной части села по ул. Джабагиева;

    - Строительство школы на 520-750 мест на территории проектируемых среднеэтажных жилых микрорайонов;

    - Завершение строительства школы на 750 мест в районе ул. Экажева;

    - Реконструкция и капитальный ремонт начальной школы №1 по ул. Джабагиева с организацией школы-сада;

    - Реконструкция и капитальный ремонт школы №1 ул. Джабагиева;

    - Реконструкция и капитальный ремонт школы №2 ул. Бекова, 4;

    - Строительство дома детского творчества на месте старого спортивного зала во дворе школы.

  - Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве объектов здравоохранения:

    - Строительство амбулатории на 200 п.с. в с. Экажево в районе ФОК по ул. Джабагиева;

    - Реконструкция здания существующий амбулатории под филиал детской поликлиники.

  - Строительство объектов и реконструкции объектов культуры, что предполагает выполнение следующих мероприятий:

    - Новое строительство сельского Дома культуры с помещениями для библиотеки в новом центре с. Экажево в районе ул. Сакалова;

    - Строительство здания детской школы искусств на земельном участке районного дома культуры по ул. Осканова;

    - Строительство здания библиотеки на территории среднеэтажных (многоэтажных) микрорайонов (возможно размещение во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома);

    - Строительство зданий 2-х библиотек, соответственно в юго- восточной и восточной части села (возможно размещение в составе спортивно-культурных центров);

  - Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает осуществление следующих мероприятий:

    - Строительство универсального спортивного комплекса с крытым бассейном в  районе ул. Сакалова;

    - Строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса на территории проектируемых среднеэтажных жилых микрорайонов;

    - Строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса в восточной части села в составе микрорайоного центра и комплексом открытых плоскостных спортивных сооружений (площадки для занятий мини-футболом, волейболом, теннисом) (мощность объектов определить при рабочем проектировании) в районе ул. Бекова и ул. Идрисова;

    - Резервирование земельного участка для строительства многофункционального спортивно-культурного комплекса в планируемом жилом микрорайоне  в юго-восточной части села;

    - Реконструкция существующей спортивной площадки с организацией комплекса открытых плоскостных спортивных сооружений (площадки для занятий мини-футболом, волейболом, теннисом) в северной части с. Экажево в пойме р. Сунжа;

    - Установка и благоустройство 8 спортивных площадок;

  - Строительство объектов органов власти и управления, что предполагает выполнение следующих мероприятий:

    - Резервирование земельного участка и строительство административного здания администрации сельского поселения с помещениями опорного пункта милиции в районе пересечения ул. Джабагиева и Сакалова на проектируемой центральной  площади (в расчетный срок и за пределами расчетного срока);

    - Оказание содействия в резервировании земельного участка для последующего размещения центра социального обслуживания в расчетный срок и за пределами расчетного срока в центральной части села.

- В части развития социального жилищного строительства:

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

  - Организационные мероприятия по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального и среднеэтажного строительства;

  - Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильем малоимущих граждан:

    - В 1 и 2 микрорайонах среднеэтажного (многоэтажного) жилищного строительства;

    - В проектируемом новом жилом квартале малоэтажной индивидуальной застройки в восточной части села.

- В части охраны исторического наследия:

  - Учет по согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Ингушетия границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок;

  - Определение и учет по согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Ингушетия границ зон охраны объектов культурного наследия муниципального значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок.

- В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

  - Реконструкция изношенных участков ВЛ 10кВ и КТП 10/0,4 кВ;

  - Реконструкция ПС “Экажево”;

  - Прокладка и строительство новых ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ при освоении новых земельных участков в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

  - Строительство разводящих сетей в районах новостроек ВЛ 10/0,4 кВ общей длиной 9,6 км и реконструкцию существующих сетей 0,4 кВ общей длиной 11,6 км;

  - Строительство  45,765  км газопроводов высокого, среднего и низкого давлений, в том числе 3,015 км замены стального подземного газопровода на полиэтиленовый и 32,58 км прокладки нового полиэтиленового газопровода;

  - Перекладка газопроводов с недостаточной пропускной способностью на газопроводы большего диаметра;

  - Прокладка лупингов (параллельных газопроводов) для обеспечения нормативного давления у потребителей;

  - Установка  33-х ШРП  в  кварталах существующей и новой жилой застройки;

  - Реконструкция существующих газорегуляторных пунктов с увеличением их пропускной способности;

  - Строительство современных тепло-энергоэффективных блочных котельных;

  - Повышение эффективности использования котельных установок;

  - В соответствии с п. 3 ст. 48 Федерального закона №261-ФЗ разработать и утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  до 1 августа 2010 года.

  - В целях обеспечения населения новыми источниками питьевого водоснабжения начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения и приступить к строительству новых скважин и резервуаров чистой воды (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений.

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и новых скважин (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районах существующих скважин.

  - На основании разработанного проекта необходимо произвести строительство водозабора (скважин) в южной части села, ВОС и резервуаров (место строительства уточнить при разработке схемы водоснабжения).

  - Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков.

  - Строительство около 25 км. водопровода по улицам Арсанова, Муталиева, Ингушская, Идрисова, Канаева, а также в новых районах с целью частичной закольцовки существующей сети (расчетный срок и за расчетный срок).

  - Подключение водопроводной сети с. Экажево к централизованной системе г. Магас на случай аварии.

  - Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок).

  - Предлагаемую генеральным планом схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети и очистных сооружений (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка под строительство канализационных очистных сооружений на севере населенного пункта (расчетный срок).

  - Строительство около 18 км. канализационных сетей по улицам Победы, Ингушская, Евлоева, Садовая, Арапиева, Бекова, Картоева, Добриева, Оздоева, Арсанова, Муталиева (расчетный срок);

  - Строительство более 17 км. канализационных сетей по улицам Кунаева, Сакалова,  Экажева, Садовая, Н. С. Хрущева, Муталиева, Яндиева, Оздоева и в новых районах (перспектива).

  - Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки на севере населенного пункта мощностью (для подключения части села, расположенной на правом берегу р. Сунжа):

- 3,5 тыс. м3/сут. на расчетный срок;

- 6 тыс. м3/сут. на перспективу.

  - Подключение части села, расположенной на левом берегу р. Сунжа, к КОС городского округа Магас.

  - Строительство локальных очистных сооружений канализации и канализационной сети на территориях, где отсутствует возможность подключения к централизованной канализации (до 2019 г. и за расчетный срок);

  - Предлагаемую генеральным планом схему расположения канализационных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

  - Строительство системы дождевой канализации и очистных сооружений дождевой канализации.

- В части вопросов благоустройства территории.

  - Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2014г.;

  - Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2019г.;

  - Проектирование и строительство нового сельского кладбища в юго-восточной части СП;

  - Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования:

    - Организация сельского парка с выполнением комплексного благоустройства, озеленения территории и обязательным выполнением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия;

    - Комплексное озеленение территории при освоении 1 и 2 среднеэтажных микрорайонов;

    - Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения;

    - Посадка защитных лесополос по юго-западной и южной границе застроенной территории села.

  - Строительство общественных туалетов в местах массового скопления населения села общей мощностью на 30 мест.

- В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

  - Изменение функционального назначения территорий занятых агропромышленными предприятиями (в.т.ч. и недействующими);

  - Строительство и реконструкция транспортной системы села с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима;

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

  - Сохранение зеленых насаждений;

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов;

  - Создание пылезащитных лесополос по границам земельных участков массового индивидуального жилищного строительства;

  - Резервирование территории для площадок временного хранения помета и навоза в северо-восточной части села;

  - Оказание содействия администрации Назрановского района в выборе земельного участка, проектировании и последующем строительстве полигона ТОПП в северо-восточной части СП;

  - Ликвидация стихийных свалок на территории села до 2012г.;

  - Ликвидация стихийных свалок на территории  сельского поселения  в срок до 2014г.

  - Рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период 2012-2019гг.;

  - Рекультивация земель, занятых существующей сельской свалкой  в период 2012-2019гг. (по окончании строительства полигона ТОПП);

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления:

  - До выполнения специальных исследований по определению уровня 1% паводка на р. Сунжа в районе с. Экажево, в соответствии с требованиями  п.8.6.СНиП 2.07.01-89*, запретить строительство жилых и общественных зданий на территории поймы р. Сунжа в границах с. Экажево (обозначено в графической части проекта).

  - Спрямление русла р. Бари-Эли;

  - Защита от боковой эрозии р. Сунжа;

  - Резервирование территории (в промышленной зоне) и последующее строительство пожарного депо с наличием 7 автомобилей согласно НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности».

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС  до 2012г.

- В части сопровождения реализации генерального плана  муниципального образования сельского поселения  с. Экажево:

  - Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки  сельского поселения Экажево. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу.

  - Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.

  - Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков):

    - На территорию нового центра села в районе ул. Джабагиева и Сакалова;

    - На территорию проектируемого сельского парка;

    - На территорию 100-80 га, примыкающей подъезду к г. Магас, 2-х среднеэтажных жилых микрорайонов с расчетной численностью 10 – 12 тыс. чел.

    - На территории планируемой для индивидуального жилищного строительства в западной части с. Экажево.

    - На территорию  промышленной зоны на въезде в село по ул. Джабагиева со стороны с. Сурхахи;

    - На земельный участок торгово-коммерческой зоны по ул. Джабагиева на вьезде со стороны г. Назрань.

  - Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

  - Корректировка настоящего генерального плана в период с 2019 по 2020гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2019, первая очередь – 2024г., расчётный срок – 2029г.

### Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию

| №п/п | Наименование мероприятия по территориальному планированию | Последовательность |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2019 | 2029 |
| 1. В части учётов интересов Российской Федерации, Республики Ингушетия, сопредельных муниципальных образований: |
| 1.1 | Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения |  |  |  |
| 1.2 | Реализация основных решений документов территориального планирования Республики Ингушетия, республиканких целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения |  |  |  |
| 1.3 | Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документатерриториального планирования и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию муниципального образования сельское поселение Экажево |  |  |  |
| 2. В части оптимизации административного деления территории муниципального образования СП Экажево: |
| 2.1 | Обоснование внесение изменений в Закон Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа» в целях уточнения текстового и графического описания границы сельского поселения Экажево |  |  |  |
| 2.2 | Установление границы населенного пункта с. Экажево, с разделением территории сельского поселения на земли населенных пунктов и иные категории земель |  |  |  |
| 2.3 | Установление и закрепление административных границ сельского поселения и населённого пункта с. Экажево, в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений |  |  |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ сельского поселения и населённого пункта с. Экажево |  |  |  |
| 3. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования сельского поселения Экажево: |
| 3.1 | Учет в проекте генерального плана транспортного коридора и возможного резервирования территории для последующего строительства участка региональной (федеральной) автодороги восточного обхода Магасско-Назрановской агломерации |  |  |  |
| 3.2 | Разделение селитебных территорий сельского поселения на 3 расчетных градостротельных района в составе: западная часть села между г. Назрань и р. Сунжа, восточная часть села севернее ул. Джабагиева, восточная часть села южнее ул. Джабагиева |  |  |  |
| 3.3 | Формирование новой системы планировочных осей сельского поселения для включения территорий с. Экажево в систему транспортных магистралей Магасско-Назрановской агломерации, предусматривающее строительство новых автодорог, расширение улиц, строительство транспортных развязок |  |  |  |
| 3.4 | Продолжение освоения территорий, отведенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства с формированием микрорайонной системы обслуживания |  |  |  |
| 3.5 | Резервирование земельных участков для формирования 4-х микрорайонных центров |  |  |  |
| 3.6 | Формирование на территории 60-80 га, в юго-западной части примыкающей подъезду к г. Магас, 2-х среднеэтажных жилых микрорайонов с расчетной численностью 8–10 тыс. чел. |  |  |  |
| 3.7 | Формирование нового сельского центра с. Экажево на пересечении ул. Джабагиева и Сакалова с совмещением функций сельского и микрорайонного центров, организацией главной площади |  |  |  |
| 3.8 | Завершение освоения территорий, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в западной части с. Экажево с резервированием территорий для обектов социальной |  |  |  |
| 3.9 | Формирование промышленной зоны на въезде в село по ул. Джабагиева со стороны с. Сурхахи для размещения предприятий с санитарно-защитной зоной до 300 метров |  |  |  |
| 3.10 | Формирование новой агропромышленной зоны в северо-восточной части села |  |  |  |
| 3.11 | Размещение сельского крытого спортивного центра с бассейном на свободной территории в районе проектируемого сельского парка |  |  |  |
| 3.12 | Организация сельского парка между ул. Сакалова и ул. Кунаева |  |  |  |
| 4. В части развития экономики: |
| 4.1 | Зарезервировать территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, агропромышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах сельского поселения. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе |  |  |  |
| 4.2 | Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения в строительстве цеха по переработке молока мощностью 1000т/в год в районе ул. Яндиева |  |  |  |
| 4.3 | Оказание содействия в реконструкции существующих и строительсту новых торгово-коммерческих центров (с современным рынком, торговым центром (центрами), специализированными и универсальными магазинами и иными предприятиями торговли и бытового обслуживания), в том числе для размещения предприятий субъектов малого предпринимательства на въезде в село со стороны г. Назрани по ул. Джабагиева |  |  |  |
| 4.4 | Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения в строительстве ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Экажево на территории агропромышленной зоны |  |  |  |
| 4.5 | Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения в строительстве малых предприятий легкой, пищевой электротехнической промышленности и промышленности строительных материалов с санитарно-защитной зоной до 100м, в том числе для размещения предприятий субъектов малого предпринимательства на территории села |  |  |  |
| 4.6 | Изменение функционального назначения агропромышленных объектов, не используемых по назначению на земельных участках по ул. Ингушская и ул. Джабагиева в целях размещения предприятий промышленности и торговли с санитарно-защитной зоной не более 50м |  |  |  |
| 4.7 | Оказане содействия в выполнении изыскательских работ по уточнению запасов термальных подземных вод, пригодных для рекреационных целей, отопления жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории сельского поселения |  |  |  |
| 5. В части модернизации и развития транспортного комплекса: |
| 5.1 | Учет в проекте генерального плана транспортного коридора и возможного резервирования территории для последующего строительства участка региональной (федеральной) автодороги восточного обхода Магасско-Назрановской агломерации по восточной и северной границе населённого пункта |  |  |  |
| 5.2 | Учет в проекте генерального плана мероприятий по реконструкции региональной автодороги Экажево – Али-Юрт и оказание содействия в резервировании земельных участков |  |  |  |
| 5.3 | Учет в проекте генерального плана мероприятий по реконструкции региональной автодороги Экажево – Гази-Юрт и оказание содействия в резервировании земельных участков |  |  |  |
| 5.4 | Реконструкция и новое строительство автодорог и инженерных сооружений на следующих улицах: Джабагиева, Сакалова, Ингушская, Картоева в целях создания системы главных улиц села Осканова, Экажева, Муталиева, Альпиева, Идрисова, Хашагульгова, Кунаева, Яндиева, Аушева и Идрисова для формирования системы основных улиц для связи с внешними дорогами, общественным центром села и оптимизацией системы движения; выполнение мероприятий по строительству дополнительных участков главных и основных дорог в северо-западной, юго-восточной и южной части населённого пункта, для интеграции транспортной системы с. Экажево в единую транспортную систему Магасско-Назрановской агломерации |  |  |  |
| 5.5 | Резервирование земельного участка и последующее строительство автодорожного моста через р. Сунжа в створе с ул. Сосновая |  |  |  |
| 5.6 | Строительство автодорожной развязки в двух уровнях, на пересечении улицы Ингушская и северного участка проектируемой объездной дороги, связывающей с. Экажево и г. Назрань |  |  |  |
| 5.7 | Строительство автодорожной развязки в двух уровнях, на пересечении федеральной автодороги «Подъезд к городу Магас» и продолжения ул. Экажева |  |  |  |
| 5.8 | Строительство автодорожных развязок в одном уровне, на пересечении улиц: - Ингушская и Картоева, Джабагиева и Осканова, Джабагиева и Сакалова, Джабагиева и Садовая, Сакалова и Сосновая, Сосновая и Муталиева, Сосновая и Экажева |  |  |  |
| 5.9 | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства |  |  |  |
| 5.10 | Проектирование и строительство 2-х надземных пешеходных переходов на ул. Джабагиева в районе школ |  |  |  |
| 5.11 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов |  |  |  |
| 5.12 | Органицация дополнительных маршрутов автобусов (маршрутных такси) по направлению: центр с. Экажево – г. Магас, с. Экажево – с. Али-Юрт, с Экажево – г. Назрань |  |  |  |
| 6. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы: |
| 6.1 | Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве объектов образования: |  |  |  |
| 6.1.1 | Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве детских дошкольных учреждений в селе в соответствии с демографическим прогнозом и нормируемой доступностью с территории селитебных районов села: |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 90-120 мест в восточной части села в районе ул. Джабагиева |  |  |  |
|  | Строительство 2-х детских садов на 160-220 мест на территории планируемых среднеэтажных микрорайонов |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 160-220 мест в юго-восточной части села |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 160-220 мест в северо-восточной части села в районе ул. Бекова |  |  |  |
|  | Резервирование земельного участка для строительства детского сада на 90-120 мест в планируемом жилом микрорайоне в юго-восточной части села |  |  |  |
| 6.1.2 | Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве общеобразовательных школ в селе в соответствии с демографическим прогнозом и нормируемой доступностью с территории селитебных районов села: |  |  |  |
|  | Резервирование земельного участка для строительства школы в планируемом жилом микрорайоне в юго-восточной части села |  |  |  |
|  | Строительство школы на 550-750 мест в юго–восточной части села в районе ул.Фронтовиков и ул. Афганская |  |  |  |
|  | Строительство школы 550-750 мест в восточной части села по ул. Джабагиева |  |  |  |
|  | Строительство школы на 520-750 местна территории проектируемых среднеэтажных жилых микрорайонов |  |  |  |
|  | Завершение строительства школы на 750 мест в районе ул. Экажева |  |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт начальной школы №1 по ул. Джабагиева с организацией школы-сада |  |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт школы №1 ул. Джабагиева |  |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт школы №2 ул. Бекова, 4 |  |  |  |
|  | Строительство дома детского творчества на месте старого спортивного зала во дворе школы |  |  |  |
| 6.2 | Резервирование земельных участков и оказание содействия в строительстве объектов здравоохранения: |  |  |  |
| 6.2.1 | Строительство амбулатории на 200 п.с. в с. Экажево в районе ФОК по ул. Джабагиева |  |  |  |
| 6.2.2 | Реконструкция здания существующий амбулатории под филиал детской поликлиники |  |  |  |
| 6.3 | Строительство объектов и реконструкции объектов культуры, что предполагает выполнение следующих мероприятий: |  |  |  |
| 6.3.1 | Новое строительство сельского Дома культуры с помещениями для библиотеки в новом центре с. Экажево в районе ул. Сакалова |  |  |  |
| 6.3.2 | Строительство здания детской школы искусств на земельном участке районного дома культуры по ул. Осканова |  |  |  |
| 6.3.3 | Строительство здания библиотеки на территории среднеэтажных (многоэтажных) микрорайонов (возможно размещение во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома) |  |  |  |
| 6.3.4 | Строительство зданий 2-х библиотек, соответственно в юго- восточной и восточной части села (возможно размещение в составе спортивно-культурных центров) |  |  |  |
| 6.4 | Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает осуществление следующих мероприятий: |  |  |  |
| 6.4.1 | Строительство универсального спортивного комплекса с крытым бассейном в районе ул. Сакалова |  |  |  |
| 6.4.2 | Строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса на территории проектируемых среднеэтажных жилых микрорайонов |  |  |  |
| 6.4.3 | Строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса в восточной части села в составе микрорайоного центра и комплексом открытых плоскостных спортивных сооружений (площадки для занятий мини-футболом, волейболом, теннисом) (мощность объектов определить при рабочем проектировании) в районе ул. Бекова и ул. Идрисова |  |  |  |
| 6.4.4 | Резервирование земельного участка для строительства многофункционального спортивно-культурного комплекса в планируемом жилом микрорайоне в юго-восточной части села |  |  |  |
| 6.4.5 | Реконструкция существующей спортивной площадки с организацией комплекса открытых плоскостных спортивных сооружений (площадки для занятий мини-футболом, волейболом, теннисом) в северной части с. Экажево в пойме р. Сунжа |  |  |  |
| 6.4.6 | Установка и благоустройство 8 спортивных площадок |  |  |  |
| 6.5 | Строительство объектов органов власти и управления, что предполагает выполнение следующих мероприятий: |  |  |  |
| 6.5.1 | Резервирование земельного участка и строительство административного здания администрации сельского поселения с помещениями опорного пункта милиции в районе пересечения ул. Джабагиева и Сакалова на проектируемой центральной площади (в расчетный срок и за пределами расчетного срока) |  |  |  |
| 6.5.2 | Оказание содействия в резервировании земельного участка для последующего размещения центра социального обслуживания в расчетный срок и за пределами расчетного срока в центральной части села |  |  |  |
| 7. В части развития социального жилищного строительства: |
| 7.1 | Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |  |  |  |
| 7.2 | Организационные мероприятия по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального и среднеэтажного строительства |  |  |  |
| 7.3 | Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильем малоимущих граждан: |  |  |  |
| 7.3.1 | В 1 и 2 микрорайонах среднеэтажного (многоэтажного) жилищного строительства |  |  |  |
| 7.3.2 | В проектируемом новом жилом квартале малоэтажной индивидуальной застройки в восточной части села |  |  |  |
| 8. В части охраны исторического наследия: |
| 8.1 | Учет по согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Ингушетия границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок |  |  |  |
| 8.2 | Определение и учет по согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Ингушетия границ зон охраны объектов культурного наследия местного значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок |  |  |  |
| 9. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования: |
| 9.1 | Реконструкция изношенных участков ВЛ 10кВ и КТП 10/0,4 кВ |  |  |  |
| 9.2 | Реконструкция ПС “Экажево” |  |  |  |
| 9.3 | Прокладка и строительство новых ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ при освоении новых земельных участков в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов |  |  |  |
| 9.4 | Строительство разводящих сетей в районах новостроек ВЛ 10/0,4 кВ общей длиной 9,6 км и реконструкцию существующих сетей 0,4 кВ общей длиной 11,6 км |  |  |  |
| 9.5 | Строительство 45,765 км газопроводов высокого, среднего и низкого давлений, в том числе 3,015 км замены стального подземного газопровода на полиэтиленовый и 32,58 км прокладки нового полиэтиленового газопровода |  |  |  |
| 9.6 | Перекладка газопроводов с недостаточной пропускной способностью на газопроводы большего диаметра |  |  |  |
| 9.7 | Прокладка лупингов (параллельных газопроводов) для обеспечения нормативного давления у потребителей |  |  |  |
| 9.8 | Установка 33-х ШРП в кварталах существующей и новой жилой застройки |  |  |  |
| 9.9 | Реконструкция существующих газорегуляторных пунктов с увеличением их пропускной способности |  |  |  |
| 9.10 | Строительство современных тепло-энергоэффективных блочных котельных |  |  |  |
| 9.11 | Повышение эффективности использования котельных установок |  |  |  |
| 9.12 | В соответствии с п. 3 ст. 48 Федерального закона №261-ФЗ разработать и утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 1 августа 2010 года |  |  |  |
| 9.13 | В целях обеспечения населения новыми источниками питьевого водоснабжения начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения и приступить к строительству новых скважин и резервуаров чистой воды (первая очередь) |  |  |  |
| 9.14 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |
| 9.15 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и новых скважин (первая очередь) |  |  |  |
| 9.16 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районах существующих скважин |  |  |  |
| 9.17 | На основании разработанного проекта необходимо произвести строительство водозабора (скважин) в южной части села, ВОС и резервуаров (место строительства уточнить при разработке схемы водоснабжения) |  |  |  |
| 9.18 | Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков |  |  |  |
| 9.19 | Строительство около 25 км. водопровода по улицам Арсанова, Муталиева, Ингушская, Идрисова, Канаева, а также в новых районах с целью частичной закольцовки существующей сети (расчетный срок и за расчетный срок) |  |  |  |
| 9.20. | Подключение водопроводной сети с. Экажево к централизованной системе г. Магас на случай аварии. |  |  |  |
| 9.21 | Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок) |  |  |  |
| 9.22 | Предлагаемую генеральным планом схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией |  |  |  |
| 9.23 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети и очистных сооружений (первая очередь) |  |  |  |
| 9.24 | Резервирование земельного участка под строительство канализационных очистных сооружений на севере населенного пункта (расчетный срок) |  |  |  |
| 9.25 | Строительство около 18 км. канализационных сетей по улицам Победы, Ингушская, Евлоева, Садовая, Арапиева, Бекова, Картоева, Добриева, Оздоева, Арсанова, Муталиева (расчетный срок) |  |  |  |
| 9.26 | Строительство более 17 км. канализационных сетей по улицам Кунаева, Сакалова, Экажева, Садовая, Н. С. Хрущева, Муталиева, Яндиева, Оздоева и в новых районах (перспектива) |  |  |  |
| 9.27 | Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки на севере населенного пункта мощностью (для подключения части села, расположенной на правом берегу р. Сунжа): |  |  |  |
|  | 3,5 тыс. м3/сут. на расчетный срок |  |  |  |
|  | 6 тыс. м3/сут. на перспективу |  |  |  |
| 9.28 | Подключение части села, расположенной на левом берегу р. Сунжа, к КОС городского округа Магас |  |  |  |
| 9.29 | Строительство локальных очистных сооружений канализации и канализационной сети на территориях, где отсутствует возможность подключения к централизованной канализации (до 2019 г. и за расчетный срок) |  |  |  |
| 9.20 | Предлагаемую генеральным планом схему расположения канализационных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией |  |  |  |
| 9.31 | Строительство системы дождевой канализации и очистных сооружений дождевой канализации |  |  |  |
| 10. В части вопросов благоустройства территории: |
| 10.1 | Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2014г. |  |  |  |
| 10.2 | Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2019г. |  |  |  |
| 10.3 | Проектирование и строительство нового сельского кладбища в юго-восточной части СП |  |  |  |
| 10.4 | Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования: |  |  |  |
| 10.4.1 | Организация сельского парка с выполнением комплексного благоустройства, озеленения территории и обязательным выполнением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |
| 10.4.2 | Комплексное озеленение территории при освоении 1 и 2 среднеэтажных микрорайонов |  |  |  |
| 10.4.3 | Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения |  |  |  |
| 10.4.4 | Посадка защитных лесополос по юго-западной и южной границе застроенной территории села |  |  |  |
| 10.5 | Строительство общественных туалетов в местах массового скопления населения села общей мощностью на 30 мест |  |  |  |
| 11. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов: |
| 11.1 | Изменение функционального назначения территорий занятых агропромышленными предприятиями (в.т.ч. и недействующими) |  |  |  |
| 11.2 | Строительство и реконструкция транспортной системы села с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима |  |  |  |
| 11.3 | Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 11.4 | Сохранение зеленых насаждений |  |  |  |
| 11.5 | Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов |  |  |  |
| 11.6 | Создание пылезащитных лесополос по границам земельных участков массового индивидуального жилищного строительства |  |  |  |
| 11.7 | Резервирование территории для площадок временного хранения помета и навоза в северо-восточной части села |  |  |  |
| 11.8 | Оказание содействия администрации Назрановского района в выборе земельного участка, проектировании и последующем строительстве полигона ТОПП в северо-восточной части СП |  |  |  |
| 11.9 | Ликвидация стихийных свалок на территории села до 2012г. |  |  |  |
| 11.10 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения в срок до 2014г. |  |  |  |
| 11.11 | Рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период 2012-2019гг. |  |  |  |
| 11.12 | Рекультивация земель, занятых существующей сельской свалкой в период 2012-2019гг. (по окончании строительства полигона ТОПП) |  |  |  |
| 12. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления: |
| 12.1 | До выполнения специальных исследований по определению уровня 1% паводка на р. Сунжа в районе с. Экажево, в соответствии с требованиями п.8.6.СНиП 2.07.01-89*, запретить строительство жилых и общественных зданий на территории поймы р. Сунжа в границах с. Экажево (обозначено в графической части проекта) |  |  |  |
| 12.2 | Спрямление русла р. Бари-Эли |  |  |  |
| 12.3 | Защита от боковой эрозии р. Сунжа |  |  |  |
| 12.4 | Резервирование территории (в промышленной зоне) и последующее строительство пожарного депо с наличием 7 автомобилей согласно НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности» |  |  |  |
| 12.5 | Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г. |  |  |  |
| 13. В части сопровождения реализации генерального плана муниципального образования сельского поселения с. Экажево: |
| 13.1 | Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Экажево. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу |  |  |  |
| 13.2 | Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана |  |  |  |
| 13.3 | Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков): |  |  |  |
| 13.3.1 | На территорию нового центра села в районе ул. Джабагиева и Сакалова |  |  |  |
| 13.3.2 | На территорию проектируемого сельского парка |  |  |  |
| 13.3.3 | На территорию 100-80 га, примыкающей подъезду к г. Магас, 2-х среднеэтажных жилых микрорайонов с расчетной численностью 10 – 12 тыс. чел. |  |  |  |
| 13.3.4 | На территории планируемой для индивидуального жилищного строительства в западной части с. Экажево |  |  |  |
| 13.3.5 | На территорию промышленной зоны на въезде в село по ул. Джабагиева со стороны с. Сурхахи |  |  |  |
| 13.3.6 | На земельный участок торгово-коммерческой зоны по ул. Джабагиева на вьезде со стороны г. Назрань |  |  |  |
| 13.4 | Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |
| 13.5 | Корректировка настоящего генерального плана в период с 2019 по 2020гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2019, первая очередь – 2024г., расчётный срок – 2029г. |  |  |  |

### Последовательность, содержание и цель разработки планировочной документации

| № п/п | Вид документации | Цель и содержание документа | Согласование | Публичные слушания | Утверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план округа (муниципального образования) | Обеспечение устойчивого развития на основе оптимального баланса размещения и распределения, функциональных эон | Согласования проводятся исполнительными органами власти РФ, субъектов РФ, органами самоуправления соседних муниципальных образований в случае изменения условий функционирования объектов федерального, регионального и местного значения, расположенных на данной или сопредельной территории. | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. | Представительный орган местного самоуправления |
| 2. | Правила землепользования и застройки на территорию муниципального образования или его часть. | Выделение территориальных зон и групп участков различного назначения с едиными для каждого вида функционального использования участков градостроительными регламентами | Согласование не требуется Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет проверку на соответствие требованиям технических регламентов Генеральному плану, другим документам территориального планирования. | То же, в том числе и в случае размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства с отклонениями от градостроительного регламента. | То же. |
| 3. | Проект планировки территории | Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, распределение земельных участков по видам использования. | Согласования не требуются. Уполномоченным органом, выпустившим решение о разработке проекта планировки, проводится проверка на соответствие техническим и градостроительным регламентам с учетом границ территории объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов культурного строительства. | Документация по планировке территорий, представленная уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, утверждается соответственно: Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, главой местной администрации. |
| 4. | Проект межевания территории | Установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капстроительства. | То же | То же | То же |
| 5. | Градостроительный план земельного участка | Установление разрешенных видов использования. Указание границ земельного участка, зон действий публичных сервитутов, сведения о расположенных на участке объектах капстроительства и их параметров (в т.ч. объектов культурного наследия), условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. | Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на основании утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах подведомственной территории. |

### Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию

Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана сельского поселения Экажево Назрановского района Республики Ингушетия, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Республики Ингушетия, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Проектом генерального плана предлагается выделить в границах сельского поселения  земли населенного пункта с. Экажево, земли промышленности, энергетики, транспорта и связи и земли сельскохозяйственного назначения.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях населенных пунктов в границах сельского поселения.

### Приложение 1. Перечень объектов капитального строительства местного значения и объектов, находящихся в собственности Назрановского района и сельского поселения Экажево

| № п/п | Собственник | Наименование объекта муниципальной собственности | Местоположение, описание границ участка | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Назрановского района | Здание начальная школа №1 - 1962г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Джабагиева, 47 |  |
|  |  | сарай НШ №1- 1962г.* |  |  |
| 2 | Администрация Назрановского района | здание средней школы №1 - 1924г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Джабагиева, 47 |  |
|  |  | здание средней школы №1 - 1959г.* |  |  |
|  |  | сарай средней школы №1 - 1959г. |  |  |
|  |  | кухня средней школы №1 - 1959г.* |  |  |
| 3 | Администрация Назрановского района | здание средней школы №2 -1976г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Бекова, 4 |  |
|  |  | здание средней школы №2 - 1980г.* |  |  |
|  |  | котельная средней школы №2 - 1982г.* |  |  |
| 4 | Администрация Назрановского района | здание средней школы №3 - 2001г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Осканова, 66 |  |
| 5 | Администрация Назрановского района | пристройка к амбулатории - | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Осканова, 55 |  |
|  |  | здание амбулатории |  |  |
| 6 | Администрация Назрановского района | здание районного дома культуры* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Осканова |  |
| № п/п | Собственник | Наименование объекта муниципальной собственности | Местоположение, описание границ участка | Площадь земельного участка |
| 1 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | административное здание - 1985г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Ингушская, 45 |  |
| 2 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | здание бани 1983 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Осканова, 65 |  |
| 3 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод 2006 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 4 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Артезианская скважина 2007 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 5 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Артезианская скважина 2007 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 6 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Тротуар 2008 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 7 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод 2008 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 8 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | пожарный водоем 2008 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 9 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Артезианская скважина 2006 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево | 0 |
| 10 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | Газопровод 2005 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 11 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | автодорога с водоотведением 2005 | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево ул. Муталиева |  |
| 12 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод - 1972г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 13 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | линия эл. передач - 2003г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 14 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | газопровод - 2002г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 15 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | автодорога - 1999г.* | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |
| 16 | Администрация СП. Экажево Назрановского района | водопровод - 2000г*. | Республика Ингушетия Назрановский район с. с. Экажево |  |

* - объекты, по разным источникам находящиеся в республиканской и муниципальной собственности.

### Приложение 2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения на территории сельского поселения Экажево

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада на 90-120 мест | с. Экажево, в восточной части села в районе ул.Джабагиева |
| 2 | Строительство детского сада на 160-220 мест | с. Экажево, на территории планируемых среднеэтажных микрорайонов |
| 3 | Строительство детского сада на 160-220 мест | с. Экажево, на территории планируемых среднеэтажных микрорайонов |
| 4 | Строительство детского сада на 90-120 мест | с. Экажево, в северо-восточной части с. Экажево в районе ул. Бекова |
| 5 | Строительство детского сада на 160-220 мест | с. Экажево, в юго-восточной части села |
| 6 | Строительство школы на 550-750 мест | с. Экажево, в юго-восточной части села |
| 7 | Строительство школы 550-750 мест | с. Экажево, в районе ул. Фронтовиков и ул. Афганская |
| 8 | Строительство школы на 550-750 мест | с. Экажево, восточной части села в районе ул. Джабагиева |
| 9 | Завершение строительства школы на 750 мест | с. Экажево, в районе ул. Экажева» |
| 10 | Реконструкция и капитальный ремонт начальной школы №1 с организацией школы-сада | с. Экажево, ул. Джабагиева |
| 11 | Реконструкция и капитальный ремонт школы №1 | с. Экажево, ул. Джабагиева |
| 12 | Реконструкция и капитальный ремонт школы №2 | с. Экажево, ул. Бекова 4 |
| 13 | Строительство дома детского творчества | с. Экажево, ул. Джабагиева на территории школы №1 |
| 14 | Строительство амбулатории на 100 п.с. | с. Экажево в проектируемом центре села в районе ул. Джабагиева |
| 15 | Реконструкция здания существующей амбулатории в целях размещения филиала детской поликлиники | с. Экажево, ул. Осканова, 55 |
| 16 | Новое строительство сельского Дома культуры с помещениями библиотеки | с. Экажево в проектируемом центре села в районе ул. Сакалова |
| 17 | Строительство здания детской школы искусств | с. Экажево, на земельном участке районного дома культуры по ул. Осканова |
| 18 | Строительство универсального спортивного комплекса с крытым бассейном | с. Экажево в районе ул. Сакалова |
| 19 | Строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса | с. Экажево, на территории проектируемого среднеэтажного жилого микрорайона |
| 20 | Строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса с комплексом открытых плоскостных спортивных сооружений | с. Экажево, в районе ул. Бекова и ул. Идрисова |
| 21 | Строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса | с. Экажево, в юго-восточной части села |
| 22 | Реконструкция сооружений спортивной площадки | с. Экажево, в северной части села на берегу р. Сунжа |
| 23 | Резервирование земельного участка и строительство административного здания администрации сельского поселения с помещениями опорного пункта милиции | с. Экажево, в новом сельском центре в районе пересечения ул. Джабагиева и Сакалова |
| 24 | Реконструкция и новое строительство автодорог и инженерных сооружений в целях создания каркаса главных автодорог | с. Экажево, ул. Джабагиева, Сакалова, Ингушская, Саканова, Яндиева. Экажева |
| 25 | Реконструкция и новое строительство автодорог и инженерных сооружений и для формирования основных автодорог | с. Экажево, Осканова, Муталиева, Альпиева, Картоева, Ингушская, Идрисова, Хашагульгова, Кунаева, Яндиева, Аушева, Идрисова |
| 26 | Строительство кольцевой развязки в 1 уровне на пересечении улиц Ингушская и ул. Картоева | с. Экажево |
| 27 | Строительство кольцевой развязки в 1 уровне на пересечении ул. Джабагиева - Осканова | с. Экажево |
| 28 | Строительство кольцевой развязки в 1 уровне на пересечении улиц Джабагиева - Сакалова | с. Экажево |
| 29 | Строительство кольцевой развязки в 1 уровне на пересечении ул. Джабагиева - Садовая | с. Экажево |
| 30 | Строительство кольцевой развязки в 1 уровне на пересечении улиц Сакалова - Сосновая | с. Экажево |
| 31 | Строительство кольцевой развязки в 1 уровне на пересечении ул. Спортивная - Сосновая | с. Экажево |
| 32 | Строительство кольцевой развязки в 1 уровне на пересечении ул. Экажева - Сосновая | с. Экажево |
| 33 | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного строительства | с. Экажево |
| 34 | Проектирование и строительство надземного пешеходного перехода | с. Экажево, ул Джабагиева (район начальной школы) |
| 35 | Проектирование и строительство надземного пешеходного перехода | с. Экажево, ул Джабагиева (район средней школы №1) |
| 36 | Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильем малоимущих граждан | с. Экажево, 1-2 проектируемые микрорайоны среднеэтажной застройки |
| 37 | Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильем малоимущих граждан | с. Экажево, восточная чать села, кварталы индивидуальной застройки |
| 38 | Строительство (установка) ВОС | с. Экажево, на участках водозаборов |
| 39 | Строительство около 25 км. водопровода (в пределах существующей и проектируемой застройки) с целью частичной закольцовки системы водоснабжения | с. Экажево, ул. Арсанова, Муталиева, Ингушская, Идрисова, Канаева |
| 40 | Строительство около 36 км. канализационных сетей | с. Экажево, ул. Победы, Ингушская, Евлоева, Садовая, Арапиева, Бекова, Картоева, Добриева, Оздоева, Арсанова, Муталиева |
| 41 | Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки | с. Экажево, северная окраина села на правом берегу р. Сунжа |
| 42 | Организация сельского парка с выполнением комплексного благоустройства, озеленения территории | с. Экажево, в районе ул. Сакалова |
| 43 | Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения | с. Экажево |
| 44 | Комплексное озеленение территории при освоении проектируемых 1 и 2 микрорайона среднеэтажной жилой застройки | с. Экажево |
| 45 | Посадка защитных лесополос по юго-западной и южной границе села | с. Экажево |
| 46 | Строительство площадки для временного хранения помета и навоза | с. Экажево, на северо-восточной окраине села |

### Приложение 3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения Экажево

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участок региональной автодороги восточного обхода Магасско-Назрановской агломерации | с. Экажево, восточная и северная части поселения |
| 2 | Строительство (реконструкция) автодороги Экажево – обход Сурхахи - Алхасты | СП Экажево |
| 3. | Строительство ветеринарной лечебницы | с. Экажево |
| 4. | Строительство здания пожарного депо | с. Экажево, на территории восточной промышленной зоны. |

### Приложение 4. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального значения на территории сельского поселения Экажево

Сведения о планируемых к размещению на территории СП Экажево объектах капитального строительства федерального значения отсутствуют.

### Материалы генерального плана в графической форме

В настоящем разделе приведены материалы генерального плана в графической форме. Для удобства пользования отпечатки схем в составе томов пояснительной записки приведены без масштаба.

Подлинники схем передаются Заказчику отдельно.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ГРАФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ.

| № п/п | Наименование схемы | Масштаб | Формат | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема границ, территорий, земель и ограничений | 1:25 000 1:5 000 | 1,9х2,2 (м) | Отображает информацию, указанную в пп.1,2,3,4,6,7,9, ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории сельского поселения |
| 2. | Схема границ функциональных зон | 1:10 000 | 1,1х1,0 (м) | Отображает информацию, указанную в пп.5,10 ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно к территории населенного пункта с. Экажево |
| 3. | Схема размещения объектов федерального, регионального и местного значения | 1:25 000 1:5 000 | 1,9х2,2 (м) | Отображает информацию, указанную в п.8, ч.6, ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории сельского поселения |

# Footnotes

Письмо Комархстроя РИ от 02.06.2011г №464

По согласованию с администрацией г. Магас.

По согласованию с администрацией г. Магас.

По согласованию с администрацией г. Магас.

По согласованию с администрацией г. Магас.

В случае отнесения данного объекта к федеральному уровню, данный пункт переносится в Приложение 4.

В границах СП Экажево