Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 80-2016 Заказчик: Администрация МО «Сельское поселение Али-Юрт» |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛИ-ЮРТ» НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»						С.Ю. Трухачев

Ростов-на-Дону

2017 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы:

кандидат архитектуры, профессор 	________________	Трухачева Г.А. Академии Архитектуры и Искусств	  подпись, дата

Южного Федерального Университета

(ААИ ЮФУ)

Общие положения, Основная часть: разделы 1.1, 1.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей: Нормативная база, Разделы 2.1., 2.2. Основные понятия и термины, Правила и область применения

Исполнители темы:

доктор технических наук, профессор

ААИ ЮФУ						_________________ Василенко А.И.							   подпись, дата

Основная часть: раздел 1.5.

канд. архитектуры, доцент ААИ ЮФУ	________________	Шахова И.Е.

подпись, дата

Основная часть: разделы 1.3., 1.4. Материалы по обоснованию расчетных показателей: разделы 2.3, 2.4

Нормативы содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения (территории) сельского поселения объектами местного значения сельского поселения, максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения (территории) объектами местного значения  сельского поселения Али-Юрт, установленные Нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Али-Юрт не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; предложений  органов  местного  самоуправления,  заинтересованных организаций и лиц.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27.05.2014 №136-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения относятся следующие вопросы (в части градостроительного нормирования):

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- организация благоустройства территории поселения, включая озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Учитывая требования Федерального закона от 27.05.2014 №136-ФЗ в местных нормативах СП Али-Юрт были разработаны нормы в следующих разделах:

- жилые территории;

- учреждения и предприятия обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- территории мест массового отдыха населения, объектов благоустройства сельского поселения;

- инженерное обеспечение.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В разделе 1. «Жилые территории» указаны норма общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, а также учетная норма площади жилого помещения при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений в  жилых домах муниципальной собственности.

В разделе 2. «Учреждения и предприятия обслуживания» указаны нормы минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для следующих объектов:

- объекты, относящиеся к области образования;

- объекты, относящиеся к области здравоохранения;

- объекты, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта;

- объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- объекты библиотечного обслуживания;

- объекты организаций культуры;

- объекты, предназначенные для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства;

- объекты благоустройства территории сельского поселения. Места массового отдыха населения;

- объекты, предназначенные для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды;

- объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг;

- объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В разделе 3. «Транспортная инфраструктура» указаны нормы для объектов местного значения сельского поселения, отнесённых к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации: автомобильные дороги местного значения; рекреационные объекты; иные области в связи с решением вопросов транспортного обеспечения местного значения сельского поселения.

В разделе  указаны нормы минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для следующих объектов:

- автомобильные дороги местного значения сельского поселения,

- улично-дорожная сеть;

- парковки (парковочные места);

- объекты дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения;

- объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

В разделе 4. «Территории мест массового отдыха населения, объектов благоустройства сельского поселения» указаны нормы озеленения насаждений общего пользования на территории сельского поселения: парков, садов, скверов, бульваров, лесопарков. Указан перечень объектов благоустройства территории сельского поселения, мест массового отдыха населения.

Раздел 5. «Инженерное обеспечение. Объекты, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»

В соответствии с требованиями части 4 статьи 29.2 и п. 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ   части 4 статьи 6 Устава муниципального образования «Сельское поселение Али-Юрт» Назрановского района Республики Ингушетия нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, в том числе объектами, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования "Сельское поселение Али-Юрт" осуществлена с учетом требований нормативных технических документов, перечисленных в разделе "Нормативная база", материалов по обоснованию расчётных показателей местных нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования МО "Сельское поселение Али-Юрт" конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и направлений перспективного развития сельского поселения Али-Юрт.

1. Нормативная база включает следующие нормативные документы:

- Кодексы Российской Федерации;

- Федеральные законы;

- Постановления Правительства Российской Федерации;

- Документы министерств и ведомств Российской Федерации;

- Своды правил, строительные нормы и правила, ГОСТы, санитарные и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- Нормативно-правовая документация Республики Ингушетия, муниципального образования «Назрановский район» и «Сельского поселения Али-Юрт».

2. Обоснование нормативов градостроительного проектирования

Здесь представлены нормативные документы, дифференцированные по разделам Основной части.

Включена дополнительная, уточняющая информация по разделам Основной части в текстовой и табличной форме:

- Жилые территории;

- Учреждения и предприятия обслуживания;

- Транспортная инфраструктура;

- Территории мест массового отдыха населения, объектов благоустройства сельского поселения.

3. Основные понятия и термины

III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ

В этом разделе предложены правила и область применения нормативов для органов местного самоуправления "Сельское поселение Али-Юрт", при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности.

Объем «Местных нормативов градостроительного проектирования МО «Сельское поселение Али-Юрт» Назрановского района Республики Ингушетии» составляет 86 стр., 60 таблиц.

- Раздел 2 - 13 таблиц;

Раздел 3 - 5 таблиц;

Раздел 4 - 1 таблица;

Раздел 5 - 5 таблиц;

- Раздел 2.2. - 1 таблица;

Раздел 2.3. - 22 таблицы;

Раздел 2.4. - 13 таблиц.